ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Крепильщик

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Алмалык, улица Амира Тимура дом 53 | Регистрационный номер МЗиТО |
| --- | --- |

Реквизиты утверждающей организации

Раздел I. Общие сведения

| Проведение работ по креплению подземных горных выработок при строительстве и эксплуатации горнодобывающих предприятий |  | В01.004 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Реализация технологических процессов по возведению, поддержанию в рабочем состоянии и демонтажу крепи всех видов подземных горных выработок и закладки выработанного пространства

Группа занятий по НСКЗ

| 7119 | Горнорабочие и взрывники, тесальщики и резчики камня, рабочие, занятые в геологоразведке |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(код по НСКЗ)	                                             (наименование группы)                                               (код по НСКЗ)                                       (наименование группы)

Виды экономической деятельности:

| 07 | Добыча металлических руд |
| --- | --- |
| 07.2 | Добыча руд цветных металлов |
| 07.29.0 | Добыча руд прочих цветных металлов |
| 07.29.0 | Добыча руд прочих цветных металлов |

(Код ОКЭД) 		 (наименование виде экономической деятельности)

Раздел II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код по реестру | Наименование | Уровень квалификации по НРК и или ОРК | Наименование | Код по реестру | Уровень (подуровень квалификации) по НРК и или ОРК |
| A | Выполнение комплекса подготовительных и вспомогательных работ при креплении горных выработок | 2 | Заготовка и доставка материалов и инструментов | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Установка, ремонт и разборка лесов опалубки | A/02.2 | 2 |
|  |  |  | Контроль состояния отдельных рам, элементов всех видов крепи горных выработок | A/03.2 | 2 |
|  |  |  | Оборудование и содержание рельсового пути | A/04.2 | 2 |
| B | Крепление горизонтальных и наклонных (до 450) горных выработок и очистных забоев | 3 | Подготовка сечения выработки | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Демонтаж и ремонт элементов крепи и опалубки | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Поддержание оборудования в работоспособном состоянии | B/03.3 | 3 |
|  |  |  | Закладка выработанного пространства | B/04.3 | 3 |
| C | Крепление стволов шахт, вертикальных и наклонных (свыше 450) горных выработок и их сопряжений с околоствольными выработками и рудничными дворами | 4 | Крепление стволов шахт | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Крепление тоннелей | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Крепление выработок, проводимых в неустойчивых породах и сложных горно-геологических условиях | C/03.4 | 4 |
|  |  |  | Руководство группой рабочих | C/04.4 | 4 |

Раздел III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение комплекса подготовительных и вспомогательных работ при креплении горных выработок | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Крепильщик (3 разряд) |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | К работе допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, не имеющие противопоказаний к работе с вредными химическими веществами и источниками ионизирующих излучений, удовлетворяющие квалификационным требованиям и прошедшие проверку знаний в установленном порядке. |
| Другие характеристики | - |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Заготовка и доставка материалов и инструментов | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (сдача) наряда-допуска по смене с отметкой в журнале регистрации |
| --- | --- |
|  | Прием (сдача) смены – получение (передача) информации о состоянии крепи на закрепленной территории, выявленных отклонениях в ее работе и принятых компенсационных мерах; о выполнении сменного производственного задания |
|  | Подбор и заготовка всех элементов крепи и опалубки |
|  | Заготовка штанг |
|  | Приготовление бетонной смеси |
|  | Доставка материалов к месту работы |
|  | Вязка арматуры |
|  | Установка и цементирование болтов и крюков |
|  | Заготовка элементов простых лесов, поддерживающих опалубку без наращивания |
|  | Уборка породы (вручную) |
| Необходимые умения | Применять средства индивидуальной защиты и пожаротушения |
|  | Пользоваться самоспасателем и аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться средствами дозиметрического и индивидуального контроля загрязненности |
|  | Оказывать первую (доврачебную) помощь при воздействии вредных и опасных производственных факторов |
|  | Вязать арматуру |
|  | Приготовлять бетонную смесь |
|  | Устанавливать и цементировать болты и крюки |
| Необходимые знания | Правила оказания первой (доврачебной) помощи при воздействии вредных и опасных производственных факторов |
|  | Требования к использованию средств защиты |
|  | Правила пользования спецодеждой, средствами дозиметрического и индивидуального контроля |
|  | Порядок действий по предотвращению и при возникновении аварийных ситуаций |
|  | Сорта, свойства, назначение, срок службы материалов, применяемых для крепления выработок |
|  | Условия проведения крепежных и ремонтных работ в горных выработках |
|  | Положения трудовой и производственной дисциплины |
|  | Назначение, устройство и принципы работы используемого в работе оборудования |
|  | Инструкции по эксплуатации и технические характеристики используемого оборудования, правила приемки, испытания и ухода за ними |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной и взрывобезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Установка, ремонт и разборка лесов опалубки | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Разборка простых конструкций лесов, настилов, трапов, ограждений, опалубки несложных конструкций, крепежных рам в выработках |
| --- | --- |
|  | Очистка опалубки от бетона и раствора |
|  | Устройство и разборка лесов и ограждений |
|  | Изготовление и ремонт щитов опалубки прямолинейного очертания и прямолинейных элементов опалубки всех видов |
|  | Установка промежуточных рам, стоек, подносов, лежней |
|  | Укладка и снятие расстрелов и тирант |
|  | Разборка опалубки перекрытий, балок и колонн подземных сооружений |
| Необходимые умения | Очищать опалубку от бетона и раствора |
|  | Устанавливать и разбирать леса, ограждения, настилы, трапы и опалубки |
|  | Изготавливать и ремонтировать щиты опалубки |
|  | Укладывать расстрелы и тиранты |
|  | Устанавливать промежуточные рамы, стойки, подносы и лежни |
|  | Выполнение плотничных работ |
| Необходимые знания | Способы устройства лесов и опалубки |
|  | Порядок выполнения плотничных работ в необходимом объеме |
|  | Правила и рациональные приемы замены отдельных элементов лесов и опалубки |
|  | Назначение, устройство и принципы работы используемого в работе оборудования |
|  | Инструкции по эксплуатации и технические характеристики используемого оборудования, правила приемки, испытания и ухода за ними |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной и взрывобезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Контроль состояния отдельных рам, элементов всех видов крепи горных выработок | Код | A/03.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Смена отдельных рам, элементов всех видов крепи |
| --- | --- |
|  | Затяжка бортов и кровли выработок |
|  | Замена затяжек |
|  | Забутовка пустот за крепью |
|  | Подготовка вруба для перемычек |
|  | Возведение всех видов перемычек и их ремонт |
|  | Устройство и ремонт вентиляционных дверей, окон, замерных станций, деревянных щитов, труб, заслонов, подмостей |
|  | Навеска дверей |
|  | Устройство деревянных полков |
|  | Укладка гибкого настила |
|  | Установка стеллажей |
|  | Установка решетки на гезенках, лестничных полков и лестниц в гезенках |
| Необходимые умения | Проводить замену отдельных рам и элементов крепи |
|  | Осуществлять затяжку и замену затяжек бортов и кровли выработок |
|  | Проводить забутовку пустот |
|  | Готовить вруб для возведения перемычек |
|  | Возводить перемычки и ремонтировать их |
|  | Устанавливать стеллажи |
|  | Укладывать настилы |
|  | Устанавливать и ремонтировать вентиляционные двери, окна, заслоны |
| Необходимые знания | Основные виды деревянной, металлической, железобетонной призабойной и специальной крепи |
|  | Правила и рациональные приемы замены отдельных рам и элементов рам крепи |
|  | Принцип действия применяемых инструментов |
|  | Технические требования, предъявляемые к элементам крепи |
|  | Конструкции и назначение вентиляционных и других перемычек, лестничных и ходовых отделений, полков, трапов, люков, заслонов |
|  | Назначение и порядок использования маркшейдерских отметок для проверки направления горных выработок |
|  | Назначение, устройство и принципы работы используемого в работе оборудования |
|  | Инструкции по эксплуатации и технические характеристики используемого оборудования, правила приемки, испытания и ухода за ними |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной и взрывобезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Оборудование и содержание рельсового пути | Код | A/04.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Поддирка почвы и зачистка бортов и почвы, водоотливной канавки выработки от горной массы |
| --- | --- |
|  | Настилка и перестилка рельсовых путей |
|  | Мониторинг состояния рельсового пути и маневрового устройства у забоя |
|  | Оформление водоотливной канавки |
| Необходимые умения | Проводить поддирку почвы и зачистку боков и почвы, водоотливной канавки выработки от горной массы |
|  | Осуществлять настилку и перестилку рельсовых путей в соответствии с весом подвижного состава и установленными скоростями движения |
|  | Наращивать рельсы у забоя |
|  | Контролировать рабочее состояние рельсового пути и маневровых устройств в забоях |
|  | Оформление водоотливной канавки |
| Необходимые знания | Правила обращения с кабельной и контактной сетью |
|  | Технические требования, предъявляемые к настилке пути |
|  | Правила наращивания и переноса рельсового пути |
|  | Порядок выполнения маневрового устройства у забоя |
|  | Назначение, устройство и принципы работы используемого в работе оборудования |
|  | Инструкции по эксплуатации и технические характеристики используемого оборудования, правила приемки, испытания и ухода за ними |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной, радиационной и взрывобезопасности |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Крепление горизонтальных и наклонных (до 450) горных выработок и очистных забоев | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Крепильщик (4 разряд) |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет по профилю деятельности |
| Особые условия допуска к работе | К работе допускаются лица, достигшие 18 лет и прошедшие медицинское освидетельствование, не имеющие противопоказаний к работе с вредными химическими веществами и источниками ионизирующих излучений, удовлетворяющие квалификационным требованиям и прошедшие проверку знаний в установленном порядке. |
| Другие характеристики | - |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка сечения выработки | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Расширение сечения выработок с помощью отбойных молотков, взрывным способом или вручную |
| --- | --- |
|  | Бурение шпуров |
|  | Нанесение торкрет- и набрызгбетона на поверхности крепи, на боковые стенки и кровлю выработок |
|  | Разборки мест завалов |
|  | Очистка выработок ото льда |
| Необходимые умения | Работать с отбойным молотком |
|  | Бурить шпуры |
|  | Наносить торкрет- и набрызгбетона на поверхности крепи, на боковые стенки и кровлю выработок |
|  | Разбирать места завалов |
|  | Проводить зачистку стен выработок ото льда |
| Необходимые знания | Способы определения площади поперечного сечения горной выработки |
|  | Правила ведения буровзрывных работ |
|  | Способы и правила разборки завалов |
|  | Назначение, устройство и принципы работы используемого в работе оборудования для бурении шпуров и нанесения торкрет- и набрызгбетонной смеси |
|  | Инструкции по эксплуатации и технические характеристики используемого оборудования, правила приемки, испытания и ухода за ними |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Демонтаж и ремонт элементов крепи и опалубки | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка элементов крепи |
| --- | --- |
|  | Установка промежуточных рам |
|  | Замена отдельных рам и элементов крепи всех видов |
|  | Кладка костров над рамами |
|  | Устройство подвесных лесов |
|  | Разборка лекал, кружал, опалубки арок, куполов и сводов |
|  | Установка опалубки колонн, балок, перекрытий, стен, фундаментов |
| Необходимые умения | Устанавливать и заменять отдельные рамы и элементы крепи |
|  | Класть костры над рамами |
|  | Устраивать подвесные леса |
|  | Устанавливать и разбирать опалубку различных видов и назначения |
| Необходимые знания | Виды и способы возведения и ремонта крепи |
|  | Виды и назначение различных замковых соединений элементов деревянной крепи |
|  | Паспорта крепления горных выработок |
|  | Технические условия ведения ремонтных работ в горных выработках |
|  | Основные понятия о горном давлении и характере его проявления |
|  | Характеристики горных выработок различных типов |
|  | Назначение, устройство и принципы работы используемого в работе оборудования |
|  | Инструкции по эксплуатации и технические характеристики используемого оборудования, правила приемки, испытания и ухода за ними |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Поддержание оборудования в работоспособном состоянии | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Выполнение регламентных работ по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии |
| --- | --- |
|  | Выявление неисправностей в работе используемых машин и механизмов |
|  | Устранение неисправностей машин и механизмов в соответствии с пределами полномочий и квалификацией |
|  | Вызов ремонтной бригады в случае неправомерности либо невозможности выполнения ремонтных работ своими силами |
| Необходимые умения | Выявлять неисправности в работе используемых машин и механизмов |
|  | Устранять неисправности машин и механизмов в пределах полномочий и квалификации |
| Необходимые знания | Виды, устройство применяемых при креплении и ремонте крепи горных выработок машин, механизмов, инструмента и приспособлений |
|  | Правила эксплуатации и ухода за машинами, механизмами, инструментами и приспособлениями, применяемыми при креплении и ремонте крепи горных выработок |
|  | Назначение, устройство и принципы работы используемого в работе оборудования |
|  | Инструкции по эксплуатации и технические характеристики используемого оборудования, правила приемки, испытания и ухода за ними |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Закладка выработанного пространства | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Извлечение крепи из выработок, подготавливаемых к погашению/закладке |
| --- | --- |
|  | Монтаж/демонтаж закладочных перемычек |
|  | Монтаж/демонтаж закладочного трубопровода |
|  | Подготовка горной выработки к принятию твердеющей закладки |
| Необходимые умения | Извлекать крепь из выработок, подготавливаемых к погашению/закладке |
|  | Осуществлять монтаж/демонтаж закладочных перемычек |
|  | Осуществлять монтаж/демонтаж закладочного трубопровода |
| Необходимые знания | Технология осуществляемого процесса |
|  | Параметры и производительность оборудования, транспортирующего закладочную смесь |
|  | Параметры и характеристики закладочных перемычек |
|  | Назначение, устройство и принципы работы используемого в работе оборудования |
|  | Инструкции по эксплуатации и технические характеристики используемого оборудования, правила приемки, испытания и ухода за ними |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Крепление стволов шахт, вертикальных и наклонных (свыше 450) горных выработок и их сопряжений с околоствольными выработками и рудничными дворами | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Крепильщик (5 разряд) |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет по профилю деятельности |
| Особые условия допуска к работе | К работе допускаются лица, достигшие 18 лет и прошедшие медицинское освидетельствование, не имеющие противопоказаний к работе с вредными химическими веществами и источниками ионизирующих излучений, удовлетворяющие квалификационным требованиям и прошедшие проверку знаний в установленном порядке. |
| Другие характеристики | - |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Крепление стволов шахт | Код | C/01.4 | Уровень подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Осмотр стволов |
| --- | --- |
|  | Монтаж и демонтаж предохранительных полков и опалубки в вертикальных горных выработках |
|  | Армировка стволов шахт |
|  | Контроль состояния, обслуживание и ремонт армировки |
|  | Замена отдельных венцов и ремонт деревянной армировки: расстрелов, вандрутов, проводников в стволах и шурфах |
|  | Устройство, ремонт и замена веерообразной и многоугольной крепи |
|  | Обслуживание, ремонт, рихтовка проводников в стволах |
| Необходимые умения | Монтировать (демонтировать) предохранительные полки и опалубку в вертикальных горных выработках |
|  | Устанавливать арматуру |
|  | Контролировать состояние армировки ствола на предмет выявления дефектов |
|  | Заменять дефектные венцы и элементы веерообразной и многоугольной крепи |
|  | Ремонтировать все виды крепей |
| Необходимые знания | Правила и порядок установки арматуры |
|  | Технические требования, предъявляемые к армированию стволов |
|  | Способы проходки стволов |
|  | Виды крепи и армировки стволов |
|  | Правила сопряжения стволов с околоствольными выработками |
|  | Способы и правила армирования шахтных стволов деревянными конструкциями |
|  | Устройство и правила эксплуатации машин и механизмов, применяемых при креплении стволов |
|  | Назначение, устройство и принципы работы используемого в работе оборудования |
|  | Инструкции по эксплуатации и технические характеристики используемого оборудования, правила приемки, испытания и ухода за ними |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Крепление тоннелей | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Ремонт тоннелей без перерыва движения поездов |
| --- | --- |
|  | Крепление горных выработок безопалубочным бетонированием с помощью машин железобетонными, металлическими и другими штангами |
|  | Установка кружал и опалубки железобетонной рубашки тоннеля, сводов и куполов |
| Необходимые умения | Устанавливать опалубку железобетонной рубашки тоннеля, сводов и куполов |
|  | Использовать машины и механизмы для армирования стен тоннеля железобетонными, металлическим и другими видами штанг |
| Необходимые знания | Правила ремонта тоннелей без перерыва движения поездов |
|  | Способы возведения железобетонной и металлической анкерной крепи |
|  | Виды машин и механизмов, применяемых для анкерования тоннелей |
|  | Назначение, устройство и принципы работы используемого в работе оборудования |
|  | Инструкции по эксплуатации и технические характеристики используемого оборудования, правила приемки, испытания и ухода за ними |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Крепление выработок, проводимых в неустойчивых породах и сложных горно-геологических условиях | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Возведение арочной металлической крепи из спецпрофиля в комбинации с бетоном и усиливающими анкерами |
| --- | --- |
|  | Контроль состояния крепи в местах проявления горного давления, в неустойчивых горных породах |
|  | Выявление участков с нарушениями крепи |
|  | Замена дефектных элементов крепи |
| Необходимые умения | Выявлять участки с нарушениями крепи |
|  | Заменять дефектные элементы крепи |
|  | Устанавливать анкерную крепь на участках проявления горного давления или неустойчивых горных пород |
|  | Устанавливать металлическую арочную крепь из спецпрофиля |
|  | Осуществлять работы по бетонированию крепи |
| Необходимые знания | Способы возведения железобетонной и металлической анкерной крепи |
|  | Конструкции опалубки всех видов и порядок их устройства |
|  | Способы проведения и крепления горных выработок, проводимых в неустойчивых плывунах, сыпучих песках, карстах |
|  | Способы и правила разборки завалов |
|  | Основные понятия о горном давлении и характере его проявления |
|  | Способы разметки и изготовления сложных деревянных крепежных конструкций и сложных соединений и врубок |
|  | Назначение, устройство и принципы работы используемого в работе оборудования |
|  | Инструкции по эксплуатации и технические характеристики используемого оборудования, правила приемки, испытания и ухода за ними |
|  | Требования охраны труда, производственной санитарии, нормы и правила экологической, пожарной |
| Другие характеристики | - |

Раздел IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

4.1.Ответственная организация- разработчика

АО «Алмалыкский ГМК» (наименование организации) Председатель правления АО «Алмалыкский ГМК» А.Х. Хурсанов ________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

| 1 | Рудник «Каульды» АО «Алмалыкский ГМК» |
| --- | --- |
| 2 | Учебный центр АО «Алмалыкский ГМК» |
| 3 | Отдел стимулирования и оплаты труда АО «Алмалыкский ГМК» |

Визы:

Первый заместитель председателя правления-

главный инженер	 													Абдукадыров А.А.

В.р.и.о. начальника ОСиОТ исполнительного аппарата								Камбаров А.М.

Начальник СРП исполнительного аппарата						 				 Юн С.Л.

И.о. начальника Учебного центра 							 				 Усманов Х.А.

Начальник ОПиПК Учебного центра 	 			 							 Тагаев М.А.

Главный инженер рудника «Каульды»                       	 		         		                           	             Эрманов И.Т