ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Лаборант пробирного анилиза

_________________________________

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Алмалык, улица Амира Тимура дом 53 | Регистрационный номер МЗиТО |
| --- | --- |

Реквизиты утверждающей организации

Раздел I. Общие сведения

| Лаборант пробирного анализа |  | С 05.061 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнение комплекса подготовительных и аналитических работ для проведения пробирного анализа

Группа занятий по НСКЗ:

| 7214 | Формовщики, сварщики, вальцовщики, подготовители конструкционного металла и рабочие родственных профессий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код НСКЗ) | (наименование группы) | (код НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24.4 | Производство основных благородных и цветных металлов |
| --- | --- |
| 24.41.0 | Производство благородных (драгоценных) металлов |
| 24.44.0 | Производство меди |
| 24.45.0 | Производство прочих цветных металлов |

(Код ОКЭД)                                                        (наименование вида экономической деятельности

Раздел II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код по Реестру | Наименование | Уровень квалификации по НРК и/или ОРК | Наименование | Код по Реестру | Уровень квалификации по НРК и/или ОРК |
| А | Проведение испытаний на содержание драгоценных металлов проб технологических процессов. | 3 | Подготовка реактивов и материалов для проведения испытаний. | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Ведение процессов шихтования, плавки и купеляции проб. | А/02.3 |  |
| В | Проведение сложных испытаний на содержание драгоценных металлов проб технологических процессов. | 4 | Ведение процессов шихтования, плавки и купеляции проб, разваривание, взвешивание драгоценных металлов. | В/01.4 | 4 |
|  |  |  | Проведение особо сложных пробирных анализов золотых и серебрянных сплавов, полуфабрикатов, а также отходов от них | В/01.4 |  |

Раздел III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение испытаний на содержание драгоценных металлов проб технологических процессов. | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Лаборант пробирного анализа 2-го разряда Лаборант пробирного анализа 3-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | -Лица не моложе 18 лет -Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. -Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследовании) в порядке, установленном. -Наличие удостоверений: Допуск на II группу по электробезопасности до 1000 В Допуск к эксплуатации газифицированных печей.(если есть газ.печи) |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка реактивов и материалов для проведения испытаний. | Код | А/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании, состоянии рабочего места, исправности приборов контроля, приспособлений, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности средств индивидуальной защиты и средств пожаротушения |
|  | Подготовка рабочего места (рабочей зоны) с требованиями безопасности |
|  | Проверка давления газа и воздуха, исправность рабочих инструментов |
|  | Изготовление капелей |
|  | Приготовление каленной буры |
|  | Проверка качества окиси свинца на содержание количества серебра |
|  | Приготовление раствора азотной кислоты |
|  | Подготовка горновых печей |
|  | Шлаковка шерберов |
|  | Подготовка чека для определения угара серебра и золота |
|  | Подготовка эксикатора |
| Необходимые умения | Государственные стандарты, технические условия на контролируемую продукцию и на испытание ее опытных образцов. |
|  | Методы пробирного анализа |
|  | Физико-химические свойства применяемых реактивов. |
|  | Принцип работы пробирного оборудования для подготовки реактивов. |
|  | Ведение процесса шихтовки, плавки, купеляции веркблеев |
|  | Правила пользования контрольно-измерительными приборами |
| Необходимые знания | Физико-химические свойства применямых химреактивов, назначение и правила по обращению с ними, безопасные методы проведения работ, используя необходимые средства защиты. |
|  | Правила пользования контрольно-измерительными приборами и весами различных типов |
|  | Принцип работы пробирного оборудования. |
|  | Способы подготовки реактивов к анализу |
|  | Ведение технической документации на выполняемые работы |
|  | Правила внутренного трудового порядка |
|  | Охрана труда и техника безопасности |
|  | Производственная санитария |
|  | Пожарная безопасность, электробезопасность |
|  | Основы общей химии |
|  | Общие сведения о качественном и количественном анализе |
|  | Отбор и приготовление проб |
|  | Приборы, оборудования, пробирная посуда, применяемые в пробирном анализе |
|  | Гравиметрический метод |
|  | Основы пробирования изделий из драгоценных металлов и их сплавов |
|  | Контроль технологического производства |
|  | Стандартизация и контроль качество продукции |
|  | Охрана окружающей среды |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процессов шихтования, плавки и купеляции проб. | Код | А/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании, состоянии рабочего места, исправности приборов контроля, приспособлений, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности средств индивидуальной защиты и средств пожаротушения |
|  | Подготовка рабочего места (рабочей зоны) с требованиями безопасности |
|  | Проверка давления газа и воздуха, исправность рабочих инструментов |
|  | Подготовка проб и реактивов для выполнения анализа |
|  | Отбирание навесок |
|  | Плавка проб на свинцовый сплав |
|  | Купелирование веркблея и получение королька |
| Необходимые умения | Методы пробирного анализа |
|  | Физико-химические свойства применяемых реактивов. |
|  | Принцип работы пробирного оборудования. |
|  | Ведение процесса шихтовки, плавки, купеляции |
|  | Методов проведения анализов на содержание драгоценных металлов |
| Необходимые знания | Физико-химические свойства применямых химреактивов, назначение и правила по обращению с ними, безопасные методы проведения работ, используя необходимые средства защиты. |
|  | Правила пользования контрольно-измерительными приборами и весами различных типов |
|  | Принцип работы пробирного оборудования. |
|  | Способы подготовки реактивов к анализу |
|  | Правила внутренного трудового порядка |
|  | Охрана труда и техника безопасности |
|  | Производственная санитария |
|  | Пожарная безопасность, электробезопасность |
|  | Основы общей химии |
|  | Общие сведения о качественном и количественном анализе |
|  | Отбор и приготовление проб |
|  | Приборы, оборудования, пробирная посуда, применяемые в пробирном анализе |
|  | Гравиметрический анализ |
|  | Основы пробирования изделий из драгоценных металлов и их сплавов |
|  | Контроль технологического производства |
|  | Стандартизация и контроль качество продукции |
|  | Охрана окружающей среды |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение сложных испытаний на содержание драгоценных металлов проб технологических процессов. | Код | В | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Лаборант пробирного анализа 4-го разряда Лаборант пробирного анализа 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы по данный спекциальности не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | -Лица не моложе 18 лет -Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности -Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, - Наличие удостоверений: Допуск на II группу по электробезопасности до 1000 В Допуск к эксплуатации газифицированных печей.(если есть газ.печи) |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Ведение процессов шихтования, плавки и купеляции проб, разваривание, взвешивание драгоценных металлов | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании, состоянии рабочего места, исправности приборов контроля, приспособлений, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности средств индивидуальной защиты и средств пожаротушения |
|  | Подготовка рабочего места (рабочей зоны) с требованиями безопасности |
|  | Проверка давление газа и воздуха, исправность рабочих инструментов |
|  | Подготовка проб, реактивов и материалов для проведения испытаний. |
|  | Отбирание навесок |
|  | Плавка проб на свинцовый сплав |
|  | Купелирование веркблея и получение королька |
|  | Взвешивание королька |
|  | Разваривание суммы благородных металлов |
|  | Проведение процесса прокаливания |
|  | Взвешивание корточек |
|  | Участие в методической работе по разработке и внедрению новых методик выполнения измерений |
|  | Определение массовой доли влаги в анализируемой пробы |
| Необходимые умения | Методы пробирного анализа |
|  | Физико-химические свойства применяемых реактивов |
|  | Принцип работы пробирного оборудования |
|  | Ведение процесса шихтовки,тигельной плавки, щерберной плавки, купеляции, разваривание |
|  | Контрольные анализы проб на различных стадиях технологического процесса плавки и обработки драгоценных металлов |
|  | Проведение сложных анализов на соодержание драгоценных металлов в технологических пробах |
| Необходимые знания | Технологический процесс плавки и обработки драгоценных металлов |
|  | Методов проведения анализов на содержание драгоценных металлов |
|  | Расчет результатов анализа |
|  | Физико-химические свойства применямых химреактивов, назначение и правила по обращению с ними, безопасные методы проведения работ, используя необходимые средства защиты. |
|  | Правила пользования контрольно-измерительными приборами и весами различных типов |
|  | Принцип работы пробирного оборудования. |
|  | Способы подготовки реактивов к анализу |
|  | Методы анализа цветных металлов |
|  | Механические, физические свойства металлов |
|  | Охрана труда и техника безопасности |
|  | Производственная санитария |
|  | Пожарная безопасность, электробезопасность |
|  | Основы общей химии |
|  | Общие сведения о качественном и количественном анализе |
|  | Приборы, оборудования, лабораторная посуда, применяемые в пробирном анализе |
|  | Гравиметрический анализ |
|  | Основы пробирования изделий из драгоценных металлов и их сплавов |
|  | Контроль технологического производства |
|  | Стандартизация и контроль качество продукции |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение особо сложных пробирных анализов золотых и серебрянных сплавов, полуфабрикатов, а также отходов от них. | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании, состоянии рабочего места, исправности приборов контроля, приспособлений, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности средств индивидуальной защиты и средств пожаротушения |
|  | Подготовка рабочего места (рабочей зоны) с требованиями безопасности |
|  | Проверка давление газа и воздуха, исправность рабочих инструментов |
|  | Подготовка реактивов и материалов для проведения испытаний. |
|  | Отбирание навесок |
|  | Плавка проб на свинцовый сплав |
|  | Купелирование веркблея и получение королька |
|  | Взвешивание королька |
|  | Разваривание суммы благородных металлов |
|  | Проведение процесса прокаливания |
|  | Взвешивание корточек |
|  | Участие в методической работе по разработке и внедрению новых методик выполнения измерений |
|  | Определение массовой доли влаги в анализируемой пробы |
|  | Межлабораторный контроль каества проводимых испытаний |
|  | Ведение технической документации на выполняемой работы |
|  | Регистрации проб, запись в журнал и расчет результатов анализа |
|  | Руководство работой лаборантов более низкой квалификации |
|  | Руководство группой в случае отсувствия руководителя группы |
| Необходимые умения | Проведение особо сложных анализов на соодержание драгоценных металлов в технологических пробах |
|  | Проведение особо сложных пробирных анализов золотых и серебрянных сплавов, полуфабрикатов, а также отходов от них. |
|  | Методы пробирного анализа |
|  | Физико-химические свойства применяемых реактивов |
|  | Принцип работы пробирного оборудования |
|  | Ведение процесса шихтовки,тигельной плавки, щерберной плавки, купеляции, разваривание |
|  | Контрольные анализы проб на различных стадиях технологического процесса плавки и обработки драгоценных металлов |
|  | Проведение сложных анализов на соодержание драгоценных металлов в технологических пробах |
| Необходимые знания | Методы пробирного анализа драгоценных металлов |
|  | Конструкцию обслуживаемого оборудования |
|  | Охрана труда и техника безопасности |
|  | Производственная санитария |
|  | Пожарная безопасность, электробезопасность |
|  | Основы общей химии |
|  | Общие сведения о качественном и количественном анализе |
|  | Отбор и приготовление проб |
|  | Приборы, оборудования, лабораторная посуда, применяемые в пробирном анализе |
|  | Гравеметрический анализ |
|  | Основы пробирования изделий из драгоценных металлов и их сплавов |
|  | Контроль технологического производства |
|  | Стандартизация и кантроль качество продукции |
|  | Охрана окружающей среды |

Раздел IV. Сведения об организациях разработчиках профессионального стандарта

4.1.Ответственная организация- разработчика

АО «Алмалыкский ГМК» (наименование организации) Председатель правления АО «Алмалыкский ГМК» А.Х. Хурсанов ________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

| 1 | Центральная аналитическая лаборатория АО «Алмалыкский ГМК» |
| --- | --- |
| 2 | Учебный центр АО «Алмалыкский ГМК» |
| 3 | Отдел стимулирования и оплаты труда АО «Алмалыкский ГМК» |

Визы:

Первый заместитель председателя правления- главный инженер Абдукадыров А.А.

В.р.и.о.начальника ОСиОТ исполнительного аппарата Камбаров А.М.

Начальник СРП исполнительного аппарата Юн С.Л.

И.о. начальника Учебного центра Усманов Х.А.

Начальник ОПиПК Учебного центра Тагаев М.А.

Начальник ЦАЛ Чадин М.Ю.