ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Посадчик металла

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

Раздел I. Общие сведения

| Нагрев металла перед обработкой давлением |  | С05.022 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Подача и посадка металла в нагревательные устройства

Группа занятий по НСКЗ:

| 8122, 8123 | Операторы металлоплавильных установок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| А | Подача и посадка металла в нагревательные печи прокатных станов | 3 | Выполнение подготовительных работ при подаче и посадки металла в методические печи | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Наблюдение за правильным продвижением слитков и заготовок в печах. | А/02.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подача и посадка металла в нагревательные печи прокатных станов | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Посадчик металла 2-го разряда Посадчик металла 3-го разряда Посадчик металла 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан Наличие удостоверений: - на право работы с грузоподъемными сооружениями (стропальщика) - на оператора поста управления - на право работы допуск на газового хозяйство - группа по электробезопасности не ниже II (до 1000 В) |
| Другие характеристики | Присвоение квалификационного разряда осуществляет соответствующая комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ при загрузке заготовки в методические печи | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, графике прокатки и сортаменте прокатываемого металла, состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования участка методических печей и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений и исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования |
|  | Проверка готовности к работе вспомогательного оборудования печей (транспортировочных, загрузочных механизмов, запорно-регулировочной аппаратуры) |
|  | Проверка поступившего металла, соответствие требованиям нормативно-технической документации по качеству (сортамент, геометрические размеры, маркировка) и количеству |
|  | Проверка качества заготовок холодного и горячего всада для посадки в методическую печь |
|  | Комплектация серия металла холодного и горячего всада для посадки его в методическую печь по плавкам и развесу заготовок |
|  | Подача и посадка металла в нагревательные устройства сортопрокатных станов при помощи кранов, толкателей, рольгангов, шлепперов, загрузочных механизмов и вручную |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места посадчика металла |
| Необходимые умения | Выявлять визуально или с использованием приборов отклонение параметров текущего состояния оборудования |
|  | Выявлять несоответствия качества заготовок для посадки в методическую печь установленным в технических условиях требованиям |
|  | Наблюдение за правильным продвижением заготовок в методическую печь |
|  | Выявлять неисправность в работе подачи заготовки |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением рабочего места посадчика металла в методических печах |
| Необходимые знания | Устройство, техническая характеристика, конструкция и правила технической эксплуатации обслуживаемых методических печей и вспомогательного оборудования |
|  | Технологическая инструкция нагрева заготовок и устройство обслуживаемого оборудования в методических печах |
|  | Марочный сортамент стали и развес заготовок |
|  | Правила приемки заготовок для нагрева в методической печи |
|  | Требования, предъявляемые к качеству заготовок |
|  | Правила установления очередности посадки заготовок в методическую печь |
|  | Подобрать металл для посадки его в печи по плавкам, маркам и развесу заготовок |
|  | Слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок оборудования текущего характера |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке методических печей |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке методических печей |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке методических печей |
|  | Программное обеспечение рабочего места посадчика металла в методической печи |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим процессом нагрева заготовки в методических печах | Код | А/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль правильности посада заготовок в соответствии с заданием на смену |
| --- | --- |
|  | Вести посадку в строгом соответствие с технологической инструкцией, высокопроизводительную работу методических печей |
|  | Выполнение часовых графиков посадки заготовок в методическую печь |
|  | Подача команды машинисту крана о порядке посадки заготовок |
|  | Кантовка металла на подводящих рольгангах при посадке и отделении, одной плавки от другой |
|  | Очистка пода методической печи от окалины и шлака |
|  | Очистка желобов, уборка окалины методической печи |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места посадчика металла в методических печах |
| Необходимые умения | Определять по внешним признакам и сопроводительным документам качество поверхности и профиля обрабатываемого металла |
|  | Особенности нагрева стали различных марок |
|  | Выполнять погрузочно-разгрузочные работы с применением подъемных сооружений |
|  | Принимать необходимые меры для устранения дефектов заготовок |
|  | Управлять механизмами подачи заготовок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при аварийных ситуациях |
|  | Устройство, техническая характеристика, конструкция и правила технической эксплуатации обслуживаемых методических печей и вспомогательного оборудования |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места посадчика металла в методических печах |
| Необходимые знания | Устройства и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования |
|  | Методы складирования и правила маркировки металла |
|  | Процесс образования окалины и пути уменьшения окалинообразования на металле |
|  | Виды поверхностных дефектов металла, вызываемого нарушением технологии нагрева заготовок в методических печах |
|  | График прокатки заготовок на стане горячей прокатки |
|  | Методы поплавочной и помарочной посадки металла в печь |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке методических печей |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке методических печей |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке методических печей |
|  | Программное обеспечение рабочего места посадчика металла в методической печи |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО “Узметкомбинат” (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С.А. ________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | СПЦ-2 АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |