ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор акустических испытаний

_______________________________________________

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Алмалык, улица Амира Тимура дом 53 | Регистрационный номер МЗиТО |
| --- | --- |

Реквизиты утверждающей организации

| Раздел I. Общие сведения |
| --- |
| Оператор акустических испытаний |  | С 05.061 |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнение специализированных работ по обеспечению санитарно-гигиенического контроля условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды.

Группа занятий по НСКЗ:

| 7214 | Формовщики, сварщики, вальцовщики, подготовители конструкционного металла и рабочие родственных профессий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код НСКЗ) | (наименование группы) | (код НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24.4 | Производство основных благородных и цветных металлов |
| --- | --- |
| 24.41.0 | Производство благородных (драгоценных) металлов |
| 24.44.0 | Производство меди |
| 24.45.0 | Производство прочих цветных металлов |

(Код ОКЭД)                                                        (наименование вида экономической деятельности)

Раздел II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код по Реестру | Наименование | Уровень квалификации по НРК и/или ОРК | Наименование | Код по Реестру | Уровень квалификации по НРК и/или ОРК |
| А | Проведение исследований саниарно-гигиенического контроля условий труда. | 4 | Подготовка оборудования и материалов для проведения испытаний. | А/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение контроля условий труда работников на соответствие действующим санитарным правилам и гигиеническим нормативам. | А/02.4 |  |
| В | Проведение особо сложных испытаний условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды. | 5 | Проведение особо сложных измерений уровней воздействмя шума, вибрации. Ведение технической документации, внедр- ние новых методов испытаний | В/01.5 | 5 |

Раздел III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка оборудования и материалов для проведения испытаний | Код | А | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор акустических испытаний 4 разряда. |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | -Лица не моложе 18 лет -Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. -Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном. -Наличие удостоверений: Допуск на II группу по электробезопасности до 1000 В |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка оборудования и материалов для проведения испытаний. | Код | А/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании, состоянии рабочего места, исправности приборов контроля, приспособлений, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности средств индивидуальной защиты и средств пожаротушения |
|  | Подготовка рабочего места (рабочей зоны) с требованиями безопасности |
|  | Проведение всех видов санитарно гигиенического контроля воздуха рабочей зоны, выполняемых лаборантом по анализу газов и пыли 4 разряда. |
|  | Проверка надписей на химических реактивах и целостности лабораторной посуды. |
|  | Подготовка и проверка приборов контроля. |
|  | . Проверка испраности, надежности зарядки источника питания прибора. Проведение зарядки аккумулятоных батареек. |
|  | Устранение неисправностей в работе аппаратуры. |
|  | Проведение калибровки прибора на шум и вибрацию.. |
| Необходимые умения | Владеть методиками выполнения измерений, методами исследования производственного шума, вибрации. |
|  | Выполнять измерения звукового давления и вибрации. |
|  | Проводить снятие амплитудно-частотных характеристик. |
|  | Выполнять обработку результатов измерений. |
|  | Устранять неисправности в работе аппаратуры. |
|  | Пользоваться нормативно технической документацией для оценки шумовых характеристик, уровней местной и общей вибрации. |
| Необходимые знания | Общие сведении об электрических измерениях,основах электротехники. |
|  | Меры электрических величин. |
|  | Правила пользования и принцип действия контрольно-измерительных приборов. |
|  | Принцип работы лабораторного оборудования. |
|  | Причины и источники погрешности измерения. |
|  | Правила организации и порядок проведения акустических испытаний. |
|  | Основы технической акустики и техники борьбы с шумом и вибрацией. |
|  | Виды производственного шума, классы опасности производственных шумов. |
|  | Понятие вибрации, виды вибрации. |
|  | Приборы контроля шума, вибрации. |
|  | Технические условия, санитарные нормы и правила, государственные стандарты на проводимые измерения. |
|  | Правила ведения технической документации на выполняемые работы. |
|  | Правила и нормы охраны труда и промышленной безопасности. |
|  | Документы системы менеджмета и качества. |
|  | Производственная санитария |
|  | Пожарная безопасность, электробезопасность |
|  | Контроль технологического производства |
|  | Охрана окружающей среды |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение контроля условий труда работников на соответствие действующим санитарным правилам и гигиеническим нормативам. | Код | А/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании, состоянии рабочего места, исправности приборов контроля, приспособлений, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению. |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности средств индивидуальной защиты и средств пожаротушения |
|  | Подготовка рабочего места (рабочей зоны) с требованиями безопасности |
|  | Проведение инструментальных замеров по определению физических факторов производственной среды в строгом соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Проведение всех видов санитарно гигиенического контроля воздуха рабочей зоны, выполняемых лаборантом по анализу газов и пыли 4 разряда. |
|  | Выполнение измерений шумовых характеристик на рабочих местах. |
|  | Выполнение измерений по определению уровней общей и локальной вибрации на рабочих местах. |
|  | Измерение уровней шума и вибрации на рабочих местах производственных помещений, открытых площадках, кабинах транспортных средств. |
|  | Устранение неисправностей в работе аппаратуры, возникших в прцессе работы. |
|  | Обработка результатов произведенных исследований, оформление технической документации. |
| Необходимые умения | Владеть методиками выполнения измерений, методами исследования производственного шума, вибрации. |
|  | Выполнять измерения звукового давления и вибрации. |
|  | Проводить измерения шума в селитебной зоне и в производственных помещениях. |
|  | Пользоваться в процессе испытаний контрольно-измерительными приборами. |
|  | Проводить снятие амплитудно-частотных характеристик. |
|  | Производить калибровку прибора измерения шума и вибрации. |
|  | Пользоваться нормативно технической документацией для оценки шумовых характеристик, уровней местной и общей вибрации. |
|  | Устранять неисправности в работе аппаратуры. |
|  | Обработка и расчет результатов инструментальных замеров. |
| Необходимые знания | Общие сведении об электрических измерениях,основах электротехники. |
|  | Правила пользования контрольно-измерительными приборами и весами различных типов |
|  | Меры электрических величин. |
|  | Причины и источники погрешности измерения. |
|  | Правила организации и порядок проведения акустических испытаний. |
|  | Основы технической акустики и техники борьбы с шумом и вибрацией. |
|  | Виды производственного шума, классы опасности производственных шумов. |
|  | Понятие вибрации, виды вибрации. |
|  | Приборы контроля шума, вибрации. |
|  | Технические условия, санитарные нормы и правила, государственные стандарты на проводимые измерения. |
|  | Правила ведения технической документации на выполняемые работы. |
|  | Правила внутренного трудового порядка. |
|  | Охрана труда и промышленной безопасности. |
|  | Производственная санитария. |
|  | Пожарная безопасность, электробезопасность. |
|  | Контроль технологического производства |
|  | Охрана окружающей среды |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение особо сложных измерений уровней воздействия шума, вибрации. Ведение технической документации, внедр- ние новых методов испытаний. | Код | В | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор акустических испытаний 5-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы по данный спекциальности не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследовании) в порядке, установленном Наличие удостоверений: Допуск на II группу по электробезопасности до 1000 В Допуск к эксплуатации газифицированных печей.(если есть газ.печи) |
| Другие характеристики | - |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение особо сложных измерений уровней воздействмя шума, вибрации. Ведение технической документации, внедр- ние новых методов испытаний. | Код | В/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании, состоянии рабочего места, исправности приборов контроля, приспособлений, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности средств индивидуальной защиты и средств пожаротушения |
|  | Подготовка рабочего места (рабочей зоны) с требованиями безопасности |
|  | Проведение инструментальных замеров по определению физических факторов производственной среды в строгом соответствии с действующей нормативно-технической документацией. |
|  | Проведение всех видов санитарно гигиенического контроля воздуха рабочей зоны, выполняемых лаборантом по анализу газов и пыли 4 разряда. |
|  | Выполнение измерений шумовых характеристик на рабочих местах |
|  | Выполнение измерений по определению уровней общей и локальной вибрации на рабочих местах |
|  | Измерение уровней шума и вибрации на рабочих местах производственных помещений, открытых площадках, кабинах транспортных средств. |
|  | Измерение и анализ уровней и спектров шума, вибрации оборудования машин и механизмов. |
|  | Обработка результатов измерений, оформление сведений. |
|  | Контроль технических характеристик измерительной аппратуры и отдельные виды несложного ремонта. |
|  | Участие в методической работе по разработке и внедрению новых методик выполнения измерений |
|  | Ведение технической документации по выполняемой работе. |
|  | Руководство работой лаборантов более низкой квалификации |
|  | Руководство группой в случае отсувствия руководителя группы |
| Необходимые умения | Владеть методиками выполнения измерений, методами исследования производственного шума, вибрации. |
|  | Выполнять измерения звукового давления и вибрации. |
|  | Проводить измерения шума в селитебной зоне и в производственных помещениях. |
|  | Пользоваться в процессе испытаний контрольно-измерительными приборами. |
|  | Проводить снятие амплитудно-частотных характеристик. |
|  | Производить калибровку прибора измерения шума и вибрации. |
|  | Рекомендовать способы борьбы с производственным шумом. |
|  | Повышать производительность труда на базе новых методик и совершенствованию организации труда. |
|  | Пользоваться нормативно технической документацией для оценки шумовых характеристик, уровней местной и общей вибрации. |
|  | Производить отдельные несложные ремонты измерительной аппаратуры. |
|  | Обработка и расчет результатов инструментальных замеров. |
| Необходимые знания | Общие сведении об электрических измерениях,основах электротехники. |
|  | Причины и источники погрешности измерения. |
|  | Правила организации и порядок проведения акустических испытаний. |
|  | Основы технической акустики и техники борьбы с шумом и вибрацией. |
|  | Виды производственного шума, классы опасности производственных шумов. |
|  | Понятие вибрации, виды вибрации. |
|  | Взаимодействие узлов и элементов схем акустической аппаратуры. |
|  | Правила контроля и нормы по воздушному шуму и вибрации. |
|  | Меры по снижению вибрации и профилактические мероприятия по предупреждению виброболезни. |
|  | Порядок технического обслуживания приборов для акустических измерений.. |
|  | Технические условия, санитарные нормы и правила, государственные стандарты на проводимые измерения, документация системы менеджмена и качества. |
|  | Правила ведения технической документации на выполняемые работы. |
|  | Правила внутренного трудового порядка. |
|  | Охрана труда и промышленной безопасности. |
|  | Производственная санитария. |
|  | Пожарная безопасность, электробезопасность. |
|  | Контроль технологического производства. |
|  | Охрана окружающей среды. |

Раздел IV. Сведения об организациях разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация- разработчика

АО «Алмалыкский ГМК» (наименование организации) Председатель правления АО «Алмалыкский ГМК» А.Х. Хурсанов ________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

| 1 | Центральная аналитическая лаборатория АО «Алмалыкский ГМК» |
| --- | --- |
| 2 | Учебный центр АО «Алмалыкский ГМК» |
| 3 | Отдел стимулирования и оплаты труда АО «Алмалыкский ГМК» |

Визы:

Первый заместитель председателя правления-

главного инженера Абдукадыров А.А.

И.о.начальника ОСиОТ исполнительного аппарата Камбаров А.М.

Начальник СРП исполнительного аппарата Юн С.Л.

И.о. начальника Учебного центра Усманов Х.А.

Начальник ОПиПК Учебного центра Тагаев М.А.

Начальник ЦАЛ Чадин М.Ю.