ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Лаборант по анализу газов и пыли

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Алмалык, улица Амира Тимура дом 53 | Регистрационный номер МЗиТО |
| --- | --- |

Реквизиты утверждающей организации

| Раздел I. Общие сведения |
| --- |
| Лаборант по анализу газов и пыли |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | С 05.061 |
|  |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнение комплекса подготовительных и аналитических работ проведения пылегазовых испытаний.

Группа занятий по НСКЗ:

| 7214 | Формовщики, сварщики, вальцовщики, подготовители конструкционного металла и рабочие родственных профессий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код НСКЗ) | (наименование группы) | (код НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24.4 | Производство основных благородных и цветных металлов |
| --- | --- |
| 24.41.0 | Производство благородных (драгоценных) металлов |
| 24.44.0 | Производство меди |
| 24.45.0 | Производство прочих цветных металлов |

(Код ОКЭД)                                                        (наименование вида экономической деятельности)

Раздел II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код по Реестру | Наименование | Уровень квалификации по НРК и/или ОРК | Наименование | Код по Реестру | Уровень квалификации по НРК и/или ОРК |
| А | Проведение исследований промышленных газов и атмосферного воздуха по определение содержания вредных веществ. | 3 | Подготовка оборудования и материалов для проведения испытаний. | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение анализов запыленности, загазованности воздуха, определение оъемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | А/02.3 |  |
| В | Проведение сложных анализов воздуха, определение состава и концентрации газов. | 4 | Проведение испытаний пылеуловителей, дымососов, вентиляторов.Определение химических и физических свойств газовой, жидкой и твердой фаз. | В/01.4 | 4 |
| С | Проведение особо сложных пылегазовых исследований. | 5 | Проведение особо сложных пылегазовых анализов. | С/01.5 | 5 |

Раздел III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка оборудования и материалов для проведения испытаний. | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Лаборант по анализу газов и пыли 2-го разряда Лаборант по анализу газов и пыли 3-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | -Лица не моложе 18 лет -Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. -Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном. -Наличие удостоверений: Допуск на II группу по электробезопасности до 1000 В |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка оборудования и материалов для проведения испытаний. | Код | А/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании, состоянии рабочего места, исправности приборов контроля, приспособлений, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности средств индивидуальной защиты и средств пожаротушения |
|  | Подготовка рабочего места (рабочей зоны) с требованиями безопасности |
|  | Проверка шланговых соединений газоанализаторов и пылеотборных устройств на герметичность. |
|  | Проверка надписей на химических реактивах и целостности лабораторной посуды. |
|  | Взвешивание аэрозольных фильтров, аллонжей, навесок химических реактивов. |
|  | Подготовка и проверка приборов. Зарядка аккамуляторных батареек. |
|  | Подготовка вакуум пипеток, поглотителей, аллонжей, гофрированных трубок к проведению отбора проб. |
|  | Подготовка проб к проведению химического анализа. Истирание отобранной пыли |
|  | Мытье и сушка химической посуды. |
| Необходимые умения | Владеть методиками выполнения измерений, сведениями по органической, неорганической и аналитической химии. |
|  | Знать физико-химические свойства применяемых реактивов |
|  | Знать принцип работы лабораторного оборудования применяемого при отборе проб, аналитических работах. |
|  | Проводить простые, средней сложности и сложные анализы воздуха. |
|  | Выполнять замеры запыленности в произвоственных помещениях. |
|  | Проводить экспресс-анализ газов и воздуха. |
|  | Осуществалять отбор проб газов и его последующий химический анализ. |
|  | Подбирать методы анализа воздуха на содержание газа и пыли. |
| Необходимые знания | Физико-химические свойства применямых химреактивов, назначение и правила по обращению с ними, безопасные методы проведения работ, с использованием необходимых средства защиты. |
|  | Правила пользования контрольно-измерительными приборами и весами различных типов |
|  | Принцип работы лабораторного оборудования. |
|  | Краткую характеристику методов определения кислорода, сернистого ангидрида и других газов. |
|  | Весовой, объемный и фотометрический методы анализа. Общие сведения о количественном и качественном анализе. |
|  | Основы пылегазового анализа. |
|  | Правила обращения с химическими реактивами, способы подготовки реактивов к анализу. |
|  | Сведения по органической, неорганической и аналитической химии. |
|  | Устройство принцип действия пылегазоулавливающих аппаратов различного типа, основные показатели их работы. |
|  | Элементарные сведения о технологическом оборудовании цехов комбината, оснащенном системами пылегазоулавливания (обжиговые, отражательные, сталеплавильные печи, печи ПЖВ, КФП, дробильное,измельчительное транспортировачное оборудование). |
|  | Ведение технической документации на выполняемые работы. |
|  | Правила внутренного трудового распорядка. |
|  | Правила и нормы охраны труда и промышленной безопасности. |
|  | Производственная санитария |
|  | Пожарная безопасность, электробезопасность |
|  | Контроль технологического производства |
|  | Охрана окружающей среды |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение анализов запыленности, загазованности воздуха, определение оъемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу | Код | А/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании, состоянии рабочего места, исправности приборов контроля, приспособлений, неполадках в работе обслуживаемогооборудования и принятых мерах по их устранению. |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности средств индивидуальной защиты и средств пожаротушения |
|  | Подготовка рабочего места (рабочей зоны) с требованиями безопасности |
|  | Проверка шланговых соединений газоанализаторов и пылеотборных устройств на герметичность. |
|  | Измерение показателей микроклимата, освещенности на рабочих местах |
|  | Снятие аэродинамических характеристик и температурных показателей газовоздушного потока |
|  | Отбор проб газовоздушных смесей с последующим определением концентраций загрязняющих веществ |
|  | Отбор проб запыленных газов методом внешней и внутренней фильтрации |
|  | Отбор проб пыли, отложившейся в газоходных трактах для дальнейшего проведения аналитических работ. |
|  | Подготовка реактивов и отобранных проб для выполнения анализа |
| Необходимые умения | Владеть методиками выполнения измерений. Сведениями по органической, неорганической и аналитической химии. |
|  | Физико-химические свойства применяемых реактивов. |
|  | Принцип работы лабораторного оборудования. |
|  | Ведение процесса отбора проб в твердой и газообразной фазе. |
|  | Проводить простые, средней сложности и сложные анализы воздуха. |
|  | Выполнять замеры запыленности в произвоственных помещениях. |
|  | Проводить экспресс-анализ газов и воздуха. |
|  | Осуществалять отбор проб газов и его последующий химический анализ. |
|  | Подбирать методы анализа воздуха на содержание газа и пыли. |
|  | Обработка и расчет результатов инструментальных замеров, анализов. |
| Необходимые знания | Физико-химические свойства применямых химреактивов, назначение и правила по обращению с ними, безопасные методы проведения работ, используя необходимые средства защиты. |
|  | Правила пользования контрольно-измерительными приборами и весами различных типов. |
|  | Принцип работы лабораторного оборудования. |
|  | Способы подготовки реактивов к анализу |
|  | Краткую характеристику методов определения кислорода, сернистого ангидрида и других газов. |
|  | Весовой, объемный и фотометрический методы анализа. Общие сведения о количественном и качественном анализе. |
|  | Основы пылегазового анализа. |
|  | Правила обращения с химическими реактивами, способы подготовки реактивов к анализу. |
|  | Основные свойства газов, воздуха и пыли. |
|  | Сведениями по органической, неорганической и аналитической химии. |
|  | Устройство принцип действия пылегазоулавливающих аппаратов различного типа, основные показатели их работы. |
|  | Элементарные сведения о технологическом оборудовании цехов комбината, оснащенном системами пылегазоулавливания (обжиговые, отражательные, сталеплавильные печи, печи ПЖВ,КФП, дробильное, измельчительное транспортировачное оборудование). |
|  | Ведение технической документации на выполняемые работы. |
|  | Правила внутренного трудового порядка. |
|  | Охрана труда и промышленной безопасности. |
|  | Производственная санитария. |
|  | Пожарная безопасность, электробезопасность. |
|  | Контроль технологического производства |
|  | Охрана окружающей среды |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение испытаний пылеуловителей, дымососов, вентиляторов.Определение химических и физических свойств газовой, жидкой и твердой фаз. | Код | В | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Лаборант по анализу газов и пыли 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы по данный спекциальности не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | -Лица не моложе 18 лет -Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности -Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, - Наличие удостоверений: Допуск на II группу по электробезопасности до 1000 В |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение испытаний пылеуловителей, дымососов, вентиляторов.Определение химических и физических свойств газовой, жидкой и твердой фаз. | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании, состоянии рабочего места, исправности приборов контроля, приспособлений, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности средств коллективной, индивидуальной защиты и средств пожаротушения |
|  | Подготовка рабочего места (рабочей зоны) с учетом требований безопасности |
|  | Измерение скоростей и количества перемещаемых газов. |
|  | Определение подсосов, потерь в сети воздуховодов, регулировка расходов воздуха. |
|  | Определение газоанализатором концентрации SО2, О2 в технологических газах. |
|  | Проверка соответствия характеристик установленного пылгазоочистного, вентиляционного оборудования требованиям проекта. |
|  | Внешний осмотр, зарисовка с натуры схем систем промышленной вентиляции, пылегазоочистных установок. |
|  | Измерение скорости воздушного потока во входном патрубке и потери давления пылеулавливающих аппаратов.. |
|  | Проверка правильности установки форсунок орошения и расхода воды. |
|  | Проверка системы шламоудаления. |
|  | Проверка укомплектованности рукавами рабочих секций фильтра. |
|  | Измерение оптических плотностей анализируемых растворов. |
|  | Участие в методической работе по разработке и внедрению новых методик выполнения измерений. |
| Необходимые умения | Владеть методиками выполнения измерений. Сведениями по органической, неорганической и аналитической химии. |
|  | Физико-химические свойства применяемых реактивов |
|  | Принцип работы лабораторного оборудования |
|  | Ведение процесса отбора проб в твердой и газообразной фазе |
|  | Проведение сложных анализов воздуха, определение концентрации газа. |
|  | Проверка коэффициента пневмометрических трубок. |
|  | Участие в обследовании пылеуловителей для составления дефектной ведомости. |
|  | Участие в испытании пылеуловителей, дымососов,эксгаустеров. |
|  | Определение химических и физических свойств газовой, жидкой и твердых фаз. |
|  | Определение эффективности пылегазоочистки устанловки. |
|  | Ведение технической документации. |
|  | Внедрение новых методов пылегазовых анализов. |
| Необходимые знания | Владеть методиками выполнения измерений. Сведениями по органической, неорганической и аналитической химии. |
|  | Общие сведения о качественном и количественном анализе |
|  | Правила испытаний пылегазоулавливающего оборудования. |
|  | Расчет результатов исследований, анализа. |
|  | Физико-химические свойства применямых химреактивов, назначение и правила по обращению с ними, безопасные методы проведения работ, используя необходимые средства защиты. |
|  | Элементарные сведения о технологическом оборудовании цехов комбината, оснащенном системами пылегазоулавливания (обжиговые, отражательные, сталеплавильные печи, печи ПЖВ,КФП, дробильное, измельчительное транспортировачное оборудование). |
|  | Правила пользования контрольно-измерительными приборами и весами различных типов |
|  | Принцип работы лабораторного оборудования, применяемые при анализе газов и пыли. |
|  | Контроль технологического производства |
|  | Охрана труда и промышленная безопасность. |
|  | Производственная санитария. |
|  | Пожарная безопасность, электробезопасность. |
|  | Охрана окружающей среды.. |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение особо сложных пылегазовых анализов. | Код | С | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Лаборант по анализу газов и пыли 5-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы по данный спекциальности не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследовании) в порядке, установленном Наличие удостоверений: Допуск на II группу по электробезопасности до 1000 В Допуск к эксплуатации газифицированных печей.(если есть газ.печи) |
| Другие характеристики | - |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение особо сложных пылегазовых анализов. | Код | С/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании, состоянии рабочего места, исправность приборов контроля, приспособлений, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности средств индивидуальной защиты и средств пожаротушения |
|  | Подготовка рабочего места (рабочей зоны) требованиям безопасности |
|  | Проверка герметичности пылеотборных устройств, исправности рабочих инструментов |
|  | Подготовка проб и реактивов для выполнения анализа |
|  | Определение подсосов, потерь в газоходных трактах. |
|  | Проверка соответствия характеристик установленного пылегазоочистного, вентиляционного оборудования требованиям проекта. |
|  | Определение подсосов по газоходным трактам. |
|  | Внешний осмотр, зарисовка с натуры схем систем промышленной вентиляции, пылегазоочистных установок. |
|  | Анализ и расчет содержания нескольких газов в анализируемой пробе. |
|  | Проверка правильности распределения газовых потоков по аппраратам. |
|  | Выявление причин неэффективной работы ситем пылеулавливания, общеобменной ветиляции, выдача рекомендаций по их устранению. |
|  | Участие в испытаниях и наладке пылеуловителей, дымососов, вентиляторов, эксгаустеров. |
|  | Участие в методической работе по разработке и внедрению новых методик выполнения измерений |
|  | Ведение внутреннего контроля точности методик выполнения измерений |
|  | Запись и обработка результатов измерений. |
|  | Ведение технической документации по выполняемой работе. |
|  | Руководство группой в случае отсувствия руководителя группы |
| Необходимые умения | Проведение особо сложных анализов воздуха по определению содержания вредных веществ. |
|  | Владение методиками выполнения измерений. |
|  | Выполнение сложных пылегазовых расчетов. |
|  | Проведение проверки коэффициента пневмометрических трубок. |
|  | Физико-химические свойства применяемых реактивов |
|  | Устройство и принцип работы лабораторного оборудования. |
|  | Участие в испытаниях и наладке пылеуловителей, дымососов вентиляторов экстгаустеров |
|  | Проверка правильности распределения газовых потоков по аппаратам |
|  | Анализ и расчет содержания нескольких газов в анализируемой пробе. |
|  | Внедрение новых миетодов пылегазовых анализхов. |
|  | Контроль технических характеристик измерительной аппаратуры и отдельные виды несложного ремонта. |
|  | Запись и обработка результатов измерений. |
| Необходимые знания | Правила испытаний, наладки пылегазоулавливающего оборудования. |
|  | Проведения особосложных анализов воздуха. |
|  | Элементарные сведения о технологическом оборудовании цехов комбината, оснащенном системами пылегазоулавливания (обжиговые, отражательные, сталеплавильные печи, печи ПЖВ,КФП, дробильное, измельчительное транспортировачное оборудование). |
|  | Способы регулирования чувствительности приборов, схему реометра. |
|  | Нормативную документацию по предельно допустимым концентрациям вредных веществ на рабочих местах и по предельно допустимым выбросам заглязняющих веществ в атмосферу. |
|  | Технические условия, санитарные нормы и правила, государственные стандарты на проводимые измерения, документацию системы менеджмента и качества. |
|  | Принцип весового, фотометрического методов анализа и их физическую сущность. |
|  | Приборы, оборудование, лабораторную посуду , применяемые в пылевом анализе. |
|  | Порядок технического обслуживания приборов контроля. |
|  | Общую характкристику атмосферных загрязнений |
|  | Способы иметоды отбора и подготовки проб. |
|  | Охрана труда и техника безопасности |
|  | Производственная санитария |
|  | Пожарная безопасность, электробезопасность |
|  | Контроль технологического производства |
|  | Охрана окружающей среды |

Раздел IV. Сведения об организациях разработчиках профессионального стандарта 4.1. Ответственная организация- разработчика

АО «Алмалыкский ГМК» (наименование организации) Председатель правления АО «Алмалыкский ГМК» А.Х. Хурсанов ________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

| 1 | Центральная аналитическая лаборатория АО «Алмалыкский ГМК» |
| --- | --- |
| 2 | Учебный центр АО «Алмалыкский ГМК» |
| 3 | Отдел стимулирования и оплаты труда АО «Алмалыкский ГМК» |

Визы:

Первый заместитель председателя правления- главный инженер Абдукадыров А.

И.о. начальника ОСиОТ исполнительного аппарата Камбаров А.

Начальник СРП исполнительного аппарата Юн С.Л.

И.о. начальника Учебного центра Усманов Х.

Начальник ОПиПК Учебного центра Тагаев М.

Начальник ЦАЛ Чадин М.