ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

БРИГАДИР ШИХТОВОГО ДВОРА В СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМ И ФЕРРОСПЛАВНОМ ПРОИЗВОДСТВАХ

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

Раздел I. Общие сведения

| Подготовка лома и отходов черных металлов для использования в металлургическом производстве |  | C05.090 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности |  | Код по Дескриптору НД |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение своевременной разгрузки шихтових материалов, прибываюших на шихтовый двор сталеплавильных цехов и складирование их по видам и сортам.

Группа занятий по НСКЗ:

| 8121, 8123 | Операторы металлоплавильных установок | 8290 | Операторы-сборщики стационарного оборудования, не вошедшие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| А | Обеспечение своевременной и качественной выгрузки и погрузки лома и отходов черных металлов | 4 | Организация и контроль качества выполнения работ в соответствии с установленным технологическим процессом подразделения | А/01.4 | 4 |
|  |  | 4 | Обеспечение рабочих мест производственного подразделения ломам и отходами черных металлов, инструментом и оснасткой | А/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение своевременную и качественную выгрузит и погрузит металла | Код | А | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Бригадир шихтового двора в сталеплавильном и ферросплавном производствах 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональный колледж или академический лицей на базе 11-летнего непрерывного цикла общего среднего образования. Техникум. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | При наличии профессионального обучения - не менее одного года рабочим бригады производственного подразделения организации |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан Наличие удостоверений: стропальщика. |
| Другие характеристики | Бригадир (освобожденный) предприятий тарифицируется на один разряд выше рабочих, которыми он руководит |

    - Трудовая функция

| Наименование | Организация и контроль качества выполнения работ в соответствии с установленным технологическим процессом подразделения | Код | А/01.4 | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, графике переработке лома и отходов черных металла |
| --- | --- |
|  | Своевременно явиться на сменно-встречное собрание, в исправной спецодежде и ознакомиться со сменным заданием, с работой предыдущей смены, получить производственное задание на смену |
|  | Заниматься только порученной работой и вести учет и оформление нарядов на выполняемую работу |
|  | Своевременно и точно выполнять распоряжения и указания непосредственного руководителя |
|  | Принять смену у сменщика и доложить об этом сменному мастеру участка |
|  | Организация и ведение работ по подаче шихты к плавильным агрегатам по графику. |
|  | Обеспечение своевременной разгрузки шихтовых материалов, прибывающих на шихтовый двор сталеплавильных цехов и складирование их по видам и сортам; погрузка шихтовых, добавочных и заправочных материалов и раскислителей в коробки в соответствии с шихтовкой плавок и участие в выполнении этих работ. |
|  | Формирование составов с шихтой для подачи их к печам. |
|  | Подача порожних вагонеток на шихтовый двор и расстановка их под погрузку. |
|  | Обеспечение полновесности загрузки бадьи и соблюдение установленных габаритов. |
|  | Контроль за качеством и взрывоопасностью материалов, поступающих на шихтовый двор, правильностью взвешивания шихты, состоянием и чистотой тележек, контейнеров и железнодорожных путей на шихтовом участке. |
| Необходимые умения | Правильно оборудовать вагоны и грузить вагоны в соответствии со схемами погрузки и ТУ на погрузку |
|  | Соблюдать инструкции для стропальщиков |
|  | Правила строповки грузов |
|  | Принцип работы грузозахватных механизмов |
|  | Правила погрузки готовой продукции в железнодорожные вагоны и автомобили |
|  | Схемы страповки сортового металла |
|  | Требовать создания условий для безопасной и высокопроизводительной работы |
| Необходимые знания | Обеспечивать наличие бирок на упаковке металла |
|  | Ознакомить сменщика с обстановкой на участке, с наличием металла на складе с выполнением сменного задания |
|  | Обеспечить уборку рабочих мест и подшефных участков |
|  | При выполнении всех видов работ не допускать загрязнение природной среды |
|  | Своевременно сообщать своему непосредственному руководителю о произошедших несчастных случаях, травмах, авариях, поломках и других чрезвычайных происшествиях согласно схеме и порядка сообщений |
|  | Сдать смену в установленном порядке |
| Другие характеристики | - |

3.1.2.Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение рабочих мест производственного подразделения ломам и отходами черных металлов, инструментом и оснасткой | Код | А/02.4 | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Планирование потребности в ломе и отходов черных металлов, инструментов и оснастков для выполнения производственного задания |
| --- | --- |
|  | Организация получения и доставки к рабочим местам в ломе и отходов черных металлов, инструментов и оснасток |
|  | Учет количества используемых материалов, инструментов и деталей |
| Необходимые умения | Применять методики планирования потребности в ломе и отходов черных металлов, инструментов и оснасток для выполнения производственного задания |
|  | Анализировать, сопоставлять способы получения и доставки к рабочим местам лома и отходов черных металлов, инструментов и оснастков и выбирать оптимальные |
|  | Анализировать, сопоставлять параметры наличия на рабочих местах лома и отходов черных металлов, инструментов и оснастков и выбирать оптимальные |
|  | Анализировать, сопоставлять параметры наличия и исправности инструмента и выбирать оптимальные |
|  | Правильно заполнять документацию о расходовании материалов, инструментов и оснастков |
| Необходимые знания | Нормы расхода используемого лома и отходов черных металлов, инструментов и оснастков в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Нормативно-технические и руководящие документы по организации получения и доставки лома и отходов металла, инструментов и оснастков в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Нормативно-технические и руководящие документы по учету лома и отходов металла, инструментов и оснастков в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Санитарные нормы и правила в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Требования, предъявляемые к качеству лома и отходов металла, инструментов и оснастков в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Порядок взаимодействия с непосредственным руководителем |
|  | Требования охраны труда в объеме, необходимом для выпо лнения работ |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты в объеме, необходимом для выполнения работ |
|  | Правила пожарной безопасности в объеме, необходимом для выполнения работ |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «УЗМЕТКОМБИНАТ» (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству ______________ С.Вьюненко (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | Копровый цех АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управление по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | ОМ и ОТ АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |