ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ВАЛЬЦОВЩИК ПО СБОРКЕ И ПЕРЕВАЛКЕ КЛЕТЕЙ

(наименование профессионального стандарта)

| АО «УЗМЕТКОМБИНАТ» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

РазделI. Общие сведения

| Сборка-разборка, комплектование, наладка и перевалка клетей (валков) на прокатных станах, профилегибочных агрегатах и роликовых правильных машинах |  | C05.112 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Комплектование прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин необходимым рабочим инструментом (клетями, валками) в соответствии с требованиями технической, технологической и эксплуатационной документации

Группа занятий по НСКЗ:

| 8121, 8122, 8123 | Операторы металлоплавильных установок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые Функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| А | Подготовительные работы и техническое обслуживание оборудования, применяемого при сборке-разборке, комплектовании, наладке и перевалке клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин | 3 | Выполнение подготовительных работ и технического обслуживания оборудования, применяемого при сборке-разборке, комплектовании и наладке клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение подготовительных работ и технического обслуживания оборудования, применяемого при перевалке клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин | А/02.3 | 3 |
| В | Ведение технологического процесса сборки-разборки,комплектования, наладки и перевалки клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин | 3 | Выполнение технологического процесса сборки-разборки,комплектования и наладки клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение технологического процесса перевалки клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин | В/02.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовительные работы и техническое обслуживание оборудования, применяемого при сборке-разборке, комплектовании, наладке и перевалке клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Вальцовщик по сборке и перевалке клетей 3-го разряда Вальцовщик по сборке и перевалке клетей 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан Прохождение обучения, стажировки, инструктажа по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности Прохождение противопожарного инструктажа, пожарно-технического минимума и проверка знаний требований пожарной безопасности. Наличие удостоверений: -на право работы с грузоподъемными сооружениями (стропальщика); -газорезчика. |
| Другие характеристики | Присвоение квалификационного разряда осуществляет соответствующая комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ и технического обслуживания оборудования, применяемого при сборке-разборке, комплектовании и наладке клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о состоянии рабочего места, о состоянии и неполадках в работе обслуживаемого оборудования и о принятых мерах по их устранению, о сменном производственном задании |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния оборудования, применяемого при сборке, разборке, комплектовании, наладке валков прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин, сменного инструмента, ограждений, напольного покрытия, работоспособности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования |
|  | Проверка наличия запасов материалов, исправности инструмента и приспособлений для производства работ на стендах для сборки и разборки прокатных валков |
|  | Проверка состояния и работоспособности стендов для сборки и разборки прокатных валков, устройств смены подшипниковых опор (подушек) валков прокатных станов, устройств обеспечения центрирования подушки по шейке валка при ее съеме и надевании |
|  | Техническое обслуживание подушек рабочих и опорных валков, уравновешивающих устройств |
|  | Техническое обслуживание валковых опор на подшипниках скольжения и качения |
|  | Техническое обслуживание валковых опор на подшипниках жидкостного трения |
|  | Техническое обслуживание систем продольного перемещения: суппорты, каретки с захватами для съема и надеванияподшипниковых опор |
|  | Техническое обслуживание подшипников жидкостного трения |
|  | Проверка шеек валков и посадочных мест на предмет наличия следов коррозии, рисок и задиров |
|  | Проверка микрометром размеров посадочных мест в нескольких сечениях по длине посадочной поверхности |
|  | Проверка уплотнительных устройств |
|  | Проверка работоспособности станции для подачи в подушки рабочей смазки под давлением |
|  | Устранение выявленных неисправностей в работе оборудования по сборке, разборке и наладке клетей |
|  | Управление подъемными сооружениями и кантовочными машинами (устройствами), выполнение грузоподъемных операций |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места вальцовщика |
| Необходимые умения | Определять визуально состояние ограждений, стеллажей для размещения прокатных валков, исправность средств связи, производственной сигнализации, блокировок, наличие заземления источников питания |
|  | Определять причины неисправности систем продольного перемещения (суппортов, кареток с захватами для съема и надевания подшипниковых опор) |
|  | Визуально оценивать состояние подъемных платформ, подшипниковых опор, профилированной линейки, закрепленной на суппорте |
|  | Визуально оценивать состояние измерительных средств и конечных устройств для принятия решения об их очистке или замене |
|  | Производить пробное прокручивание подушки на валке |
|  | Заполнять подушки рабочей смазкой под давлением |
|  | Работать с пневмоинстру0ментом |
|  | Применять средства измерения (микрометры, нутромеры, штангенциркуль) |
|  | Выполнять погрузочно-разгрузочные работы с применением подъемных сооружений |
|  | Вести учет поступающих на участок валков клетей для сборки, разборки |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом на участке сборки, разборки, комплектования и наладки валков прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Выполнять газорезательные работы |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места вальцовщика по сборке и перевалке клетей |
| Необходимые знания | Состав, конструкция, принципы работы обслуживаемого оборудования и механизмов, контрольно-измерительных приборов и инструментов на участке сборки, разборки, комплектования и наладки клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Технологический процесс проката на данном стане |
|  | Требования производственно-технических и технологических инструкций вальцовщика по сборке-разборке клетей |
|  | Техническая документация по эксплуатации и обслуживанию оборудования на участке сборки, разборки, комплектования и наладки клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Процесс и правила сборки, разборки, комплектования клетей прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Правила сборки подушек с валками, имеющими цилиндрические шейки |
|  | Правила сборки подушек с валками, имеющими конические шейки |
|  | Правила учета количества валков и их технической годности |
|  | Правила хранения валков на стеллажах и обеспечения их сохранности от порчи и коррозии |
|  | Правила хранения подушек и подшипников жидкостного трения |
|  | Основы процесса прокатки и профилирования валков |
|  | Сортамент и марки стали, прокатываемые на станах, профилегибочных агрегатах и роликовых правильных машинах |
|  | Марки металла, из которых изготавливаются валки и валковая арматура |
|  | Перечень технических средств, обеспечивающих безопасность труда (ограждения, кожухи, блокировки), способы контроля их исправности |
|  | Способы, порядок проверки исправности световой и звуковой сигнализации, блокировочных устройств, средств связи |
|  | Требования бирочной системы на участке сборки, разборки, комплектования и наладки клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке сборки, разборки, комплектования и наладки клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Требования по безопасной эксплуатации подъемных сооружений на участке сборки, разборки, комплектования и наладки клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Слесарное дело |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности |
|  | Перечень заполняемой документации |
|  | Программное обеспечение рабочего места вальцовщика по сборке и перевалке клетей |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ и технического обслуживания оборудования, применяемого при перевалке клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин | Код | А/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Приемка-сдача смены, проверка состояния оборудования, применяемого при перевалке валков станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений, напольного покрытия, работоспособности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования |
|  | Техническое обслуживание механизмов и устройств, предназначенных для смены рабочих и опорных валков в процессе эксплуатации стана |
|  | Техническое обслуживание муфт, скоб и специальных механизмов для смены валков |
|  | Техническое обслуживание арматуры на роликовых правильных машинах |
|  | Техническое обслуживание гидродомкратов, реечных механизмов, линеек, кассет, привалковой арматуры, проводок, шпинделей |
|  | Проведение контроля уровня смазки в подшипниках |
|  | Проверка ширины окон станин и смещения рабочих плоскостей одного окна относительно другого |
|  | Отправка отработанных валков на ремонт, переточку иперешлифовку и приемка их после обработки |
|  | Устранение выявленных неисправностей в работе оборудования по перевалке клетей своими силами или с привлечением ремонтного персонала |
|  | Ведение учетной и эксплуатационной (агрегатной) документации в процессе подготовки к перевалке клетей (валков) |
|  | Управление подъемными сооружениями, выполнение грузоподъемных операций |
| Необходимые умения | Пользоваться инструментом, приспособлениями для производства работ |
|  | Вести учет поступающих валков для подготовки их к перевалке |
|  | Выполнять основные операции по перевалке клетей и замене валковой арматуры |
|  | Работать с пневмоинструментом |
|  | Выполнять погрузочно-разгрузочные работы с применением подъемных сооружений |
|  | Визуально оценивать состояние гидродомкратов, реечных механизмов, линеек, кассет, привалковой арматуры, муфт, шпинделей |
|  | Визуально оценивать состояние измерительных средств и конечных устройств для принятия решения об их очистке или замене |
|  | Работать со средствами измерения (микрометры, нутромеры, штангенциркуль) |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом на участке сборки, разборки, комплектования и наладки клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Выполнять газорезательные работы |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места вальцовщика по сборке и перевалке клетей |
| Необходимые знания | Требования производственно-технических и технологических инструкций вальцовщика по сборке-разборке клетей, технологический процесс проката на данном стане |
|  | Процесс перевалки клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Конструктивные особенности муфт, скоб и специальных механизмов для смены валков, подушек рабочих и опорных валков, уравновешивающих устройств |
|  | Сортамент и марки стали, прокатываемые на стане |
|  | Способы хранения валков и предупреждения их коррозии |
|  | Слесарное дело |
|  | Марки металла, из которых изготавливаются валки и валковая |
|  | Требования к применяемому инструменту, приспособлениям, вспомогательному оборудованию, средствам индивидуальной защиты |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке сборки, разборки, комплектования и наладки клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Технологический процесс сборки-разборки рабочих валков на сборочных стендах |
|  | Перечень заполняемой документации |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке сборки, разборки, комплектования и наладки клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Способы, порядок проверки исправности световой и звуковой сигнализации, блокировочных устройств, связи |
|  | Требования бирочной системы на участке сборки, разборки, комплектования и наладки клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Требования по безопасной эксплуатации подъемных сооружений на участке сборки, разборки, комплектования и наладки клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Программное обеспечение рабочего места вальцовщика по сборке и перевалке клетей |
| Другие характеристики | - |

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса сборки-разборки, комплектования, наладки и перевалки клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин | Код | В | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Вальцовщик по сборке и перевалке клетей 5-го разряда Вальцовщик по сборке и перевалке клетей 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы |  |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан Прохождение обучения, стажировки, инструктажа по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности Прохождение противопожарного инструктажа, пожарно-технического минимума и проверка знаний требований пожарной безопасности Наличие удостоверений: - на право работы с подъемными сооружениями (стропальщика); - газорезчика |
| Другие характеристики | Присвоение квалификационного разряда осуществляет соответствующая комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технологического процессасборки-разборки, комплектования и наладки клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин | Код | В/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о сменном задании, состоянии оборудования, имевших место в течение смены неисправностях и о принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния оборудования, сменного инструмента, ограждений, напольного покрытия, работоспособности средств связи, производственной сигнализации, автоматики, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования |
|  | Контроль исправности инструмента и приспособлений для производства работ |
|  | Проверка исправности станции густой смазки и шлангов для прокачки подшипников валковых опор густой смазкой |
|  | Проверка работоспособности передаточных тележек |
|  | Проверка исправности стеллажей для хранения валков |
|  | Обеспечение прокатного стана готовыми к перевалке запасными клетями, комплектами валков и привалковой арматуры |
|  | Проверка наличия подготовленных комплектов валков по клетям в соответствии с требуемой профилировкой и шероховатостью |
|  | Выполнение действий по сборке, разборке, комплектованию и наладке клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Ведение учета количества валков и их технической годности |
|  | Прокачка подшипников валковых опор густой смазкой |
|  | Заполнение подушки рабочей смазкой под давлением от переносной станции |
|  | Опробование валков и валковой арматуры на стенде |
|  | Проверка равномерности прилегания торцового уплотнения к бочке валка с помощью щупа |
|  | Выявление и самостоятельное устранение мелких неисправностей закрепленного оборудования в пределахкомпетенции |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации вальцовщика по сборке и перевалке клетей |
| Необходимые умения | Визуально и с помощью контрольно-измерительных средств и приспособлений определять работоспособность специального оборудования, инструмента и приспособлений, исправность станций густой смазки |
|  | Формировать комплекты клетей (валков) и привалковой арматуры в соответствии со сменным заданием |
|  | Производить работы по сборке, разборке, комплектованию и наладке клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Производить на стенде опробование валков и валковой арматуры |
|  | Применять пневмоинструмент |
|  | Пользоваться специальным инструментом и приспособлениями по сборке, разборке, комплектованию и наладке клетей (валков) |
|  | Работать со средствами измерения (микрометр, нутромер, штангенциркуль) |
|  | Выполнять погрузочно-разгрузочные работы с применением подъемных сооружений |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Вести технические записи в журналах фиксирования состояния оборудования |
|  | Выполнять газорезательные работы |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места вальцовщика по сборке и перевалке клетей |
| Необходимые знания | Требования производственно-технических и технологических инструкций для вальцовщика по сборке-разборке клетей |
|  | Конструкции рабочих клетей и показатели работы прокатного стана: производительность, качество продукции, расход энергетических и материальных ресурсов |
|  | Технологический процесс проката на данном стане |
|  | Процесс сборки, разборки, комплектования и наладки клетей (валков) и перевалки клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Основы процесса прокатки металлопродукции из разных марок стали |
|  | Основы процесса профилирования валков |
|  | Марки чугуна и стали, из которых изготавливаются валки и валковая арматура |
|  | Технические требования к клетям (валкам), правила и порядок проверки качества собранных комплектов клетей (валков) |
|  | Способы профилирования валков |
|  | Сортамент и марки стали, прокатываемые и обрабатываемые на прокатных станах, профилегибочных агрегатах и роликовых правильных машинах |
|  | Принципы работы и конструктивные особенности прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Способы хранения валков и предупреждения их коррозии |
|  | Методы наладки клетей прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Причины выхода из строя валков и валковой арматуры |
|  | Перечень технических средств, обеспечивающих безопасность труда (ограждения, блокировки), способы контроля их исправности, признаки неисправности |
|  | Способы, порядок проверки исправности световой и звуковой сигнализации, блокировочных устройств, средств связи |
|  | Требования к применяемому инструменту, средствам труда, приспособлениям, вспомогательному оборудованию, средствам индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Слесарное дело |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке сборки, разборки, комплектования и наладки клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Перечень заполняемой документации |
|  | Требования по безопасной эксплуатации подъемных сооружений на участке сборки, разборки, комплектования и наладки клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке сборки, разборки, комплектования и наладки клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Программное обеспечение рабочего места вальцовщика по сборке и перевалке клетей |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технологического процесса перевалки клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин | Код | В/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии оборудования, имевших место в течение смены неисправностях и о принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния оборудования, сменного инструмента, ограждений, напольного покрытия, работоспособности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования |
|  | Проверка наличия подготовленных комплектов валков по клетям в соответствии с требуемой профилировкой и шероховатостью |
|  | Проведение расчетов необходимого количества валков для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Выполнение комплекса операций по комплектованию и сборке клетей на прокатных станах, профилегибочных агрегатах и роликовых правильных машинах |
|  | Установка валков на прокатных станах, профилегибочных агрегатах и роликовых правильных машинах в соответствии с чертежами и картами наладки |
|  | Наладка клетей на прокатных станах, профилегибочных агрегатах и роликовых правильных машинах |
|  | Замена валковой арматуры на клетях стана |
|  | Подготовка арматуры на роликовых правильных машинах |
|  | Контроль работы оборудования клетей: линеек, проводок, муфт, шпинделей |
|  | Ведение перевалки клетей (валков) с применением различных способов: при помощи муфты, подвешенной вместе с новым валком на двух крюках мостового крана; при помощи скобы, подвешенной на двух крюках крана; специальными механизмами для перевалок крупных клетей, с валковыми комплектами большой массы |
|  | Контроль износа бочки или калибров валков |
|  | Контроль поступления смазки и охлаждающей жидкости в подушки и подшипники |
|  | Выявление неисправностей валкового комплекта (рабочие и опорные валки, подшипники, подушки, корпуса подшипников, гидроцилиндры уравновешивающего устройства или системы противоизгиба валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин, определение причины их появления и проведение корректирующих ипредупреждающих мер в соответствии с нормативной технической документацией |
|  | Проведение раздельного сбора и накопления отходов, образующихся при выполнении работ, в специально предназначенные контейнеры и емкости |
|  | Производство погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации вальцовщика по сборке и перевалке клетей |
| Необходимые умения | Визуально и с помощью контрольно-измерительных средств и приспособлений определять факт и причины неисправности клетей валковых комплектов прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Визуально и с помощью контрольно-измерительных средств и приспособлений определять износ бочки или калибров валков |
|  | Производить работы по наладке клетей |
|  | Управлять роликовыми правильными машинами при подготовке арматуры |
|  | Производить комплекс работ по перевалке клетей различными способами |
|  | Пользоваться мерительным инструментом (линейка, уровень, кронциркуль, нутромер, щуп, шаблоны для настройки клети, динамометрические ключи, штангенциркуль) и проверять его состояние |
|  | Обеспечивать точность заданных размеров установки валков в прокатную кассету (клеть), арматуры качения и проводок скольжения |
|  | Регулировать жесткость клетей при настройке |
|  | Передавать подготовленные к завалке валки к клетям и замененные валки на участок разборки при помощи крана |
|  | Определять причины поломок, дефектов валков и способы их предотвращения |
|  | Выполнять погрузочно-разгрузочные работы с применением подъемных сооружений |
|  | Выполнять газорезательные работы |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места вальцовщика по сборке и перевалке клетей |
| Необходимые знания | Требования производственно-технических и технологических инструкций вальцовщика по сборке-разборке клетей |
|  | Конструкции рабочих клетей и показатели работы прокатного стана: производительность, качество продукции, расход энергетических и материальных ресурсов |
|  | Конструктивные особенности валкового комплекта (рабочие и опорные валки, подшипники, подушки, корпуса подшипников, гидроцилиндры уравновешивающего устройства или системы противоизгиба валков) |
|  | Особенности работы: системы охлаждения валков и подачитехнологической смазки; гидросбивов окалины и систем ускоренного охлаждения раскатов при прокатке; системы гидроизгиба валков для уменьшения разнотолщинности листов и полос; датчиков усилия прокатки - месдоз или тензометров; системы централизованной подачи смазки ко всем механизмам и узлам клети; подшипников качения или скольжения гидродинамического типа, вкладышей |
|  | Конструктивные особенности узла клети, нажимного механизма и уравновешивающего устройства |
|  | Конструктивные особенности станин, траверс и шпилек, требования к проемам для установки подушек валков |
|  | Конструктивные особенности механизма осевой регулировки и фиксации |
|  | Конструкции и назначение подушек и подшипников жидкостного трения, брусьев, шестерен, каретки |
|  | Конструктивные особенности привалковой арматуры - линеек, проводок, проводковых брусьев, ножей |
|  | Конструктивные особенности плитовин, на которые устанавливается клеть |
|  | Принцип работы подшипников жидкостного трения |
|  | Способы осевой регулировки валков с последующей их фиксацией для образования калибров на сортовых станах |
|  | Принципы работы контрольно-измерительных приборов |
|  | Основы процесса прокатки (горячей и холодной) металлопродукции разных марок стали |
|  | Основы процесса профилирования валков |
|  | Марки чугуна и стали, из которых изготавливаются валки и валковая арматура |
|  | Технические требования к валкам |
|  | Способы профилирования валков |
|  | Сортамент и марки стали, прокатываемые и обрабатываемые на прокатных станах, профилегибочных агрегатах и роликовых правильных машинах |
|  | Принципы работы прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Способы хранения валков и предупреждения их коррозии |
|  | Методы наладки клетей прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Причины выхода из строя валков и валковой арматуры |
|  | Конструктивные особенности прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Перечень технических средств, обеспечивающих безопасность труда (ограждения, блокировки), способы контроля их исправности, признаки неисправности |
|  | Способы, порядок проверки исправности световой и звуковой сигнализации, блокировочных устройств, связи |
|  | Требования к применяемому инструменту, средствам труда, приспособлениям, вспомогательному оборудованию, средствам индивидуальной и коллективной защиты |
|  | Слесарное дело |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке сборки, разборки, комплектования и наладки клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Перечень заполняемой документации |
|  | Требования по безопасной эксплуатации подъемных сооружений на участке сборки, разборки, комплектования и наладки клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке сборки, разборки, комплектования и наладки клетей (валков) прокатных станов, профилегибочных агрегатов и роликовых правильных машин |
|  | Программное обеспечение рабочего места вальцовщика по сборке и перевалке клетей |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «УЗМЕТКОМБИНАТ» (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству ___________ С.Вьюненко (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | СПЦ- 2 АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управление кадров АО «Узметкомбинат» |
|  | ОМ и ОТ АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |