ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ВАЛЬЦОВЩИК СТАНА ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

РазделI. Общие сведения

| Производство проката на станах горячей прокатки |  | С05.002 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Получение требуемых профилей и размеров проката на станах горячей прокатки

Группа занятий по НСКЗ:

| 8122,8123 | операторы металлоплавильных установок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые Функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| А | Подготовительные работы на станах и техническое обслуживание оборудования станов горячей прокатки | 3 | Выполнение подготовительных работ на станах горячей прокатки | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Техническое обслуживание оборудования станов горячей прокатки | А/02.3 | 3 |
| В | Ведение технологического процесса производства сортового проката на станах горячей прокатки | 4 | Выполнение вспомогательных операций на станах горячей прокатки сортового проката | В/01.4 | 4 |
|  |  |  | Управление технологическим процессом горячей прокатки сортового проката | В/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовительные работы на станах и техническое обслуживание оборудования станов горячей прокатки | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Подручный вальцовщика стана горячей прокатки 3-го разряда Вальцовщик стана горячей прокатки 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан Прохождение обучения, стажировки, инструктажа по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности Прохождение противопожарного инструктажа, пожарно-технического минимума и проверка знаний требований пожарной безопасности. Наличие удостоверений: -на право работы с грузоподъемными сооружениями (стропальщика); -газорезчика. |
| Другие характеристики | Присвоение квалификационного разряда осуществляет соответствующая комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ на станах горячей прокатки | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о состоянии рабочего места, сменном производственном задании по производству проката на станах горячей прокатки, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния основного оборудования и вспомогательных механизмов, сменного инструмента, ограждений, напольного покрытия, работоспособности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования |
|  | Проверка наличия запаса материалов, исправности инструмента и приспособлений для производства работ на станах горячей прокатки |
|  | Проверка наличия сменных рабочих валков, привалковой арматуры, клетей для станов горячей прокатки |
|  | Проверка наличия сопроводительных документов на каждую партию заготовки (слиток, сляб, квадрат, сутунка), материалов для производства горячекатаного проката |
|  | Уборка рабочего места, закрепленной территории и очистка оборудования станов горячей прокатки |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места вальцовщика станов горячей прокатки |
| Необходимые умения | Определять визуально состояние ограждений, исправность средств связи, производственной сигнализации, блокировок, наличие заземления источников питания, противопожарного оборудования на станах горячей прокатки |
|  | Определять визуально исправность основного оборудования, вспомогательных механизмов на станах горячей прокатки |
|  | Составлять график подачи заготовки на горячую прокатку |
|  | Использовать специальные механизмы, приспособления и инструменты при подготовительных работах на станах горячей прокатки |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом на участке станов горячей прокатки |
|  | Использовать программное обеспечение рабочего места вальцовщика стана горячей прокатки |
| Необходимые знания | Технологические инструкции производства горячекатаного проката |
|  | Перечень и порядок (регламент) проведения подготовительных работ на станах горячей прокатки |
|  | Устройство, конструктивные особенности, принципы работы и правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования станов горячей прокатки, средств связи, производственной сигнализации, блокировок и подъемных сооружений |
|  | Требования, предъявляемые к качеству заготовки для производства горячекатаного проката |
|  | Правила приемки сменных рабочих и опорных валков, привалковой арматуры, клетей для станов горячей прокатки |
|  | Марки и группы марок, геометрические параметры горячекатаного проката, производимого на станах горячей прокатки |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке станов горячей прокатки |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на станах горячей прокатки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке станов горячей прокатки |
|  | Программное обеспечение рабочего места вальцовщика станов горячей прокатки |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание оборудования станов горячей прокатки | Код | А/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка на холостом ходу работоспособности основного и вспомогательного технологического оборудования, (машин, механизмов) контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, приспособлений и оснастки станов горячей прокатки |
| --- | --- |
|  | Выявление неисправностей в обслуживаемом оборудовании и устранение их своими силами или с привлечением ремонтных служб |
|  | Контроль подготовленных к работе комплектов прокатных валков, клетей для перевалки с требуемой профилировкой и шероховатостью поверхности валков станов горячей прокатки |
|  | Выполнение работ по перевалке рабочих и опорных валков, клетей на станах горячей прокатки |
|  | Выполнение операций при настройке стана и привалковой арматуры согласно схемам прокатки, таблицам калибровки после профилактики, смены профилеразмера или аварийной перевалки на станах горячей прокатки |
|  | Подготовка станов горячей прокатки к капитальному и текущему ремонту и приемка их после ремонта |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места вальцовщика стана горячей прокатки |
|  | Устранять своими силами или с привлечением ремонтных служб неисправности в обслуживаемом оборудовании станов горячей прокатки |
|  | Производить уборку обрези по группам и неметаллических отходов раздельно в специально предназначенные контейнеры и емкости |
| Необходимые умения | Применять мерительные инструменты при приемке комплектов прокатных валков, клетей для перевалки на станах горячей прокатки |
|  | Производить в соответствии с технологической картой разборку, сборку, регулировку привалковой арматуры на станах горячей прокатки |
|  | Производить в соответствии с технологической картой перевалку валков, клетей на станах горячей прокатки |
|  | Использовать специальные механизмы, приспособления и инструменты при подготовительных работах на станах горячей прокатки |
|  | Проверять пригодность используемых средств строповки и грузозахватных приспособлений на участках станов горячей прокатки |
|  | Использовать подъемные сооружения при погрузочно-разгрузочных работах на участках станов горячей прокатки |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом на станах горячей прокатки |
|  | Использовать программное обеспечение рабочего места вальцовщика стана горячей прокатки |
| Необходимые знания | Перечень и порядок (регламент) проведения технического обслуживания станов горячей прокатки всех типов |
|  | Устройство, конструктивные особенности, принципы работы и правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования станов горячей прокатки, средств связи, производственной сигнализации, блокировок и подъемных сооружений |
|  | Способы выявления и устранения неисправностей обслуживаемого оборудования станов горячей прокатки |
|  | Виды арматуры и валков (геометрический размер, профиль) на станах горячей прокатки |
|  | Назначение применяемых специальных приспособлений и инструмента на станах горячей прокатки и правила пользования ими |
|  | Правила приемки подготовленных к перевалке комплектов валков, клетей на станах горячей прокатки |
|  | Способы перевалки валков, клетей на станах горячей прокатки |
|  | Основы технологии процессов горячей прокатки на станах |
|  | Правила технической эксплуатации станов горячей прокатки |
|  | Марки и группы марок сталей, производимых на станах горячей прокатки |
|  | Классификация обрези и отходов, порядок их утилизации |
|  | Слесарное дело в объеме программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих для самостоятельного устранения неполадок оборудования текущего характера |
|  | Правила работы с подъемными сооружениями |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на станах горячей прокатки |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на станах горячей прокатки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на станах горячей прокатки |
|  | Программное обеспечение рабочего места вальцовщика станов горячей прокатки |
| Другие характеристики | - |

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса производства сортового проката на станах горячей прокатки | Код | В | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Вальцовщик стана горячей прокатки 5-го разряда Вальцовщик стана горячей прокатки 6-го разряда Вальцовщик стана горячей прокатки 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональный колледж или академический лицей на базе 11-летнего непрерывного цикла общего среднего образования. Техникум. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее двух лет работы вальцовщиком стана горячей прокатки |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан Прохождение обучения, стажировки, инструктажа по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности Прохождение противопожарного инструктажа, пожарно-технического минимума и проверка знаний требований пожарной безопасности Наличие удостоверений: - на право работы с подъемными сооружениями (стропальщика); - газорезчика |
| Другие характеристики | Присвоение квалификационного разряда осуществляет соответствующая комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций на станах горячей прокатки сортового проката | Код | В/01.4 | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о состоянии рабочего места, сменном производственном задании по производству сортового проката на станах горячей прокатки, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и о принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Контроль температуры заготовки при подаче ее на рольганг сортового стана горячей прокатки |
|  | Центровка направляющими линейками по оси клети при задаче заготовки в калибры обжимной клети сортовых станов горячей прокатки |
|  | Кантовка вспомогательным механизмом раската сортового стана горячей прокатки |
|  | Передача бухты катанки вспомогательным рольгангом на холодильник |
|  | Передача горячекатаного сортового проката шлепперами на холодильник, вспомогательным рольгангом на ножницы, пилы для раскроя на мерные длины |
|  | Пакетирование горячекатаного сортового проката в накопители |
|  | Контроль распушивания бунта катанки на холодильнике сортовых станов горячей прокатки |
|  | Маркировка пакетов пруткового, бунтовой катанки сортового проката и передача их в другие отделения для дальнейшей обработки |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места вальцовщика сортового стана горячей прокатки |
| Необходимые умения | Определять очередность подачи партий нагретой заготовки требуемой температуры на подающий рольганг стана горячей прокатки сортового проката |
|  | Управлять с помощью направляющих линеек задачей заготовки в калибры валков сортового стана горячей прокатки |
|  | Управлять с помощью кантователя заготовкой при подаче ее в калибры валков сортового стана горячей прокатки |
|  | Управлять шлепперами при передаче сотового проката на холодильник сортового стана горячей прокатки |
|  | Управлять ножницами, пилами при раскрое сортового проката на заданный размер |
|  | Управлять сбрасывателем бунты катанки с моталок на холодильник сортового стана горячей прокатки |
|  | Отслеживать требуемые размеры промежутков между распушенными бунтами катанки на холодильнике сортового стана горячей прокатки |
|  | Управлять механизмом маркировки сортового проката и транспортировать прокат для дальней обработки |
|  | Использовать программное обеспечение рабочего места вальцовщика сортового стана горячей прокатки |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности, принципы работы и правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования сортовых станов горячей прокатки всех типов, средств связи, производственной сигнализации, блокировок и подъемных сооружений |
|  | Технологические инструкции производства сортового проката на станах горячей прокатки |
|  | Назначение, устройство и способы применения вспомогательных механизмов, специальных приспособлений и инструмента на сортовых станах горячей прокатки и правила пользования ими |
|  | Основы пластической деформации металла в горячем состоянии |
|  | Правила эксплуатации сортовых станов горячей прокатки |
|  | Марки и группы марок сталей горячекатаного сортового проката |
|  | Требования безопасности при работе с подъемными сооружениями |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на сортовых станах горячей прокатки |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на сортовых станах горячей прокатки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на сортовых станах горячей прокатки |
|  | Программное обеспечение рабочего места вальцовщика сортовых станов горячей прокатки |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим процессом горячей прокатки сортового проката | Код | В/02.4 | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Пуск (остановка) сортовых станов горячей прокатки |
| --- | --- |
|  | Составление схемы обжатий по проходам на обжимной клети в зависимости от марки стали, геометрических параметров сортового горячекатаного проката |
|  | Контроль температуры заготовки перед началом горячей прокатки сортового проката |
|  | Ведение технологического процесса производства сортового горячекатаного проката |
|  | Управление с помощью направляющих линеек подачей заготовки в калибры обжимной клети сортовых станов горячей прокатки |
|  | Кантовка вспомогательным механизмом раската сортового стана горячей прокатки |
|  | Корректировка режимов горячей прокатки на черновой, обжимной и непрерывной группе клетей на станах горячей прокатки |
|  | Контроль нагрузки на нажимные винты и двигатели главных приводов станов горячей прокатки |
|  | Регулировка подачи охлаждающей жидкости на рабочие валки в зависимости от нагрева валков и профиля полосы на станах горячей прокатки |
|  | Контроль захода раската в непрерывную группу клетей сортового стана горячей прокатки |
|  | Выявление дефектов на прокате и принятие мер по их устранению на сортовых станах горячей прокатки |
|  | Контроль геометрических размеров сортового проката в заданных пределах |
|  | Контроль правильности заполнения калибров металлом и своевременное принятие мер для устранения недостатков |
|  | Контроль выработки калибров рабочих клетей на сортовых станах горячей прокатки |
|  | Контроль температуры окончания прокатки на сортовых станах |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места вальцовщика сортовых станов горячей прокатки |
| Необходимые умения | Выбирать оптимальную схему обжатий по проходам на черновой, обжимной и непрерывной группах сортовых станов горячей прокатки |
|  | Управлять процессом горячей прокатки сортовых станов в автоматическом и ручном режимах |
|  | Отслеживать работу направляющих линеек при подаче заготовки в калибры сортового стана горячей прокатки |
|  | Контролировать кантовку проката на обжимной клети сортового стана горячей прокатки |
|  | Отслеживать заход раската в непрерывную группу клетей сортового стана горячей прокатки |
|  | Отслеживать по показаниям приборов величину нагрузки на нажимные винты и главный привод станов горячей прокатки |
|  | Отслеживать по показаниям приборов температуру окончания прокатки раската на сортовых станах |
|  | Контролировать по показаниям приборов и образцам геометрические размеры сортового проката |
|  | Определять причины образования дефектов на горячекатаном прокате и принимать необходимые меры по их устранению |
|  | Отслеживать по взятым образцам правильность заполнения калибров металлом и при выявленных нарушениях геометрических размеров сортового проката своевременно принимать меры по их устранению |
|  | Отслеживать выработку калибров клетей сортовых станов горячей прокатки |
|  | Обеспечивать оптимальную производительность сортовых станов горячей прокати |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях на сортовых станах горячей прокатки |
|  | Использовать программное обеспечение рабочего места вальцовщика станов горячей прокатки |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности, принципы работы и правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования станов горячей прокатки всех типов, средств связи, производственной сигнализации, блокировок и подъемных сооружений |
|  | Технологические инструкции производства сортового проката на станах горячей прокатки |
|  | Виды измерительных приборов, приспособлений и средств измерений и правила пользования ими |
|  | Допуски выработки калибров клетей сортовых станов горячей прокатки |
|  | Основные причины образования дефектов на сортовом прокате и меры по их устранению |
|  | Основы теории пластической деформации металла в горячем состоянии |
|  | Правила эксплуатации станов горячей прокатки |
|  | Требования государственных стандартов и технических условий на горячекатаный сортовой прокат |
|  | Марки и группы марок сталей горячекатаного сортового проката |
|  | Требования безопасности при работе с подъемными сооружениями |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на сортовых станах горячей прокатки |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на сортовых станах горячей прокатки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на сортовых станах горячей прокатки |
|  | Программное обеспечение рабочего места вальцовщика сортовых станов горячей прокатки |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО “Узметкомбинат” (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С.А. _______________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | СПЦ-2 АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |