ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

# ЗАГРУЗЧИК СЫРЬЯ И ПОЛУФАБРИКАТОВ

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

Раздел I. Общие сведения

| Выплавка стали в электропечах |  | С 05.016 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Загрузка сырья на транспортерную ленту, вагонетку или в дробилку, приемные бункера или сушильные барабаны. Рыхление различных видов сырья. Загрузка сырья в питательные устройства или бункеры. Загрузка массы в ленточный конвейер.

Группа занятий по НСКЗ:

| 8122 | Литейщики, плавильщики и прокатмики, волочильщики и фамовщики металла | 8212 | Операторы машин по производству продукции из бетона, цемента и других минеральных материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Загрузка сырья на транспортерную ленту, вагонетку или в дробилку, приемные бункера или сушильные барабаны. Рыхление различных видов сырья. Загрузка сырья в питательные устройства или бункеры. Загрузка массы в ленточный конвейер. | 3 | Разбивка крупных кусков ферросплавов, шпата и проталкивание их через решетку в бункеры. Очистка сырья (известняка, коксовой мелочи, шпата) от посторонних предметов. Сушка влажных сыпучих материалов. Заполнение емкостей коксовой мелочью. Чистка и смазка всех обслуживаемых механизмов, выявление и устранение неисправностей в их работе. Участие в ремонте обслуживаемого оборудования. | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Загрузка в шахтные или вращающиеся печи сырья и топлива с помощью различных транспортных и загрузочных устройств. Заправка известняка в шахтные печи. Контроль за работой загрузочного механизма во время загрузки; во время опускания ковша вниз следить за работой ползуна. | A/02.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Загрузка сырья на транспортерную ленту, вагонетку или в дробилку, приемные бункера или сушильные барабаны. Рыхление различных видов сырья. Загрузка сырья в питательные устройства или бункеры. Загрузка массы в ленточный конвейер. | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Загрузчик сырья и полуфабрикатов 2-го разряда Загрузчик сырья и полуфабрикатов 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по более низкому (предшествующему) разряду для получения более высокого разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством |
|  | Прохождение стажировки, обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; проверка знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
|  | Наличие удостоверения стропальщика |
|  | Допуск по II группе по электробезопасности в установках напряжением до 1000 В |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

    - Трудовая функция

| Наименование | Разбивка крупных кусков ферросплавов, шпата и проталкивание их через решетку в бункеры. Очистка сырья (известняка, коксовой мелочи, шпата) от посторонних предметов. Сушка влажных сыпучих материалов. Заполнение емкостей коксовой мелочью. Чистка и смазка всех обслуживаемых механизмов, выявление и устранение неисправностей в их работе. Участие в ремонте обслуживаемого оборудования. | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Явиться на сменно-встречное собрание в положенной спецодежде, спецобуви, предусмотренных нормами, получить задание на смену от непосредственного руководителя, получить ключ-бирку на право работы |
| --- | --- |
|  | Проверить наличие и исправность заземления обслуживаемого оборудования, а также исправность самого оборудования (соединительных узлов приводов, тросов, ковшей, цепей, тормозного устройства скипа и т.д.). В случае обнаружения каких-либо недостатков при приеме смены доложить о них своему непосредственному руководителю и принять меры к их устранению. |
|  | Подготовить необходимый для работы инструмент. |
|  | Проверить наличие извести и других материалов в бункерах готовой продукции. |
|  | Производить загрузку сырья на транспортерную ленту, в дробилку, в приемные бункера и в сушильные барабаны. |
|  | Производить загрузку в шахтные печи сырья (известняка) с помощью скипового подъемника. |
|  | Производить разбивку крупных кусков ферросплавов, шпата и проталкивание их через решетку в бункеры. |
|  | Очищать сырье (известняк, коксовую мелочь, шпат) от посторонних предметов. |
|  | Выполнять сушку влажных сыпучих материалов. |
|  | Выполнять чистку и смазку всех обслуживаемых механизмов, выявлять и устранять неисправности в их работе. |
|  | Принимать участие в ремонте обслуживаемого оборудования. |
|  | Производить разгрузку всех грузов поступающих на участок в течение смены, не допуская простоев вагонов АО «УТИ» под выгрузкой. |
|  | Обеспечивать выполнение сменного задания. |
|  | Бережно относиться к работе обслуживаемого оборудования. |
|  | Заниматься только порученной работой. |
|  | Содержать в чистоте и порядке инструменты и рабочее место. |
|  | Экономно использовать топливо, материалы, используемые в работе. |
|  | При выполнении всех видов работ не допускать загрязнение природной среды. |
|  | Соблюдать требования норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, ГОСТов, ТИ, стандартов организации и других локальных актов комбината и цеха. |
|  | Не допускать простой обслуживаемого оборудования и обеспечивать ликвидацию их аварий. |
|  | Соблюдать требования производственной и трудовой дисциплины. |
|  | Своевременно сообщать своему непосредственному руководителю о произошедших несчастных случаях, травмах, авариях, поломках и других чрезвычайных происшествиях согласно схеме и порядка сообщений. |
|  | Четко выполнять свои обязанности, изложенные в настоящей должностной инструкции и во вкладыше. |
|  | Произвести уборку рабочего места и оборудования. |
|  | Доложить своему непосредственному руководителю о проделанной работе и обо всех замечаниях за смену. |
|  | Обеспечить наличие извести и других материалов в бункерах готовой продукции. |
|  | Сдать смену с оформлением журнала приема-сдачи в установленном порядке, вручить сменщику ключ-бирку на право работы. |
|  | Своевременно явиться на оперативные собрания и на собрание по рапортам по подведению итогов о произошедших несчастных случаях, травмах, авариях, поломках и других чрезвычайных происшествиях за смену в процессе производства. |
| Необходимые умения | Производить загрузку сырья на транспортерную ленту, в дробилку, приемные бункера и сушильные барабаны. |
|  | Выполнять рыхление различных видов сырья. |
|  | Производить загрузку сырья в питательные устройства или бункеры. |
|  | Выполнять разбивку крупных кусков ферросплавов, шпата и проталкивание их через решетку в бункеры. |
|  | Очищать сырье (известняк, коксовую мелочь, шпат) от посторонних предметов. |
|  | Выполнять сушку влажных сыпучих материалов. |
|  | Заполнять емкости коксовой мелочью. |
|  | Производить чистку и смазку всех обслуживаемых механизмов, выявление и устранение неисправностей в их работе. |
|  | Принимать участие в ремонте обслуживаемого оборудования. |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим. |
| Необходимые знания | Требования государственных стандартов к качеству сырья. |
|  | Устройство и принцип работы питателей и транспортирующих устройств. |
|  | Виды смазочных материалов и места смазки. |
|  | Слесарное дело |
| Другие характеристики |  |

    - Трудовая функция

| Наименование | Загрузка в шахтные или вращающиеся печи сырья и топлива с помощью различных транспортных и загрузочных устройств. Заправка известняка в шахтные печи. Контроль за работой загрузочного механизма во время загрузки; во время опускания ковша вниз следить за работой ползуна. | Код | А/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Явиться на сменно-встречное собрание в положенной спецодежде, спецобуви, предусмотренных нормами, получить задание на смену от непосредственного руководителя, получить ключ-бирку на право работы |
| --- | --- |
|  | Проверить наличие и исправность заземления обслуживаемого оборудования, а также исправность самого оборудования (соединительных узлов приводов, тросов, ковшей, цепей, тормозного устройства скипа и т.д.). В случае обнаружения каких-либо недостатков при приеме смены доложить о них своему непосредственному руководителю и принять меры к их устранению. |
|  | Подготовить необходимый для работы инструмент. |
|  | Проверить наличие извести и других материалов в бункерах готовой продукции. |
|  | Производить загрузку сырья на транспортерную ленту, в дробилку, в приемные бункера и в сушильные барабаны. |
|  | Производить загрузку в шахтные печи сырья (известняка) с помощью скипового подъемника. |
|  | Производить разбивку крупных кусков ферросплавов, шпата и проталкивание их через решетку в бункеры. |
|  | Очищать сырье (известняк, коксовую мелочь, шпат) от посторонних предметов. |
|  | Выполнять сушку влажных сыпучих материалов. |
|  | Выполнять чистку и смазку всех обслуживаемых механизмов, выявлять и устранять неисправности в их работе. |
|  | Принимать участие в ремонте обслуживаемого оборудования. |
|  | Производить разгрузку всех грузов поступающих на участок в течение смены, не допуская простоев вагонов АО «УТИ» под выгрузкой. |
|  | Обеспечивать выполнение сменного задания. |
|  | Бережно относиться к работе обслуживаемого оборудования. |
|  | Заниматься только порученной работой. |
|  | Содержать в чистоте и порядке инструменты и рабочее место. |
|  | Экономно использовать топливо, материалы, используемые в работе. |
|  | При выполнении всех видов работ не допускать загрязнение природной среды. |
|  | Соблюдать требования норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, ГОСТов, ТИ, стандартов организации и других локальных актов комбината и цеха. |
|  | Не допускать простой обслуживаемого оборудования и обеспечивать ликвидацию их аварий. |
|  | Соблюдать требования производственной и трудовой дисциплины. |
|  | Своевременно сообщать своему непосредственному руководителю о произошедших несчастных случаях, травмах, авариях, поломках и других чрезвычайных происшествиях согласно схеме и порядка сообщений. |
|  | Четко выполнять свои обязанности, изложенные в настоящей должностной инструкции и во вкладыше. |
|  | Произвести уборку рабочего места и оборудования. |
|  | Доложить своему непосредственному руководителю о проделанной работе и обо всех замечаниях за смену. |
|  | Обеспечить наличие извести и других материалов в бункерах готовой продукции. |
|  | Сдать смену с оформлением журнала приема-сдачи в установленном порядке, вручить сменщику ключ-бирку на право работы. |
|  | Своевременно явиться на оперативные собрания и на собрание по рапортам по подведению итогов о произошедших несчастных случаях, травмах, авариях, поломках и других чрезвычайных происшествиях за смену в процессе производства. |
| Необходимые умения | Производить загрузку в шахтные печи сырья (известняка) с помощью загрузочных устройств. |
|  | Производить заправку известняка в шахтные печи. |
|  | Осуществлять контроль за работой загрузочного механизма во время загрузки. |
|  | Осуществлять контроль за работой сушильных барабанов, контрольно-измерительных приборов, горелок. |
|  | Производить отбор проб до и после сушки сырья. |
|  | Во время опускания ковша вниз следить за работой ползуна скипового подъемника. |
|  | Участвовать в разгрузке всех грузов поступающих на участок в течение смены, не допуская простоев вагонов АО «УТИ» под выгрузкой. |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим. |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации загрузочных устройств печей. |
|  | Режим загрузки печей. |
| Другие характеристики |  |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «Узметкомбинат» (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С. А. ____________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | Бюро организации труда и заработной платы ЭСПЦ АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |