0ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

# КОВШЕВОЙ

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

Раздел I. Общие сведения

| Выплавка стали в электропечи |  | С 05.016 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Подготовка сталеразливочных и промежуточных ковшей к приему плавке.

Группа занятий по НСКЗ:

| 8121,8122 | Операторы металлоплавильных установок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| A | Подготовка сталеразливочных ковшей емкостью 100 тн к приему плавок и промежуточных ковшей. | 3 | Выполнять работы по сборке и установке шиберного затвора, эксплуатацию сталеразливочных ковшей емкостью 100тн и промежуточных ковшей. | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Производить установку сталеразливочных ковшей на сушку и розжиг горелок. Подготавливать промежуточные ковши и сталеразливочные ковши к приему плавок. | A/02.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка сталеразливочных ковшей емкостью 100 тн к приему плавок и промежуточных ковшей. | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Ковшевой 2-го разряда Ковшевой 3-го разряда Ковшевой 4-го разряда Ковшевой 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по более низкому (предшествующему) разряду для получения более высокого разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством |
|  | Прохождение стажировки, обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; проверка знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
|  | Наличие удостоверения допускает к использованию природного газа на металлургическом производстве. |
|  | Наличие удостоверения стропальщика |
|  | Допуск по II группе по электробезопасности в установках напряжением до 1000 В |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнять работы по сборке и установке шиберного затвора, эксплуатацию сталеразливочных ковшей емкостью 100тн и промежуточных ковшей. | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получать (передача) при приеме-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, технологического оборудования, параметрах технологического режима и производственных заданий по сборке и установке шиберного затвора, эксплуатацию сталеразливочных ковшей емкостью 100тн и промежуточных ковшей. |
| --- | --- |
|  | Проверять состояние средств связи, работоспособности механизмов для сборке шиберного затвора и технологического оборудования, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования для обеспечения безопасных условий труда участка подготовке ковшей. |
|  | Устранять неисправности обслуживаемого оборудования в пределах своей компетенции на участке подготовке ковшей |
|  | Доложить своему непосредственному руководителю о выявленных недостатках и принять меры к их устранению |
|  | Подготавливать сталеразливочные и промежуточные ковши для приема жидкого металла. |
|  | Выполнять удаление из ковшей отработанных стаканов, шиберов, настылей, устанавливать новые сталеразливочные стаканы. |
|  | Подготавливать массы для обмазки ковшевых стаканов |
|  | Производить установку и снятие шиберных затворов со сталеразливочных ковшей и промежуточных ковшей, сборку и притирку плит шиберного затвора, запрессовка плит в обоймы, проверять качество сборки шиберных узлов. |
|  | Производить подготовку и обеспечивать исправное состояние пневматических инструментов. |
| Необходимые умения | Визуально и с использованием проверочных средств контролировать исправность средств связи, приборах расходов природного газа и технологического оборудования участка подготовки ковшей |
|  | Определять состояния футеровки ковшей после разливки стали, проверить состояние футеровки промежуточных ковшей |
|  | Приготовления огнеупорных массы для обмазки ковшевых стаканов |
|  | Применять специальный инструмент и приспособления при обслуживании и устранении неисправностей оборудования |
|  | Умения производить удаление из ковшей отработанных стаканов, шиберов, настылей |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Необходимые умения устанавливать новые сталеразливочные стаканы на сталеразливочных ковшей и промежуточных ковшей. |
|  | Подготавливать и обеспечивать исправное состояние пневматического инструмента. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования. |
|  | Выполнять установку и снятие шиберных затворов с сталеразливочных ковшей. |
|  | Необходимо умет качественно сборки и установки шиберных узлов сталеразливочных ковшей. |
| Необходимые знания | Нормативно-техническая документация по сборку и установку шиберного затвора, эксплуатацию сталеразливочных ковшей и промежуточных ковшей. |
|  | Инструкции по сборку и установку шиберного затвора, эксплуатацию сталеразливочных ковшей и промежуточных ковшей. |
|  | Методы определения состояния шиберного затвора и допустимые зазоры между плит |
|  | Характер износа разливочных припасах |
|  | Правила по предупреждению взрывов при транспортировке |
|  | Правила отбора пробы и выбраковке разливочных припасах |
|  | Назначение и виды огнеупорных изделии и оборудования для сборке шиберного затвора |
|  | Принципы работы и правила технической эксплуатации используемого оборудования подготовке шиберных затворах на сталеразливочных ковшей |
|  | Правила погрузки и загрузки огнеупорных материалов в транспортные средства |
|  | Основы слесарного дела в объеме, необходимом для самостоятельного устранения неполадок в обслуживаемом оборудовании |
|  | Правила пользования подъемными сооружениями |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Требования бирочной системы учета и нарядов-допусков участка подготовке ковшей |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке подготовке ковшей |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на подготовке ковшей |
|  | Программное обеспечение рабочего места на участке подготовке ковшей |
| Другие характеристики |  |

    - Трудовая функция

| Наименование | Производить установку сталеразливочных ковшей на сушку и розжиг горелок. Подготовка промежуточных ковшей и сталеразливочных ковшей к приему плавок. | Код | А/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, технологического оборудования, параметрах технологического режима и производственных заданий по сборке и установке шиберного затвора, эксплуатацию сталеразливочных ковшей емкостью 100тн и промежуточных ковшей. |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния средств связи, работоспособности механизмах для подготовке промежуточных ковшей и сталеразливочных ковшей и технологического оборудования, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования для обеспечения безопасных условий труда участка подготовке ковшей. |
|  | Производить установку сталеразливочных ковшей на сушку и розжиг горелок. |
|  | Замерять температуру разогрева ковшей. |
|  | Устранение неисправностей обслуживаемого оборудования в пределах своей компетенции на участке подготовке ковшей |
|  | Доложить своему непосредственному руководителю о выявленных недостатках и принять меры к их устранению |
|  | Подготавливать сталеразливочные и промежуточные ковши для приема жидкого металла. |
|  | Выполнять удаление из ковшей отработанных стаканов, шиберов, настылей, устанавливать новые сталеразливочные стаканы. |
|  | Проведение текущих горячих ремонтах футеровки ковшей |
|  | Производить установку и снятие шиберных затворов со сталеразливочных ковшей и промежуточных ковшей, сборку и притирку плит шиберного затвора, запрессовка плит в обоймы, проверять качество сборки шиберных узлов. |
|  | Производить подготовку и обеспечивать исправное состояние пневматических инструментов. |
| Необходимые умения | Визуально и с использованием проверочных средств контролировать исправность средств связи, приборах расходов природного газа и технологического оборудования участка подготовки ковшей |
|  | Определять состояния футеровки ковшей после разливки стали, проверить состояние футеровки промежуточных ковшей |
|  | Приготовления огнеупорных массы для проведение горячих ремонтах ковшах |
|  | Применять специальный инструмент и приспособления при обслуживании и устранении неисправностей оборудования |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Необходимые умения устанавливать новые сталеразливочные ковши на стендах горизонтальный и вертикальных сушки. |
|  | Подготавливать и обеспечивать исправное состояние пневматического инструмента. Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования. |
|  | Выполнять установку продувочных пробки снятие шиберных затворов с сталеразливочных ковшей. |
|  | Необходимо умет качественно сборки и установки шиберных узлов сталеразливочных ковшей. |
| Необходимые знания | Нормативно-техническая документация по подготовке и эксплуатацию сталеразливочных ковшей и промежуточных ковшей. |
|  | Инструкции по сушки и эксплуатации сталеразливочных ковшей и промежуточных ковшей. |
|  | Методы определения состояния футеровки сталеразливочных ковшей и промежуточных ковшей |
|  | Характер износа футеровки ковшей |
|  | Правила по предупреждению взрывов при сушке ковшей |
|  | Правила отбора пробы и выбраковке огнеупоров |
|  | Назначение и виды огнеупорных изделии |
|  | Принципы работы и правила технической эксплуатации используемого оборудования подготовке сталеразливочных ковшей |
|  | Правила погрузки и загрузки огнеупорных материалов в транспортные средства |
|  | Основы слесарного дела в объеме, необходимом для самостоятельного устранения неполадок в обслуживаемом оборудовании |
|  | Правила пользования подъемными сооружениями |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Требования бирочной системы учета и нарядов-допусков участка подготовке ковшей |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке подготовке ковшей |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на подготовке ковшей |
|  | Программное обеспечение рабочего места на участке подготовке ковшей |
| Другие характеристики |  |

IV. Сведения об организациях – разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «Узметкомбинат» (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С.А. _______________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | Бюро организации труда и заработной платы ЭСПЦ АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |