ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

КОНТРОЛЕР ЛОМА И ОТХОДОВ МЕТАЛЛА

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

Раздел I. Общие сведения

| Технический контроль качества продукции |  | Z.010 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Достижение качества поступающего металлолома требованиям ГОСТов, ТУ и других НТД.

Группа занятий по НСКЗ:

| 8290 | Операторы-сборщики стационарного оборудования, не вошедшие в другие группы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| А | контроль качества переработки поступающего металлолома | 3 | контроль технологии переработки поступающего металлолома в соответствии с требованиями НД | А/01.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Контроль технологии переработки поступающего металлолома в соответствии с требованиями НД | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Контролер лома и отходов металла 2 разряда Контролер лома и отходов металла 3 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по более низкому (предшествующему) разряду для получения более высокого разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет. Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленным законодательством. |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

    - Трудовая функция

| Наименование | Контроль технологии переработки поступающего металлолома в соответствии с требованиями НД | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Приемка и сдача лома и отходов черных металлов. |
| --- | --- |
|  | Определение засоренности, сорта и вида металлолома по государственным стандартам, стандартам предприятия, технологическим инструкциям и методики испытаний вторичных черных металлов на засоренность. |
|  | Оформление приемосдаточной документации, учет и составление актов. |
|  | Предупредительный пиротехнический контроль и проверка лома и отходов черных и цветных металлов при выгрузке, сортировке, разделке, транспортировке и погрузке. |
|  | Контроль удаления из лома взрывоопасных предметов и транспортировки их к специально отведенным безопасным местам. |
|  | Оформление приемосдаточной документации, учет и составление актов. |
|  | Выписка талонов предупреждения за нарушение технологии приемки и переработки металлолома. |
|  | Соблюдение требований норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности и других нормативно - локальных актов |
| Необходимые умения | Правила пользования всеми применяемыми контрольно-измерительными приборами, средствами измерения. |
|  | Оказание первой помощи пострадавшим |
| Необходимые знания | Классификацию вторичных черных и цветных металлов и сплавов. |
|  | Виды металлолома. |
|  | Методы определения засоренности. |
|  | Методику испытаний вторичных черных металлов на засоренность. |
|  | Государственный стандарт. |
|  | Технологические инструкции. |
|  | Стандарты предприятия. |
|  | Инструкции и правила пиротехнического контроля. |
|  | Характеристику взрывоопасных предметов и правила обращения с ними. |
|  | Правила по предупреждению взрывов при транспортировке. |
|  | Устройство, назначение и принцип работы всех применяемых контрольно-измерительных приборов, средств измерения, правила пользования ими. |
|  | Основные нарушения технологического процесса, их влияние на качество контролируемой продукции и методы их предупреждения и устранения. |
|  | Действующие нормативно – локальные акты, ГОСТы, ТИ, стандарты организации и другие НД. |
|  | Нормы, правила и инструкции по охране труда, промышленной безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка. |
|  | Номера телефонов аварийного вызова, производственную сигнализацию, применяемую на производстве. |
|  | Перечень газоопасных мест на производстве, правила поведения при ликвидации аварии в газовом хозяйстве при возникновении пожаров |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «Узметкомбинат» (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С.А. _________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | Отдел контроля качества продукции и соблюдения стандартов АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |