ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

КОПРОВЩИК ПО РАЗДЕЛКЕ ЛОМА И ОТХОДОВ МЕТАЛЛА

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

Раздел I. Общие сведения

| Подготовка лома и отходов черных металлов для использования в металлургическом производстве |  | С05.090 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Разделка лома и отходов черных металлов на молотах, копрах с копровой бабой весом до 10 т.

Группа занятий по НСКЗ:

| 8122 | Литейщики, плавильщики и прокатчики, волочильщики и формовщики металла | 8290 | Операторы – сборщики стационарного оборудования, не вошедшие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| А | Разделка металлолома при копровой разбивки | 3 | Выполнения стропальных работ | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Ведения процесса разделке лома и отходов металла | А/02.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Разделка металлолома при копровой разбивки | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Копровщик по разделе лома и отходов металла 2-го разряда Копровщик по разделе лома и отходов металла 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по более низкому (предшествующему) разряду для получения более высокого разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) Наличие удостоверения стропальщика и прессовщика |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнения стропальных работ | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, технологического оборудования, параметрах технологического режима и производственных заданий по приемке лома и отходов черных металлов |
| --- | --- |
|  | Обеспечить определение необходимого веса и высоты подъема копровой бабы в зависимости от характера лома. |
|  | Производить строповку и увязку изделий, различных грузов для их подъема, перемещения и укладки. |
|  | Отцеплять стропы на месте установки или укладки. |
|  | Подавать сигналы машинисту крана и вести наблюдение за грузом при подъеме, перемещении и укладки. |
|  | Выбирать способы правильной и безопасной строповки при перемещении груза в различных условиях. |
|  | Обеспечить наблюдение за исправностью обслуживаемого механизмов, очистку от шлака и мусора и все работы по очистке территории, дорог. |
|  | Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования. |
|  | Обеспечивать своевременную выгрузку вагонов АО УТЙ. |
|  | Пользоваться безопасными приемами работы, индивидуальными средствами защиты и предохранительными приспособлениями. Работать в спецодежде и спецобуви, предусмотренных нормами. |
|  | Предупредительный пиротехнический контроль и проверка лома и отходов черных металлов на взрывоопасность |
|  | Визуальная оценка засоренности, сорта и вида лома и отходов черных металлов на соответствие стандартам |
|  | Составление приемо-сдаточной документации входного контроля поступившего лома и отходов черных металлов |
|  | Ведение учетной документации рабочего места участка подготовительных работ по приемке поступившего лома и отходов черных металлов |
|  | Правила технической эксплуатации оборудования участка копровой разделки. |
|  | Выявлять лом агрегатов и машин в не разобранном виде |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
| Необходимые знания | Нормативно-техническая документация на вторичные черные металлы |
|  | Методы и приёмы разделке металлолома при копровой разбивке. |
|  | Правила пользования подъемными сооружениями |
|  | Инструкции и правила пиротехнического, радиационного контроля лома и отходов черных металлов |
|  | Характеристика взрывоопасных предметов и правила обращения с ними |
|  | Основы слесарного дела в объеме, необходимом для самостоятельного устранения неполадок в обслуживаемом оборудовании |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на участке приемки поступившего лома и отходов черных металлов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке приемки поступившего лома и отходов черных металлов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при выполнении работ на участке проведения подготовительных работ по приемке поступившего лома и отходов черных металлов |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Ведения процесса разделке лома и отходов металла | Код | А02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Раздельная загрузка в бойную яму по маркам или группам: негабаритного чугунного и стального лома, негабаритного скрапа из шлаковых отвалов |
| --- | --- |
|  | Отвод от бойной ямы погрузочно-разгрузочного крана на посадочную площадку |
|  | Закрытие ворот и опускание штор над воротами, отключение питания от троллеев нижнего яруса крана |
|  | Удаление людей, не занятых в разделке лома черных металлов, из опасной зоны |
|  | Включение питания на троллеи бойного крана, включение блокировки, звуковой и световой сигнализации |
|  | Копровое дробление методом сбрасывания бойным краном шара массой 8 - 10 т с высоты от 20 до 23 м |
|  | Повторение цикла дробления до получения лома черных металлов габаритного размера |
|  | Отвод бойного крана в тупик, открытие ворот и подъем штор |
|  | Выгрузка и транспортировка лома черных металлов к местам складирования |
|  | Очистка площадки и бойной ямы от металлических остатков, шлака и мусора |
|  | Проверка состояния и очистка железнодорожных габаритов и путей |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места на участке копра лома черных металлов |
| Необходимые умения | Производить загрузку бойной ямы раздельно по видам лома черных металлов мостовым краном с электромагнитной шайбой или при помощи грузозахватных стропов или клещей |
|  | Контролировать отсутствие персонала не занятых в разделке негабаритного лома черных металлов из опасной зоны |
|  | Осуществлять включение светового табло и звуковой сигнализации, предупреждающей об опасности |
|  | Осуществлять подачу сигнала машинисту грузоподъемного устройства о начале или окончании процесса дробления |
|  | Производить выгрузку и транспортировку готовой продукции от мест переработки к местам складирования |
|  | Производить очистку площадки, оборудования, бойной ямы от металлических остатков, шлака и мусора |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
| Необходимые знания | Устройство обслуживаемого оборудования |
|  | Основы процесса разделки лома и отходов черных металлов |
|  | Принципы работы и правила технической эксплуатации копров, сигнальных устройств |
|  | Способы разделки негабаритного лома черных металлов |
|  | Виды, группы, марки лома, физические свойства черных металлов |
|  | Классификация вторичных черных и цветных металлов и сплавов |
|  | Правила разгрузки и погрузки лома черных металлов |
|  | Технологические инструкции по переработке лома и отходов черных металлов способом дробления |
|  | Требования стандарта на лом черных металлов |
|  | Правила обращения со взрывоопасным ломом черных металлов |
|  | Слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок оборудования текущего характера на участке дробления негабаритного лома черных металлов |
|  | Правила пользования подъемным сооружением на участке копра переработки лома черных металлов |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Требования бирочной системы учета и нарядов-допусков участка переработка лома черных металлов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке дробления лома черных металлов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности участка переработка лома черных металлов |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «Узметкомбинат» (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С. А. _________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | Копровый цех АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |