ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

МАШИНИСТ ЗАВАЛОЧНОЙ МАШИНЫ

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

РазделI. Общие сведения

| Ведение технологического процесса разливки чугуна и ферросплавов |  | С.05.044 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Ведение процесса завалки шихты в сталеплавильные агрегаты. Подготовка шлакообразующих материалов для выплавки стали. Очистка машиной порогов завалочных окон после выпуска плавки, скачивание шлака.

Группа занятий по НСКЗ:

| 8121,8122,8123 | Операторы металлоплавильных установок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| А | Подготовка к процессу разливки ферросплавов на завалочной машине | 3 | Техническое обслуживание оборудования и механизмов завалочной машины, предназначенной для завалки шихтовых материалов ферросплавов | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение подготовительных операций по завалке шихтовых материалов ферросплавов на завалочной машине | А/02.3 | 3 |
| В | Ведение процесса завалки шихтовых материалов ферросплавов на завалочной машине | 4 | Управление механизмами и процессом завалки шихтовых материалов ферросплавов на завалочной машине | В/01.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль качества завалки шихтовых материалов ферросплавов | В/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка к процессу завалки шихтовых материалов ферросплавов на завалочной машине | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Машинист завалочной машины 2-го разряда Машинист завалочной машины 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по более низкому (предшествующему) разряду для получения более высокого разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном Наличие удостоверений стропальщика и на право работы с грузоподъемными сооружениями |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

    - Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание оборудования и механизмов завалочной машины, предназначенной для завалки шихтовых материалов ферросплавов | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании по подготовке завалочной машины к работе, о состоянии рабочего места, неполадках в работе оборудования участка выплавки и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Контроль технического состояния основного и вспомогательного оборудования, механизмов и коммуникаций завалочной машины |
|  | Проведение очистки оборудования, механизмов и рабочих площадок, пыли на завалочной машине |
|  | Проверка работы систем охлаждения, аспирации и приточной вентиляции на завалочной машине |
|  | Устранение неисправностей обслуживаемого оборудования в пределах своей компетенции |
|  | Подготовка механизмов и оборудования завалочной машины к ремонту |
|  | Вывод механизмов завалочной машины из эксплуатации для передачи их в ремонт |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации машиниста завалочной машины |
| Необходимые умения | Выявлять визуально неисправности оборудования завалочной машины |
|  | Устранять неисправности обслуживаемого оборудования на завалочной машине в пределах своей компетенции с помощью специального инструмента и приспособлений |
|  | Использовать слесарный инструмент при выполнении профилактических ремонтов оборудования и механизмов завалочной машины |
|  | Определять причины отклонения от установленных режимов эксплуатации систем охлаждения, аспирации и приточной вентиляции на завалочной машине |
|  | Проверять технологическую, аварийную и пожарную сигнализацию, технологическую защиту и блокировки на завалочной машине |
|  | Применять план мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий на завалочной машине |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы, правила технической эксплуатации механизмов завалочной машины |
|  | Технологические блокировки механизмов завалочной машины |
|  | Возможные неисправности обслуживаемого оборудования завалочной машины и методы их устранения |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке завалочных машин |
|  | План мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий на участке завалочных машин |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке завалочных машин |
|  | Программное обеспечение рабочего места машиниста завалочных машин |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных операций по завалке шихтовых материалов ферросплавов на завалочной машине | Код | А/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Осуществление операций опробования обслуживаемого оборудования завалочной машины |
| --- | --- |
|  | Поддержание необходимого уровня смазочных материалов в механизмах завалочной машины согласно инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места машиниста завалочной машины |
|  | Ознакомиться с записями в журнале приемки и сдачи смены обо всех неисправностях и распоряжениях подлежащих выполнению в смене. |
|  | Получить от машиниста завалочных машин сдающего смену ключ-бирку на право работы и произвести запись в журнале приема-сдачи смены |
|  | Вести процесс завалки шихты в ферросплавные агрегаты. |
|  | Производить обработку колошника печи, только по команде плавильщика ферросплавов или мастера смены. |
|  | При поломках своевременно и качественно выполнять ремонт завалочной машины. |
|  | Обеспечивать своевременное и качественное выполнение сменного задания. |
|  | Заниматься только порученной работой. |
|  | Не допускать посторонних лиц к обслуживаемому оборудованию. |
|  | Своевременно выполнять все работы по уходу и обслуживанию завалочной машины, своевременно производить смазку. |
|  | Содержать в чистоте и порядке обслуживаемое оборудование и рабочее место. |
|  | Рационально использовать горюче-смазочные материалы, и другие ценности используемые в работе. |
|  | Соблюдать требования производственной и трудовой дисциплины. |
|  | При выполнении всех видов работ не допускать загрязнение природной среды. |
|  | Своевременно уточнить и устранить неисправность завалочной машины. |
|  | Бережно относиться к работе. |
|  | Соблюдать требования норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, ГОСТов, ТИ, стандартов организации и других локальных актов комбината и цеха. |
|  | Своевременно сообщать своему непосредственному руководителю о произошедших несчастных случаях, травмах, авариях, поломках и других чрезвычайных происшествиях согласно схеме и порядка сообщений. |
|  | Не допускать простой пролета рудовосстановительных печей свыше установленных норм. |
|  | Своевременно и качественно выполнять работы по устранению аварии, поломок и простоев. |
|  | Произвести уборку рабочего места и проследить за уборкой закрепленной территории |
|  | Доложить своему непосредственному руководителю о проделанной работе и обо всех замечаниях за смену. |
|  | Передать сменщику завалочную машину в исправном состоянии, внести соответствующие записи в книгу приема и сдачи смены и вручить ключ-бирку на право работы. |
|  | Заполнить путевой лист правильно и сохранить в чистом виде. |
| Необходимые умения | Вести процесс завалки шихты в ферросплавные агрегаты под руководством машиниста более высокой квалификации. |
|  | Выполнять пуск и остановку основного и вспомогательного оборудования завалочной машины |
|  | Определять наличие смазки в механизмах завалочной машины |
|  | Оформлять агрегатный журнал и учетную документацию машиниста завалочной машины |
|  | Управление рычагами включения и выключения механизмов завалочной машины. |
|  | Чистить, смазывать и производить уборку завалочной машины, проверять состояние смазочных точек и поступление смазки во все узлы трения. |
|  | Доставлять смазочные материалы. |
|  | Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемой машины. |
|  | Принимать участие в ее ремонте. |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации механического, электрического оборудования завалочной машины |
|  | Правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке завалочных машин |
|  | План мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий на участке завалочных машин |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке завалочных машин |
|  | Программное обеспечение рабочего места машиниста завалочных машин |
| Другие характеристики | - |

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса по завалке шихтовых материалов ферросплавов на завалочной машине | Код | В | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Машинист завалочной машины 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональный колледж или академический лицей на базе 11-летнего непрерывного цикла общего среднего образования. Техникум. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по более низкому (предшествующему) разряду для получения более высокого разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном Наличие удостоверений стропальщика и на право работы с грузоподъемными сооружениями |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Управление механизмами и процессом по завалке шихтовых материалов ферросплавов на завалочной машине | Код | В/01.4 | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании по завалке шихтовых материалов ферросплавов |
| --- | --- |
|  | Управление механизмами передвижения подвижного состава при завалке шихтовых материалов ферросплавов на завалочной машине |
|  | Управление остановками и пусками механизмов завалочной машины на различных этапах по завалке шихтовых материалов ферросплавов |
|  | Контроль за работой механического, электрического оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики завалочной машины |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации машиниста завалочной машины |
| Необходимые умения | Использовать газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и аварийный инструмент при аварийных ситуациях на завалочной машине |
|  | Использовать программное обеспечение рабочего места машиниста завалочных машин |
| Необходимые знания | Технологическая инструкция по завалке шихтовых материалов ферросплавов |
|  | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации завалочной машины |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке завалочных машин |
|  | План мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий на участке завалочных машин |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке завалочных машин |
|  | Программное обеспечение рабочего места машиниста завалочных машин |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Контроль качества по завалке шихтовых материалов ферросплавов | Код | В/02.4 | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о производственном задании по качественным параметрам по завалке шихтовых материалов ферросплавов |
| --- | --- |
| Необходимые умения | Использовать газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и аварийный инструмент при аварийных ситуациях на завалочной машине |
|  | Использовать программное обеспечение рабочего места машиниста завалочных машин |
|  | Вести агрегатный журнал и учетную документацию машиниста завалочной машины |
| Необходимые знания | Технологическая инструкция по разливке, складированию и отгрузке чугуна |
|  | Требования стандартов и технических условий на завалку шихтовых материалов ферросплавов |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке завалочных машин |
|  | План мероприятий локализации и ликвидации последствий аварий на участке завалочных машин |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке завалочных машин |
|  | Программное обеспечение рабочего места машиниста завалочных машин |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «Узметкомбинат» (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С.А. ________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | Цех по производству ферросплавов АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |