ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

# МАШИНИСТ МЕЛЬНИЦЫ

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

Раздел I. Общие сведения

| Выплавка стали в электропечах |  | С 05.016 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Ведение процесса смешивания массы для производства огнеупорных изделий и смесей для производства стали на мелющих системах (бегуны сухого помола, шаровые мельницы и т.д.).

Группа занятий по НСКЗ:

| 8122 | Литейщики, плавильщики и прокатчики, волочильщики и формовщики металла | 8151 | Операторы дробильных установок, мельниц и смесителей |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| A | Ведение процесса смешивания массы для производства огнеупорных изделий и смесей для производства стали на мелющих систем (бегуны сухого помола, шаровые мельницы и т.д.). | 3 | Обслуживание и наблюдение за работой мельниц, истирательных машин, классификаторов, сепараторов, гидроциклонов, конвейеров, шародозаторов, щепоуловителей, автоматических приборов контроля и регулирования. Пуск оборудования, регулировку измельчания и подачи материалов. Наблюдение за выходом продукции. | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Ведение технологического процесса помола химикатов или растительного материала под руководством машиниста мельниц более высокой квалификации. Загрузка материалов. Отбор проб. Смена деталей, шаров, дисков, жерновов, сит. Чистка и смазка обслуживаемого оборудования, подготовка его к ремонту. | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль загрузки материалов, степени и качества помола, нагрузки механизмов, работы мельничных агрегатов и гарнитур. Предупреждение отклонений технологических параметров от заданного технологического режима и устранение возникших отклонений. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, подготовка его к ремонту. | A/03.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса смешивания массы для производства огнеупорных изделий и смесей для производства стали на мелющих систем (бегуны сухого помола, шаровые мельницы и т.д.). | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Машинист мельниц 1-го разряда Машинист мельниц 2-го разряда Машинист мельниц 3-го разряда Машинист мельниц 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по более низкому (предшествующему) разряду для получения более высокого разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством |
|  | Прохождение стажировки, обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; проверка знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
|  | Наличие удостоверения стропальщика |
|  | Допуск по II группе по электробезопасности в установках напряжением до 1000 В |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

    - Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание и наблюдение за работой мельниц, истирательных машин, классификаторов, сепараторов, гидроциклонов, конвейеров, шародозаторов, щепоуловителей, автоматических приборов контроля и регулирования. Пуск оборудования, регулировку измельчания и подачи материалов. Наблюдение за выходом продукции | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Явиться во время на сменно-встречное собрание, получить производственное задание на смену. |
| --- | --- |
|  | Проверить состояние и исправность обслуживаемого оборудования. |
|  | Осуществлять пуск и регулировку мельниц. |
|  | Обслуживать и наблюдать за работой мельниц. |
|  | Производить очистку мельниц от пыли и других загрязнений. |
|  | Обеспечивать выполнение сменного задания. |
|  | Пользоваться безопасными приемами работы, индивидуальными средствами защиты и предохранительными приспособлениями. Работать в спецодежде и спецобуви, предусмотренных нормами. |
|  | Производить разгрузку всех грузов поступающих на участок в течение смены. |
|  | Заниматься только порученной работой. |
|  | Не допускать посторонних лиц к обслуживаемому оборудованию. |
|  | Содержать в чистоте и порядке обслуживаемое оборудование и рабочее место. |
|  | Рационально использовать сырье, материалы. |
|  | Соблюдать требования норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка и других локальных актов комбината и цеха. |
|  | Своевременно сообщать своему непосредственному руководителю о произошедших несчастных случаях, травмах, авариях, поломках и других чрезвычайных происшествиях согласно схеме и порядка сообщений. |
|  | Четко выполнять свои обязанности, изложенные в настоящей должностной инструкции и во вкладыше. |
|  | При выполнении всех видов работ не допускать загрязнение природной среды. |
|  | Доложить старшему мастеру смены о проделанной работе, обо всех замечаниях за смену. |
|  | Произвести уборку рабочего места и оборудования. |
|  | Сдать смену с оформлением сдачи в установленном порядке, вручить ключ-бирку на право работы. |
|  | Своевременно явиться на оперативные собрания и на собрание по рапортам по подведению итогов о произошедших несчастных случаях, травмах, авариях, поломках и других чрезвычайных происшествиях за смену в процессе производства. |
| Необходимые умения | Осуществлять пуск оборудования, регулировку измельчания и подачи материалов. |
|  | Осуществлять наблюдение за выходом продукции. |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим. |
| Необходимые знания | Блокировочные и пусковые устройства. |
|  | Безопасные приемы выполнения порученной работы, правила, положения по охране труда, промышленной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. |
| Другие характеристики |  |

    - Трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса помола химикатов или растительного материала под руководством машиниста мельниц более высокой квалификации. Загрузка материалов. Отбор проб. Смена деталей, шаров, дисков, жерновов, сит. Чистка и смазка | Код | А/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Явиться во время на сменно-встречное собрание, получить производственное задание на смену. |
| --- | --- |
|  | Проверить состояние и исправность обслуживаемого оборудования. |
|  | Осуществлять пуск и регулировку мельниц. |
|  | Обслуживать и наблюдать за работой мельниц. |
|  | Производить очистку мельниц от пыли и других загрязнений. |
|  | Обеспечивать выполнение сменного задания. |
|  | Пользоваться безопасными приемами работы, индивидуальными средствами защиты и предохранительными приспособлениями. Работать в спецодежде и спецобуви, предусмотренных нормами. |
|  | Производить разгрузку всех грузов поступающих на участок в течение смены. |
|  | Заниматься только порученной работой. |
|  | Не допускать посторонних лиц к обслуживаемому оборудованию. |
|  | Содержать в чистоте и порядке обслуживаемое оборудование и рабочее место. |
|  | Рационально использовать сырье, материалы. |
|  | Соблюдать требования норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка и других локальных актов комбината и цеха. |
|  | Своевременно сообщать своему непосредственному руководителю о произошедших несчастных случаях, травмах, авариях, поломках и других чрезвычайных происшествиях согласно схеме и порядка сообщений. |
|  | Четко выполнять свои обязанности, изложенные в настоящей должностной инструкции и во вкладыше. |
|  | При выполнении всех видов работ не допускать загрязнение природной среды. |
|  | Доложить старшему мастеру смены о проделанной работе, обо всех замечаниях за смену. |
|  | Произвести уборку рабочего места и оборудования. |
|  | Сдать смену с оформлением сдачи в установленном порядке, вручить ключ-бирку на право работы. |
|  | Своевременно явиться на оперативные собрания и на собрание по рапортам по подведению итогов о произошедших несчастных случаях, травмах, авариях, поломках и других чрезвычайных происшествиях за смену в процессе производства. |
| Необходимые умения | Производить наладку обслуживаемых мельниц на заданный грануляционный состав материалов, замена их сит. |
|  | Производить отбор проб, удаление посторонних предметов. |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим. |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы обслуживаемой мельницы. |
|  | Виды применяемых смазочных материалов, систему смазки. |
|  | Правила отбора проб. |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Контроль загрузки материалов, степени и качества помола, нагрузки механизмов, работы мельничных агрегатов и гарнитур. Предупреждение отклонений технологических параметров от заданного технологического режима и устранение возникших отклонений. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, подготовка его к ремонту | Код | А/03.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Явиться во время на сменно-встречное собрание, получить производственное задание на смену. |
| --- | --- |
|  | Проверить состояние и исправность обслуживаемого оборудования. |
|  | Осуществлять пуск и регулировку мельниц. |
|  | Обслуживать и наблюдать за работой мельниц. |
|  | Производить очистку мельниц от пыли и других загрязнений. |
|  | Обеспечивать выполнение сменного задания. |
|  | Пользоваться безопасными приемами работы, индивидуальными средствами защиты и предохранительными приспособлениями. Работать в спецодежде и спецобуви, предусмотренных нормами. |
|  | Производить разгрузку всех грузов поступающих на участок в течение смены. |
|  | Заниматься только порученной работой. |
|  | Не допускать посторонних лиц к обслуживаемому оборудованию. |
|  | Содержать в чистоте и порядке обслуживаемое оборудование и рабочее место. |
|  | Рационально использовать сырье, материалы. |
|  | Соблюдать требования норм, правил и инструкций по охране труда, промышленной безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка и других локальных актов комбината и цеха. |
|  | Своевременно сообщать своему непосредственному руководителю о произошедших несчастных случаях, травмах, авариях, поломках и других чрезвычайных происшествиях согласно схеме и порядка сообщений. |
|  | Четко выполнять свои обязанности, изложенные в настоящей должностной инструкции и во вкладыше. |
|  | При выполнении всех видов работ не допускать загрязнение природной среды. |
|  | Доложить старшему мастеру смены о проделанной работе, обо всех замечаниях за смену. |
|  | Произвести уборку рабочего места и оборудования. |
|  | Сдать смену с оформлением сдачи в установленном порядке, вручить ключ-бирку на право работы. |
|  | Своевременно явиться на оперативные собрания и на собрание по рапортам по подведению итогов о произошедших несчастных случаях, травмах, авариях, поломках и других чрезвычайных происшествиях за смену в процессе производства. |
| Необходимые умения | Вести процесс измельчения, классификации, сепарации и просева материалов на мельничном оборудовании, кроме оборудования, указанного в тарифно-квалификационных характеристиках машинистов мельниц более высокой квалификации. |
|  | Определять качество измельченного материала по приборам и анализам. |
|  | Выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования, смазывать трущиеся части механизмов. |
|  | Принимать участие в ремонте обслуживаемого оборудования. |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим. |
| Необходимые знания | Устройство и принцип работы обслуживаемых мельниц, классификаторов, сепараторов и другого обслуживаемого оборудования. |
|  | Технологический процесс измельчания материалов. |
|  | Назначение измельчения, классификации и обезвоживания. |
|  | Физико-химические свойства материалов, подаваемых на измельчение. |
|  | Причины брака и способы его предупреждения. |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «Узметкомбинат» (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С. А. _________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | Бюро организации труда и заработной платы ЭСПЦ АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |