ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Нагревальщик металла

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

РазделI. Общие сведения

| Нагрев металла перед обработкой давлением |  | С05.022 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код по Дескриптору НД |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Повышение пластических свойств металла перед обработкой металла давлением

Группа занятий по НСКЗ:

| 7213 | Вальцовщики | 8121, 8122, 8123 | Операторы металлоплавильных установок |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые Функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| А | Ведение процесса нагрева заготовки в методических печах | 3 | Выполнение подготовительных работ при загрузке заготовки в методические печи | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Управление технологическим процессом нагрева заготовки в методических печах | А/02.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса нагрева заготовки в методических печах | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Нагревальщик металла 3-го разряда Нагревальщик металла 4-го разряда Нагревальщик металла 5-го разряда Нагревальщик металла 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан Наличие удостоверений: - на право работы с грузоподъемными сооружениями (стропальщика); - на оператора поста управления; - на право работы допуск на газового хозяйство |
| Другие характеристики | Присвоение квалификационного разряда осуществляет соответствующая комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ при загрузке заготовки в методические печи | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, графике прокатки и сортаменте прокатываемого металла, состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования участка методических печей и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Осмотр целостности и исправности защитных ограждений, плитного настила и проверка работоспособности блокировок безопасности, средств связи и сигнализации на участке методических печей |
|  | Проверка состояния оборудования, приспособлений, инструмента, автоматики на участке методических печей |
|  | Проверка качества заготовок холодного и горячего всада для посадки в методическую печь |
|  | Установление очередности посадки и выдачи металла из методической печи |
|  | Контролировать посадку заготовок на приемный стол методической печи |
|  | Выгрузка и подача нагретого металла на приемный рольганг стана горячей прокатки |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места нагревальщика металла |
| Необходимые умения | Выявлять визуальнотекущего состояния оборудования и методических печей |
|  | Комплектация серия металла холодного и горячего всада для посадки его в методическую печь по плавкам и развесу заготовок |
|  | Выявлять несоответствия качества заготовок для посадки в методическую печь установленным в технических условиях требованиям |
|  | Производить посадку заготовок в методическую печь |
|  | Выявлять неисправность в работе подачи заготовки |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением рабочего места нагревальщика металла в методических печах |
| Необходимые знания | Устройство, техническая характеристика, конструкция и правила технической эксплуатации обслуживаемых методических печей и вспомогательного оборудования |
|  | Технологическая инструкция нагрева заготовок в методических печах |
|  | Марочный сортамент стали и развес заготовок |
|  | Правила приемки заготовок для нагрева в методической печи |
|  | Требования, предъявляемые к качеству заготовок |
|  | Правила установления очередности посадки заготовок в методическую печь |
|  | Управление механизмами подачи и выдачи заготовок |
|  | Слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок оборудования текущего характера |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке методических печей |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке методических печей |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке методических печей |
|  | Программное обеспечение рабочего места нагревальщика заготовок в методической печи |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим процессом нагрева заготовки в методических печах | Код | А/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль правильности посада заготовок в соответствии с заданием на смену |
| --- | --- |
|  | Проверка загрузки печного пространства по размещению заготовки на балках по всей протяженности печи |
|  | Проверка соответствия показаний приборов температурному режиму печи |
|  | Нагрев заготовок в методических печах |
|  | Управление процессом томления металла при сниженном расходе газа и воздуха с выдержкой контрольной температуры в томильной зоне |
|  | Контроль соотношения подачи газа и воздуха в методической печи |
|  | Контроль работы механизмов и приборов методической печи |
|  | Контроль подогрева газа и воздуха и работы рекуператоров |
|  | Контроль параметров режимов нагрева заготовок в методических печах |
|  | Очистка пода методической печи от окалины и шлака |
|  | Очистка желобов, уборка окалины методической печи |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места нагревальщика металла в методических печах |
|  | Переводить нагрев металла с автоматического управления на ручное |
| Необходимые умения | Выявлять визуально технологического процесса и состояния оборудования от установленных значений |
|  | Регулировать интенсивность охлаждения оборудования методических печей |
|  | Корректировать работы горелок методической печи |
|  | Обеспечивать интенсивное повышение температуры металла до контрольной в зоне быстрого нагрева |
|  | Контролировать процесс нагрева заготовок из легированных и высоколегированных марок сталей в методических печах |
|  | Корректировать температурный режим нагрева заготовок с использованием приборов температуру по зонам методической печи |
|  | Управлять механизмами подачи и выдачи заготовок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при аварийных ситуациях |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением рабочего места нагревальщика металла в методических печах |
| Необходимые знания | Устройство, техническая характеристика, конструкция и правила технической эксплуатации обслуживаемых методических печей и вспомогательного оборудования |
|  | Технологический процесс нагрева заготовок в методических печах |
|  | Температурный режим зон методической печи |
|  | Особенности нагрева стали различных марок |
|  | Виды, свойства и калорийность применяемого топлива |
|  | Правила рационального сжигания топлива в печи |
|  | Правила улучшения тепловой работы методических печей и повышения их производительности |
|  | Процесс образования окалины и пути уменьшения окалинообразования на металле |
|  | Виды брака, вызываемого нарушением технологии нагрева заготовок в методических печах |
|  | График прокатки заготовок на стане горячей прокатки |
|  | Системы газовоздухоснабжения агрегатов, водоохлаждаемых элементов агрегатов, огнеупорных материалов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке методических печей |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке методических печей |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке методических печей |
|  | Программное обеспечение рабочего места нагревальщика металла в методической печи |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО “Узметкомбинат” (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С.А. ___________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | СПЦ-2 АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |