ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ ГИДРАВЛИКИ И ОХЛАЖДЕНИЯ МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК (МНЛЗ)

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

Раздел I. Общие сведения

| Производство проката на станах горячей прокатки |  | С05.002 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Управление машиной непрерывной разливки стали

Группа занятий по НСКЗ:

| 8122, 8123 | Операторы металлоплавильных установок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| A | Обеспечение работоспособного состояния машины непрерывного литья заготовок | 3 | Проверка технического состояния систем гидравлики, водоохлаждения, вентиляции, основы технологических узлов машины, управляющей регулирующей и измерительной аппаратуры обслуживаемых механизмов | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Техническое обслуживание и подготовка машины непрерывного литья заготовок | А/02.3 | 3 |
| В | Обеспечение оптимальных параметров работы машины непрерывного литья заготовок | 4 | Подготовка к ведению процесса разливки стали на машине непрерывного литья заготовок | В/01.4 | 4 |
|  |  |  | Управление механизмами машины непрерывного литья заготовок и системами вторичного охлаждения | В/02.4 | 4 |
|  |  |  | Управление механизмами системы гидравлики и охлаждения машины непрерывного литья заготовок | В/03.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение работоспособного состояния машины непрерывного литья заготовок | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Оператора системы гидравлики и охлаждения машины непрерывного литья заготовок 3-го разряда. Оператора системы гидравлики и охлаждения машины непрерывного литья заготовок 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет*(3) Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Республики Узбекистан*(4) Наличие удостоверений: - стропальщика; - газорезчика; - на допуск к работе с электроустановками напряжением до 1000 В; - на право работы с сосудами, работающими под давлением; - на право допуска к эксплуатации и ремонту объектов газового хозяйства металлургических организаций и производств, трубопроводов газообразного кислорода, азота, аргона |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

    - Трудовая функция

| Наименование | Проверка технического состояния систем гидравлики, водоохлаждения, вентиляции, основы технологических узлов машины, управляющей регулирующей и измерительной аппаратуры обслуживаемых механизмов | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | подготовка машины непрерывного литья заготовок к разливке и управлению работой гидроаккумуляторной и гидронасосной станции на машинах непрерывного литья заготовок в процессе разливки |
|  | Осмотр и проверка состояния роликов подвески кристаллизаторов и форсунок между ними |
|  | Проверка устройство и принцип работы систем гидравлики, водоохлаждения, вентиляции, основы технологических узлов машины, управляющей регулирующей и измерительной аппаратуры обслуживаемых механизмов. |
|  | Подключение схемы управления гидроприводами. |
|  | Осмотр виды, свойства и качество смазочных материалов. |
|  | Осмотр режима охлаждения. |
|  | Проверка системы связи и сигнализации основных постов управления машины. |
|  | Настройка и проверка механизмов автоматической смазки кристаллизатора |
|  | Проверить исправность всего принимаемого оборудования, наличие ограждений, исправность тупиков, сигнализации и блокировок, наличие и исправность инструмента, чалочных приспособлений. |
|  | Управлять работой гидроаккумуляторной и гидронасосной станции на машинах непрерывного литья заготовок |
|  | Управлять системой охлаждения, сброса воды со слитка и вентиляцией камеры вторичного охлаждения на машинах непрерывного литья заготовок. |
|  | Производить наладку гидросистемы на заданное давление расхода воды вторичного охлаждения заготовки. Заполнять рабочей жидкостью расходные баки. |
|  | Регулировать расход воды на охлаждение кристаллизаторов и других водоохладительных узлов машины. |
|  | Выполнять очистку форсунок, менять неисправные форсунки и прокладки. |
|  | Уборка рабочего места и закрепленных территорий |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации оператора гидросистемы машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые умения | Устройство и принцип работы систем гидравлики, водоохлаждения, вентиляции, основы технологических узлов машины, управляющей регулирующей и измерительной аппаратуры обслуживаемых механизмов. |
|  | Владеть визуальным, инструментальным, приборньм методами контроля параметров в процессе эксплуатации оборудования |
|  | Схемы управления гидроприводами. |
|  | Виды, свойства и качество смазочных материалов. |
|  | Режимы охлаждения. |
|  | Пользоваться программным обеспечением оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые знания | Производственная, производственно-техническая инструкции |
|  | Значения заданных режимов работы насосной аккумуляторной станции |
|  | Перечень газоопасных мест в цехе, правила поведения при ликвидации аварии в газовом хозяйстве при возникновении пожаров. |
|  | Последовательность действий в случае выявления отклонения контролируемых качественных характеристик от нормы |
|  | Схемы аварийной сигнализации и блокировок при нарушениях установленных режимов работы оборудования машины непрерывного литья заготовок |
|  | Меры безопасности при организации и выполнении газоопасных работ |
|  | Инструкция по охране труда (оператора, стропальщика, газорезчика) |
|  | Программное обеспечение оператора гидросистемы |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и подготовка машины непрерывного литья заготовок | Код | А/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Выполнение профилактических осмотров и текущих подготовок оборудования насосной аккумуляторной станции. |
|  | Проверить исправность всего принимаемого оборудования, наличие ограждений, исправность тупиков, сигнализации и блокировок, наличие и исправность инструмента, чалочных приспособлений. |
|  | Управлять работой гидроаккумуляторной и гидронасосной станции на машинах непрерывного литья заготовок. |
|  | Выполнение вспомогательных операций при управлении системой охлаждения, сброса воды со слитка и вентиляцией камеры вторичного охлаждения на машинах непрерывного литья заготовок. |
|  | Проверка исправности гидросистемы на заданное давление расхода воды вторичного охлаждения заготовки. Заполнять рабочей жидкостью расходные баки. |
|  | Проверка регулировку расход воды на охлаждение кристаллизаторов и других водоохладительных узлов машины. |
|  | Проверка состояния и работоспособности поворотных столов, сталкивателей, пакетировщиков, отводящих рольгангов |
|  | Очистка оборудования машины непрерывного литья заготовок от окалины, шлака и шлама |
|  | Очистка от окалины и шлама сбросных лотков, туннелей |
|  | Проверка состояния и работоспособности маркировочных машин, рольгангов, упоров передаточных тележек |
|  | Уборка рабочего места и закрепленных территорий |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации оператора гидросистемы |
| Необходимые умения | Пользоваться системой связи и сигнализации основных пультов управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Владеть способами синхронизации схемы управления гидроприводами. |
|  | Проверять работу системы режимов охлаждения |
|  | Проверять работу механизмов гидроаккумуляторных баллонов высокого давления. |
|  | Проверить исправность всего принимаемого оборудования, наличие ограждений, исправность тупиков, сигнализации и блокировок, наличие и исправность инструмента, чалочных приспособлений. |
|  | Ремонтировать поворотные столы, сталкиватели, пакетировщики, отводящие рольганги |
|  | Осмотр и подготовка к работе ручного резака (при необходимости) |
|  | Производить плановую остановку оборудования согласно регламента или аварийную остановку в соответствии с планом ликвидации аварий |
|  | Пользоваться программным обеспечением оператора гидросистемы |
| Необходимые знания | Пользоваться системой связи и сигнализации основных пультов управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Владеть способами синхронизации схемы управления гидроприводами. |
|  | Проверять работу системы режимов охлаждения |
|  | Проверять работу механизмов гидроаккумуляторных баллонов высокого давления. |
|  | Проверить исправность всего принимаемого оборудования, наличие ограждений, исправность тупиков, сигнализации и блокировок, наличие и исправность инструмента, чалочных приспособлений. |
|  | Ремонтировать поворотные столы, сталкиватели, пакетировщики, отводящие рольганги |
|  | Осмотр и подготовка к работе ручного резака (при необходимости) |
|  | Производить плановую остановку оборудования согласно регламента или аварийную остановку в соответствии с планом ликвидации аварий |
|  | Пользоваться программным обеспечением оператора гидросистемы |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение оптимальных параметров работы машины непрерывного литья заготовок | Код | В | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Оператор системы гидравлики и охлаждения машины непрерывного литья заготовок 3-го разряда Оператор системы гидравлики и охлаждения машины непрерывного литья заготовок 4-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональный колледж или академический лицей на базе 11-летнего непрерывного цикла общего среднего образования. Техникум. |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет работы оператором системы гидравлики и охлаждения литья заготовок 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Наличие удостоверений: - стропальщика; - газорезчика; - на допуск к работе с электроустановками напряжением до 1000 В; - на право работы с сосудами, работающими под давлением; - на право допуска к эксплуатации газокислотных горелок; - на право допуска к эксплуатации и ремонту объектов газового хозяйства металлургических организаций и производств, трубопроводов газообразного кислорода, азота, аргона |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к ведению процесса разливки стали на машине непрерывного литья заготовок | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Выполнение профилактических осмотров и текущих подготовок оборудования насосной аккумуляторной станции. |
|  | Проверить исправность всего принимаемого оборудования, наличие ограждений, исправность тупиков, сигнализации и блокировок, наличие и исправность инструмента, чалочных приспособлений. |
|  | Управлять работой гидроаккумуляторной и гидронасосной станции на машинах непрерывного литья заготовок. |
|  | Выполнение вспомогательных операций при управлении системой охлаждения, сброса воды со слитка и вентиляцией камеры вторичного охлаждения на машинах непрерывного литья заготовок. |
| Необходимые умения | Пользоваться системой связи и сигнализации основных пультов управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Владеть способами синхронизации схемы управления гидроприводами. |
|  | Проверять работу системы режимов охлаждения |
|  | Проверять работу механизмов гидроаккумуляторных баллонов высокого давления. |
|  | Проверить исправность всего принимаемого оборудования, наличие ограждений, исправность тупиков, сигнализации и блокировок, наличие и исправность инструмента, чалочных приспособлений. |
|  | Ремонтировать поворотные столы, сталкиватели, пакетировщики, отводящие рольганги |
|  | Осмотр и подготовка к работе ручного резака (при необходимости) |
|  | Производить плановую остановку оборудования согласно регламента или аварийную остановку в соответствии с планом ликвидации аварий |
|  | Пользоваться программным обеспечением оператора гидросистемы |
| Необходимые знания | Пользоваться системой связи и сигнализации основных пультов управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Владеть способами синхронизации схемы управления гидроприводами. |
|  | Проверять работу системы режимов охлаждения |
|  | Проверять работу механизмов гидроаккумуляторных баллонов высокого давления. |
|  | Проверить исправность всего принимаемого оборудования, наличие ограждений, исправность тупиков, сигнализации и блокировок, наличие и исправность инструмента, чалочных приспособлений. |
|  | Ремонтировать поворотные столы, сталкиватели, пакетировщики, отводящие рольганги |
|  | Осмотр и подготовка к работе ручного резака (при необходимости) |
|  | Производить плановую остановку оборудования согласно регламента или аварийную остановку в соответствии с планом ликвидации аварий |
|  | Пользоваться программным обеспечением оператора гидросистемы |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление механизмами машины непрерывного литья заготовок и системами вторичного охлаждения | Код | В/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Выполнение профилактических осмотров и текущих подготовок оборудования насосной аккумуляторной станции. |
|  | Проверить исправность всего принимаемого оборудования, наличие ограждений, исправность тупиков, сигнализации и блокировок, наличие и исправность инструмента, чалочных приспособлений. |
|  | Управлять работой гидроаккумуляторной и гидронасосной станции на машинах непрерывного литья заготовок. |
|  | Выполнение вспомогательных операций при управлении системой охлаждения, сброса воды со слитка и вентиляцией камеры вторичного охлаждения на машинах непрерывного литья заготовок. |
|  | Проверка исправности гидросистемы на заданное давление расхода воды вторичного охлаждения заготовки. Заполнять рабочей жидкостью расходные баки. |
| Необходимые умения | Пользоваться компьютерной техникой, выводить визуализированную информацию о процессах разливки первого и второго уровня автоматизации на мониторы управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Владеть визуальным, инструментальным, приборным методами контроля процесса разливки стали на машине непрерывного литья заготовок |
|  | Владеть способами выбора режима работы систем электромагнитного перемешивания (при их наличии) металла в кристаллизаторе в зависимости от марки стали |
|  | Рассчитывать время окончания разливки текущей плавки |
|  | Владеть методами регулирования скорости вытягивания заготовки и выбора режима вторичного охлаждения в зависимости от марки стали и температуры металла в промежуточном ковше |
|  | Пользоваться программным обеспечением оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые знания | Конструкция, технологические коммуникации, оборудование, устройства и механизмы, программное обеспечение, визуализация информации о процессах разливки на мониторах поста управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Технологическая инструкция по непрерывной разливке стали |
|  | Диапазон допустимых отклонений контролируемого технологического параметра |
|  | Способы и последовательность действий определения фактического значения контролируемых технологических параметров |
|  | Основные параметры для установления оптимального режима вытягивания и получения качественных заготовок |
|  | Влияние значения контролируемого технологического параметра на качественные характеристики заготовки |
|  | Основные качественные показатели заготовок |
|  | Требования бирочной системы |
|  | Система аварийной и пожарной сигнализации машины непрерывного литья заготовок |
|  | Программное обеспечение оператора машины непрерывного литья заготовок |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление механизмами системы гидравлики и охлаждения машины непрерывного литья заготовок | Код | В/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования, причинах получения несоответствующей продукции и брака и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Отделение затравки от заготовки |
|  | Управление механизмами газовой резки или гидравлическими ножницами при порезке заготовок на мерные длины, удалении грата, маркировке и пакетировании заготовок |
|  | Контроль технического состояния газо- и кислород подводящих трасс арматуры |
|  | Синхронизация продольного смещения резаков со скоростью вытягивания для обеспечения косины реза в заданных пределах |
|  | Замена мундштуков на газокислородных резаках |
|  | Контроль наличия грата на заготовках и информирование механических служб при превышении заданной толщины слоя грата |
|  | Проверка маркировочного устройства заготовок и его заправка расходными материалами |
|  | Контроль износа головок затравок и их замена (при необходимости) |
|  | Контроль правильности длины отрезания технологической обрези |
|  | Контроль геометрии граней заготовки и возможных поверхностных дефектов на отводящем рольганге |
|  | Отрезание проб металла (темплетов) для контроля макроструктуры и для проведения аттестационных испытаний готового металла, обработка их (удаление грата), маркировка и отправка в лабораторию |
|  | Управление краном-манипулятором и механизмами транспортировки машины непрерывного литья заготовок по рольгангам и столу-холодильнику |
|  | Проверка устройства пакетирования заготовок |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые умения | Отделять затравку от заготовки при помощи специального механизма без изменения скорости вытягивания заготовки |
|  | Синхронизировать продольные скорости движения резаков и заготовки и скорость поперечной порезки |
|  | Отбирать и маркировать пробы для проведения аттестационных испытаний готового металла |
|  | При поломке машины газовой резки осуществлять порезку при помощи ручного газового резака |
|  | Пользоваться газокислородными резаками, средствами пожаротушения и аварийным инструментом |
|  | Производить плановую или аварийную остановку обслуживаемого оборудования |
|  | Пользоваться программным обеспечением оператора машины непрерывного литья заготовок |
|  | Контролировать и управлять заданными параметрами резки и маркировки |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, расположение и принцип действия эксплуатируемого оборудования |
|  | Система аварийной сигнализации и аварийной остановки резаков |
|  | Производственные и производственно-технические инструкции |
|  | Требования по качеству резки заготовки (показатели реза, длины и геометрии непрерывнолитой заготовки) |
|  | Схемы автоматического управления режимом газовой резки заготовок |
|  | Соотношения давления газа и кислорода |
|  | Схемы аварийной сигнализации и блокировок при нарушениях установленных гидравлического и температурного режимов реза |
|  | Меры безопасности при отделении затравки от тела слитка |
|  | Порядок отбора и маркировки проб для проведения аттестационных испытаний готового металла |
|  | Требования бирочной системы |
|  | Программное обеспечение оператора машины непрерывного литья заготовок |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для оператора машины непрерывного литья заготовок |

IV. Сведения об организациях – разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «Узметкомбинат» (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С.А. _______________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | Бюро организации труда и заработной платы ЭСПЦ АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |