ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ОПЕРАТОР МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

Раздел I. Общие сведения

| Разливка стали в изложницы и на машине непрерывного литья заготовок |  | С05.001 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Управление машиной непрерывной разливки стали

Группа занятий по НСКЗ:

| 8122,8123 | Операторы металлоплавильных установок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида трудовой деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Обеспечение работоспособного состояния машины непрерывного литья заготовок | 3 | Проверка технического состояния кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок и подготовка его к разливке | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Техническое обслуживание и подготовка машины непрерывного литья заготовок | А/02.3 | 3 |
| В | Обеспечение оптимальных параметров работы машины непрерывного литья заготовок | 4 | Подготовка к ведению процесса разливки стали на машине непрерывного литья заготовок | В/01.4 | 4 |
|  |  |  | Управление механизмами машины непрерывного литья заготовок и системами вторичного охлаждения | В/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение работоспособного состояния машины непрерывного литья заготовок | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Оператор машины непрерывного литья заготовок 3-го разряда Оператор машины непрерывного литья заготовок 4-го разряда Оператор машины непрерывного литья заготовок 5-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет*(3) Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Республики Узбекистан*(4) Наличие удостоверений: - стропальщика; - газорезчика; - на допуск к работе с электроустановками напряжением до 1000 В; - на право работы с сосудами, работающими под давлением; - на право допуска к эксплуатации газокислородных горелок; - на право допуска к эксплуатации и ремонту объектов газового хозяйства металлургических организаций и производств, трубопроводов газообразного кислорода, азота, аргона |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка технического состояния кристаллизатора машины непрерывного литья заготовок и подготовка его к разливке | Код | А/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Очистка кристаллизатора после разливки от остатков металла, скрапа, шлака и шлаковой смеси, осмотр его и, при необходимости, установка нового кристаллизатора на машину непрерывного литья заготовок |
|  | Осмотр и проверка состояния роликов подвески кристаллизаторов и форсунок между ними |
|  | Проверка выставки кристаллизатора по вертикальной и горизонтальной оси, герметичности узлов подвода и работы электрозадвижек, воды на систему охлаждения кристаллизатора |
|  | Подключение к водяной магистрали |
|  | Осмотр и проверка состояния рабочих стенок сборных или гильзовых кристаллизаторов с целью выявления износа или дефектов, которые могут привести к браку заготовки или вызвать аварию |
|  | Осмотр и проверка состояния стыков рабочих плит сборных кристаллизаторов на наличие или отсутствие зазоров между ними |
|  | Проверка и регулировка ширины слитка и конусности сборных кристаллизаторов |
|  | Настройка и проверка механизмов автоматической смазки кристаллизатора |
|  | Проверка работы механизмов возвратно-поступательного движения кристаллизатора |
|  | Заведение затравки в кристаллизатор машины непрерывного литья заготовок и ее подготовка к разливке |
|  | Проверка, очистка и замена (при необходимости) затравки |
|  | Устранение зазоров между затравкой и стенками кристаллизатора |
|  | Установка на затравку специальных холодильников и нанесение специальной обмазки |
|  | Установка измерительного датчика уровня металла в кристаллизаторе и контроль наличия сигнала от него |
|  | Уборка рабочего места и закрепленных территорий |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые умения | Производить контрольные замеры конусности кристаллизаторов и ее настройку в соответствии с заданными значениями |
|  | Владеть визуальным, инструментальным, приборньм методами контроля параметров в процессе эксплуатации оборудования |
|  | Проверять работу механизмов автоматической смазки кристаллизатора |
|  | Проверять работу механизма возвратно-поступательного движения кристаллизаторов |
|  | Производить ввод головки затравки в кристаллизатор и устанавливать на нее холодильники |
|  | Пользоваться программным обеспечением оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые знания | Производственная, производственно-техническая инструкции |
|  | Значения заданных режимов качания кристаллизаторов для различного размерно-марочного сортамента заготовок |
|  | Порядок проведения контрольных замеров конусности, выставки по оси, зазоров между плитами, оценки состояния рабочей поверхности кристаллизаторов и настройки в соответствии с заданными значениями |
|  | Последовательность действий в случае выявления отклонения контролируемых качественных характеристик от нормы |
|  | Схемы аварийной сигнализации и блокировок при нарушениях установленных режимов работы оборудования машины непрерывного литья заготовок |
|  | Меры безопасности при организации и выполнении газоопасных работ |
|  | Инструкция по охране труда (оператора, стропальщика, газорезчика) |
|  | Программное обеспечение оператора машины непрерывного литья заготовок |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и подготовка машины непрерывного литья заготовок | Код | А/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Выполнение профилактических осмотров и текущих подготовок оборудования машины непрерывного литья заготовок |
|  | Проверка давления воды по приборам учета контуров системы вторичного охлаждения, участие в проверке характера распыления и формы факела форсунок системы вторичного охлаждения слитка, ремонт коллекторов, прочистка или замена форсунок |
|  | Проверка работы контрольно-измерительных и управляющих систем запорной арматуры, гидравлической системы, готовности газорезки, электропривода и систем энергообеспечения |
|  | Выполнение вспомогательных операций при настройке и проверке размеров между роликами технологической оси машины непрерывного литья заготовок |
|  | Проверка исправности машин и механизмов газовой резки, перемещения резаков, мундштуков |
|  | Проверка значений давления газа и кислорода на соответствие заданным значениям |
|  | Проверка состояния и работоспособности поворотных столов, сталкивателей, пакетировщиков, отводящих рольгангов |
|  | Очистка оборудования машины непрерывного литья заготовок от окалины, шлака и шлама |
|  | Очистка от окалины и шлама сбросных лотков, туннелей |
|  | Проверка состояния и работоспособности маркировочных машин, рольгангов, упоров передаточных тележек |
|  | Уборка рабочего места и закрепленных территорий |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые умения | Пользоваться системой связи и сигнализации основных пультов управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Владеть способами синхронизации и настройки резаков, рольгангов, упоров |
|  | Проверять работу механизмов удаления грата на заготовках |
|  | Проверять работу механизмов маркировки заготовок, рольгангов, упоров и передаточных тележек |
|  | Проверять состояние и работоспособность поворотных столов, сталкивателей, пакетировщиков, отводящих рольгангов |
|  | Ремонтировать поворотные столы, сталкиватели, пакетировщики, отводящие рольганги |
|  | Осмотр и подготовка к работе ручного резака (при необходимости) |
|  | Проверять пригодность средств строповки и грузозахватных приспособлений |
|  | Производить плановую остановку оборудования согласно регламента или аварийную остановку в соответствии с планом ликвидации аварий |
|  | Пользоваться программным обеспечением оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования, приборов и механизмов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Конструкции контрольно-измерительной аппаратуры и систем связи и сигнализации основных пультов управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Производственно-техническая и технологическая инструкции |
|  | Последовательность действий при проведении горячих и холодных ремонтов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Нормы времени на проведение горячего и холодного ремонта |
|  | Последовательность действий и нормативы времени при замене кристаллизатора, нулевого сегмента и поддерживающих секций зоны вторичных охлаждений |
|  | Причины аварийных случаев разливки и методы их предупреждения |
|  | Требования бирочной системы |
|  | Программное обеспечение оператора машины непрерывного литья заготовок |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение оптимальных параметров работы машины непрерывного литья заготовок | Код | В | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Оператор машины непрерывного литья заготовок 3-го разряда Оператор машины непрерывного литья заготовок 4-го разряда Оператор машины непрерывного литья заготовок 5-го разряда Оператор машины непрерывного литья заготовок 6-го разряда Оператор машины непрерывного литья заготовок 3-го разряда Оператор системы гидравлики и охлаждения машины непрерывного литья зоготовок 3-го разряда Оператор системы гидравлики и охлаждения машины непрерывного литья зоготовок 4-го разряда Оператор системы гидравлики и охлаждения машины непрерывного литья зоготовок 5-го разряда Оператор системы гидравлики и охлаждения машины непрерывного литья зоготовок 6-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональный колледж или академический лицей на базе 11-летнего непрерывного цикла общего среднего образования. Техникум. |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет работы оператором машины непрерывного литья заготовок 5-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Наличие удостоверений: - стропальщика; - газорезчика; - на допуск к работе с электроустановками напряжением до 1000 В; - на право работы с сосудами, работающими под давлением; - на право допуска к эксплуатации газокислотных горелок; - на право допуска к эксплуатации и ремонту объектов газового хозяйства металлургических организаций и производств, трубопроводов газообразного кислорода, азота, аргона |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к ведению процесса разливки стали на машине непрерывного литья заготовок | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение и передача информации от сдающего и принимающего смену оператора поста управления машины непрерывного литья заготовок о: - состоянии технологических режимов разливки плавки (марка стали, температура, скорость вытягивания, время поступления следующей плавки, мерной длины заготовок); - состоянии оборудования узлов и агрегатов машины непрерывного литья заготовок, охлаждения кристаллизатора, режимов вторичного охлаждения аварийной сигнализации, пожарной сигнализации, работы систем контроля и управления; - отклонениях от установленного режима эксплуатации машины непрерывного литья заготовок и неисправностях оборудования; - состоянии рабочего места и закрепленной территории |
| --- | --- |
|  | Ознакомление со сменным графиком производства и размерно-марочным сортаментом |
|  | Проверка состояния обслуживаемого оборудования, инструмента, приспособлений |
|  | Проверка исправности ограждений, средств связи, сигнализации блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты |
|  | Подготовка резервных резаков |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые умения | Визуально и с использованием специальных приборов определять отклонения параметров текущего состояния оборудования и устройств от установленных значений |
|  | Владеть способами проверки исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться аппаратурой, средствами пожаротушения и аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые знания | Конструкции, технологические коммуникации, оборудование, устройства и механизмы, программное обеспечение, визуализация информации о процессах разливки на мониторах поста управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Технологические инструкции по непрерывной разливке стали (технологический регламент) |
|  | Производственно-технические инструкции и оборудование, относящиеся к обслуживанию узлов и механизмов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Величины заданных и предельно допустимых параметров по технологическим режимам работы оборудования машины непрерывного литья заготовок |
|  | Места установки контрольно-измерительной и запорной аппаратуры машины непрерывного литья заготовок |
|  | Требования к чистоте, освещению, пожарной безопасности, электробезопасности рабочих мест |
|  | Способы, порядок проверки исправности средств индивидуальной защиты, световой и звуковой сигнализации, средств связи |
|  | Перечень и место хранения средств пожаротушения, измерительной аппаратуры и аварийного инструмента |
|  | Требования бирочной системы |
|  | План ликвидации аварий для оператора машины непрерывного литья заготовок |
|  | Программное обеспечение оператора машины непрерывного литья заготовок |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление механизмами машины непрерывного литья заготовок и системами вторичного охлаждения | Код | В/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования, причинах получения несоответствующей продукции и брака и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Пуск машины, запуск механизмов вытягивания и качания кристаллизатора после его заполнения металлом до необходимого уровня |
|  | Установление и регулирование скорости вытягивания заготовки и выбор режима вторичного охлаждения в зависимости от марки стали и температуры металла в промковше |
|  | Выбор режима работы систем электромагнитного перемешивания (при их наличии) металла в кристаллизаторе в зависимости от марки стали |
|  | Мониторинг изменения токовых значений и температурного поля в полостях охлаждения систем электромагнитного перемешивания металла |
|  | Мониторинг изменения расхода, давления, температурного поля в рабочих стенках, полостях кристаллизатора и значений перепада температур воды |
|  | Периодический мониторинг формы кривой цикла механизма качания, уровня металла в кристаллизаторе, положения шибера (стопора) промежуточного ковша |
|  | Контроль контуров охлаждения слитка и оборудования |
|  | Контроль времени поступления следующей плавки |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые умения | Пользоваться компьютерной техникой, выводить визуализированную информацию о процессах разливки первого и второго уровня автоматизации на мониторы управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Владеть визуальным, инструментальным, приборным методами контроля процесса разливки стали на машине непрерывного литья заготовок |
|  | Владеть способами выбора режима работы систем электромагнитного перемешивания (при их наличии) металла в кристаллизаторе в зависимости от марки стали |
|  | Рассчитывать время окончания разливки текущей плавки |
|  | Владеть методами регулирования скорости вытягивания заготовки и выбора режима вторичного охлаждения в зависимости от марки стали и температуры металла в промежуточном ковше |
|  | Пользоваться программным обеспечением оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Необходимые знания | Конструкция, технологические коммуникации, оборудование, устройства и механизмы, программное обеспечение, визуализация информации о процессах разливки на мониторах поста управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Технологическая инструкция по непрерывной разливке стали |
|  | Диапазон допустимых отклонений контролируемого технологического параметра |
|  | Способы и последовательность действий определения фактического значения контролируемых технологических параметров |
|  | Основные параметры для установления оптимального режима вытягивания и получения качественных заготовок |
|  | Влияние значения контролируемого технологического параметра на качественные характеристики заготовки |
|  | Основные качественные показатели заготовок |
|  | Требования бирочной системы |
|  | Система аварийной и пожарной сигнализации машины непрерывного литья заготовок |
|  | Программное обеспечение оператора машины непрерывного литья заготовок |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для оператора машины непрерывного литья заготовок |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «Узметкомбинат» (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С.А. ____________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | Бюро организации труда и заработной платы ЭСПЦ АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |