ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор поста управления стана горячей прокатки

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

РазделI. Общие сведения

| Управление технологическим процессом горячей прокатки |  | С05.004 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Получение горячекатаного стального проката заданных параметров

Группа занятий по НСКЗ:

| 7213 | Вальцовщики | 8122, 8123 | Операторы металлоплавильных установок |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| А | Подготовительные работы на станах и техническое обслуживание оборудования станов горячей прокатки | 3 | Выполнение подготовительных работ на станах горячей прокатки | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Техническое обслуживание оборудования станов горячей прокатки | А/02.3 | 3 |
| В | Ведение технологического процесса производства сортового проката на станах горячей прокатки | 4 | Выполнение вспомогательных операций на сортовых станах горячей прокатки | В/01.4 | 4 |
|  |  |  | Управление технологическим процессом получения горячекатаного сортового проката | В/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовительные работы и техническое обслуживание оборудования станов горячей прокатки | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Оператор поста управления станов горячей прокатки 3-го разряда Оператор поста управления станов горячей прокатки 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан Прохождение обучения, стажировки, инструктажа по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности Прохождение противопожарного инструктажа, пожарно-технического минимума и проверка знаний требований пожарной безопасности. Наличие удостоверений: -на право работы с грузоподъемными сооружениями (стропальщика); -газорезчика. |
| Другие характеристики | Присвоение квалификационного разряда осуществляет соответствующая комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ на станах горячей прокатки | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о состоянии рабочего места, сменном производственном задании по производству проката на станах горячей прокатки, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений, инструмента, противопожарного оборудования для обеспечения безопасных условий труда на станах горячей прокатки |
|  | Проверка работоспособности и исправности поста управления станов горячей прокатки, контрольно-измерительной аппаратуры, блокировок, производственной сигнализации, средств связи между постами, контроллеров, заземляющих устройств станов горячей прокатки |
|  | Проверка на холостом ходу работоспособности основного и вспомогательного оборудования стана горячей прокатки |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места оператора стана горячей прокатки |
| Необходимые умения | Определять визуально состояние ограждений, заземления источников питания, комплектности противопожарного оборудования на станах горячей прокатки |
|  | Пользоваться способами проверки исправности и работоспособности устройств и приборов поста управления станов горячей прокатки, контрольно-измерительной аппаратуры, блокировок и сигнализации, средств связи между постами на станах горячей прокатки |
|  | Выявлять неисправности при работе на холостом ходу основного и вспомогательного оборудования станов горячей прокатки и принимать меры по их устранению |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом на участке станов горячей прокатки |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места оператора стана горячей прокатки |
| Необходимые знания | Перечень и порядок (регламент) проведения подготовительных работ на станах горячей прокатки |
|  | Устройство, конструктивные особенности, принципы работы и правила эксплуатации оборудования, устройств и приборов поста управления, основного и вспомогательного оборудования станов горячей прокатки, средств связи, производственной сигнализации, блокировок и подъемных сооружений |
|  | Требования к применяемому прокатному инструменту, приспособлениям, вспомогательному оборудованию станов горячей прокатки |
|  | Способы, порядок проверки исправности приборов пультов управления, производственной сигнализации и средств связи станов горячей прокатки |
|  | Технологические инструкции производства горячекатаного проката |
|  | Основы пластической деформации металла в горячем состоянии |
|  | Марки и группы марок сталей, прокатываемых на стане горячей прокатки |
|  | Государственные стандарты и технические условия на горячекатаный прокат |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке станов горячей прокатки |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке станов горячей прокатки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке станов горячей прокатки |
|  | Программное обеспечение рабочего места оператора поста управления на станах горячей прокатки |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание оборудованиястанов горячей прокатки | Код | А/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка на холостом ходу работоспособности основного и вспомогательного технологического оборудования (машин, механизмов), контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, приспособлений и оснастки станов горячей прокатки |
| --- | --- |
|  | Выявление неисправностей в обслуживаемом оборудовании и устранение их своими силами в пределах знаний по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих или с привлечением ремонтных служб |
|  | Проверка в соответствии с технологической картой работоспособности оборудования, устройств и приборов поста управления, систем управления основного и вспомогательного оборудования на станах горячей прокатки |
|  | Управление перевалочными механизмами и устройствами при ведении работ по перевалке рабочих и опорных валков на станах горячей прокатки |
|  | Уборка и складирование обрези, неметаллических отходов раздельно на участках станов горячей прокатки |
|  | Подготовка стана горячей прокатки к капитальному и текущему ремонту и приемка его после ремонта |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места оператора поста управления станов горячей прокатки |
| Необходимые умения | Выявлять и устранять самостоятельно или с привлечением ремонтных служб неисправности в обслуживаемом оборудовании станов горячей прокатки |
|  | Визуально определять исправность систем управления основного и вспомогательного оборудования на станах горячей прокатки |
|  | Применять мерительные инструменты при приемке комплектов прокатных валков, клетей для перевалки на станах горячей прокатки |
|  | Управлять перевалочной тележкой и перевалочными механизмами при замене опорных и рабочих валков на станах горячей прокатки |
|  | Управлять подъемными сооружениями при погрузочно-разгрузочных работах на участках станов горячей прокатки |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом на станах горячей прокатки |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места оператора поста управления станов горячей прокатки |
| Необходимые знания | Перечень операций и порядок (регламент) проведения технического обслуживания станов горячей прокатки всех типов |
|  | Устройство, конструктивные особенности, принципы работы и правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования станов горячей прокатки, средств связи, производственной сигнализации, блокировок и подъемных сооружений |
|  | Способы выявления и устранения неисправностей оборудования, устройств и приборов поста управления, обслуживаемого оборудования станов горячей прокатки |
|  | Назначение применяемых специальных устройств, приспособлений и инструмента на станах горячей прокатки и правила пользования ими |
|  | Правила приемки подготовленных к перевалке комплектов валков, клетей на станах горячей прокатки |
|  | Правила, порядок и способы перевалки валков, клетей на станах горячей прокатки |
|  | Правила технической эксплуатации станов горячей прокатки, оборудования, устройств и приборов поста управления |
|  | Требования технологических инструкций производства горячекатаного проката |
|  | Основы пластической деформации металла в горячем состоянии |
|  | Марки и группы марок стали, производимых на станах горячей прокатки |
|  | Государственные стандарты и технические условия на горячекатаный прокат |
|  | Классификация обрези и отходов, порядок их утилизации |
|  | Электрослесарное дело в объеме программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих |
|  | Требования по безопасной эксплуатации подъемных сооружений на станах горячей прокатки |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на станах горячей прокатки |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на станах горячей прокатки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на станах горячей прокатки |
|  | Программное обеспечение рабочего места оператора поста управления станов горячей прокатки |
| Другие характеристики | - |

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса производства сортового проката на станах горячей прокатки | Код | В | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Оператор поста управления станов горячей прокатки 5-го разряда Оператор поста управления станов горячей прокатки 6-го разряда Оператор поста управления станов горячей прокатки 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональный колледж или академический лицей на базе 11-летнего непрерывного цикла общего среднего образования. Техникум. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы оператором поста управления сортового стана горячей прокатки |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан Прохождение обучения, стажировки, инструктажа по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности Прохождение противопожарного инструктажа, пожарно-технического минимума и проверка знаний требований пожарной безопасности Наличие удостоверений: - на право работы с подъемными сооружениями (стропальщика); - газорезчика |
| Другие характеристики | Присвоение квалификационного разряда осуществляет соответствующая комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций на сортовых станах горячей прокатки | Код | В/01.4 | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о состоянии рабочего места, сменном производственном задании по производству горячекатаного сортового проката, неполадках в работе обслуживаемого оборудования, системы автоматического регулирования, контрольно- измерительной аппаратуры, блокировок и сигнализации, средств связи между постами и о принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Составление графика производства горячекатаного сортового проката согласно полученному заданию |
|  | Подача сигнала (команды) на выдачу заготовки из нагревательной печи |
|  | Управление подачей заготовки в линию стана горячей прокатки |
|  | Управление манипуляторами, кантователем, петлеобразующими устройствами, приемными и раскатными рольгангами, шлепперами сортового стана горячей прокатки |
|  | Управление машиной огневой зачистки нагретой заготовки сортового стана горячей прокатки |
|  | Управление прессом, дисковыми пилами раскроя горячекатаного сортового проката |
|  | Управление сматывающими устройствами сортового стана горячей прокатки |
|  | Выполнение газорезательных работ при забуривании горячекатаного сортового проката |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места оператора поста управления сортового стана горячей прокатки |
| Необходимые умения | Проверять в соответствии с технологической картой исправность и работоспособность систем ведения горячей прокатки, автоматики, контрольно-измерительной аппаратуры, блокировок и сигнализации на сортовых станах горячей прокатки |
|  | Определять в соответствии со сменным заданием очередность подачи нагретой заготовки на линию сортового стана горячей прокатки |
|  | Осуществлять управление подъемным сооружением при подаче заготовки на линию стана горячей прокатки |
|  | Осуществлять управление манипуляторами, кантователем, петлеобразующими устройствами, приемными и раскатными рольгангами, шлепперами сортового стана горячей прокатки |
|  | Осуществлять управление машиной огневой зачистки нагретой заготовки сортового стана горячей прокатки |
|  | Осуществлять управление системой гидросбива окалины с заготовки сортового стана горячей прокатки |
|  | Осуществлять управление прессом, дисковыми пилами раскроя горячекатаного сортового проката |
|  | Осуществлять управление сматывающими устройствами сортового стана горячей прокатки |
|  | Производить передачу шлепперами горячекатаный сортовой прокат на холодильник |
|  | Производить газорезательные работы при забуривании сортового горячекатаного проката на станах горячей прокатки |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места оператора поста управления сортового стана горячей прокатки |
| Необходимые знания | Устройство, состав, назначение, конструктивные особенности и принципы работы сортовых станов горячей прокатки, вспомогательных механизмов, систем управления ведением технологического процесса производства горячекатаного сортового проката |
|  | Правила технической эксплуатации сортовых станов горячей прокатки |
|  | Температура нагрева заготовки в зависимости от марки стали под горячую прокатку |
|  | Требования технологических инструкций производства горячекатаного сортового проката |
|  | Правила управления манипуляторами, кантователем, петлеобразующими устройствами, приемными и раскатными рольгангами, шлепперами, агрегатами резки и сматывающими устройствами сортовых станов горячей прокатки |
|  | Основы деформации сортового металла на станах горячей прокатки |
|  | Кинематические и электрические схемы сортовых станов горячей прокатки |
|  | Марки и группы марок сталей, производимых на сортовых станах горячей прокатки |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на сортовых станах горячей прокатки |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на сортовых станах горячей прокатки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на сортовых станах горячей прокатки |
|  | Программное обеспечение рабочего места оператора поста управления сортовых станов горячей прокатки |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим процессом получения горячекатаного сортового проката | Код | В/02.4 | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Запуск и остановка сортового стана горячей прокатки |
| --- | --- |
|  | Выбор режимов обжатий заготовки на обжимной клети в зависимости от марки стали горячекатаного сортового проката |
|  | Контроль прохождения раската в черновую, промежуточную и чистовую группу клетей сортового стана горячей прокатки |
|  | Контроль по показаниям приборов величины допуска геометрических размеров сортового горячекатаного проката |
|  | Отслеживание с постов управления по показаниям контрольно-измерительных приборов хода технологического процесса и работы оборудования сортовых станов горячей прокатки |
|  | Регулирование в процессе прокатки числа оборотов рабочих валков в зависимости от температуры металла, обжатий и нагрузки на главный двигатель сортового стана горячей прокатки |
|  | Контроль и корректировка режима охлаждения горячекатаного сортового металла на стане горячей прокатки |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места оператора поста управления сортового стана горячей прокатки |
| Необходимые умения | Подбирать оптимальные параметры горячей прокатки на обжимной клети в зависимости от марочного и размерного сортамента на сортовых станах горячей прокатки |
|  | Выполнять корректирующие действия при превышении допустимых геометрических параметров сортового горячекатаного проката с главного пульта управления |
|  | Обеспечивать допустимые нагрузки на нажимные винты и двигатель главного привода на сортовых станах горячей прокатки |
|  | Определять причины появления дефектов на сортовом металлопрокате и принимать меры, направленные на их устранение |
|  | Оптимизировать тепловой режим валковой группы сортовых станов горячей прокатки |
|  | Выбирать оптимальную загрузку сортовых станов горячей прокатки металлом в зависимости от состояния оборудования |
|  | Обеспечивать наибольшую производительность сортовых станов горячей прокатки при наименьших потерях металла |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях на сортовых станах горячей прокатки |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места оператора поста управления сортовых станов горячей прокатки |
| Необходимые знания | Технологические инструкции производства горячекатаного сортового проката на станах горячей прокатки |
|  | Устройство, состав, назначение, конструктивные особенности и принципы работы сортовых станов горячей прокатки, вспомогательных механизмов, систем управления |
|  | Технологическая схема и способы регулирования процесса горячей прокатки на сортовых станах |
|  | Марочный и размерный сортамент, производимый на сортовых станах горячей прокатки |
|  | Перечень возможных отклонений технологического процесса и качества производимой продукции от заданных требований и корректирующие и предупреждающие действия по их устранению |
|  | Кинематические и электрические схемы сортовых станов горячей прокатки |
|  | Основы теории деформации сортового металла на станах горячей прокатки |
|  | Схемы обжатий по пропускам на обжимной клети сортового стана горячей прокатки |
|  | Государственные стандарты и технические условия на сортовой горячекатаный прокат |
|  | Требования плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на сортовых станах горячей прокатки |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на сортовых станах горячей прокатки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на сортовых станах горячей прокатки |
|  | Программное обеспечение рабочего места оператора поста управления сортовых станов горячей прокатки |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО “Узметкомбинат” (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С.А. _______________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | СПЦ-2 АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |