ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ОТЖИГАЛЬЩИК ПРЕЦИЗИОННОЙ СТАЛИ И СПЛАВОВ

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

РАЗДЕЛ I. Общие сведения

| Кузнечно-прессовые и термические работы |  | Z.086 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнение работ по отжигу прецизионных сталей и сплавов в шахтных печах

Группа занятий по НСКЗ:

| 8121, 8122, 8123 | Операторы металлоплавильных установок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

(код по НСКЗ)	                               (наименование)                                     (код по НСКЗ)                                (наименование)

Выды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |

(Код ОКЭД)                                                              (наименование вида экономической деятельности)

II.Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| А | Ведение работ по отжигу прецизионных сталей и сплавов в шахтных печах | 3 | Выполнение работ по отжигу прецизионных сталей и сплавов в шахтных печах, разгрузки металла на стеллаж, обвязка металла и складирования металла на склад. | А\01.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение работ по отжигу прецизионных сталей и сплавов в шахтных печах | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Отжигальщик прецизионной стали и сплавов 2-го разряда Отжигальщик прецизионной стали и сплавов 3-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Республика Узбекистан Прохождение стажировки, обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; проверка знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности для работ по отжигу прецизионной стали и сплавов в шахтных печах |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по отжигу прецизионных сталей и сплавов в шахтных печах, разгрузки металла на стеллаж, обвязка металла и складирования металла на склад | Код | А\01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании, состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности средств индивидуальной защиты, комплектности аварийного инструмента, средств пожаротушения |
|  | Подготовка рабочего места (рабочей зоны) в соответствии с требованиями безопасности |
|  | Выполнение подготовительных и вспомогательных операций для проведения работ по отжигу прецизионных сталей и сплавов в шахтных печах |
|  | Проверка наличия, исправности и работоспособности обслуживаемых средств механизации, шахтных электрических печей, ручного, контрольно-измерительного инструментов |
|  | Вести процесс отжига прецизионных сталей и сплавов в шахтных печах |
|  | Регулировать теплового режима отжига металла |
|  | Наблюдать за правильной подготовкой металла к отжигу, загрузкой и разгрузкой печей |
|  | Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту закрепленного оборудования в соответствии со своей компетенцией |
|  | Подготовка и загрузка металла на стеллажи отжига |
|  | Продувка металла защитным газом, разгрузка печей после отжига |
|  | Наблюдение за исправным состоянием печей и всей аппаратуры печей |
|  | Участие в ремонтах обслуживаемых печей |
|  | Отбор образцов металла и проб на чистоту защитного газа |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места отжигальщика прецизионных сталей и сплавов |
| Необходимые умения | Оценивать перечень работ в наряде-задании и путевом листе на соответствие реальным условиям на месте производства работ |
|  | Выявлять и устранять неисправностей в работе обслуживаемого оборудования |
|  | Оценивать визуально безопасность, чистоту, освещенность, пожарную безопасность рабочих мест на соответствие установленным требованиям |
|  | Применять специальные инструмент и приспособления при проведении работ и техническом обслуживании шахтных печей |
|  | Визуально оценивать пригодность стаканов шахтной печи |
|  | Применять средства механизации для погрузки, выгрузки и складирования металлов с соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, средства пожаротушения |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
| Необходимые знания | Основы технологического процесса отжига металла разных марок |
|  | Требование, предъявляемые к качеству продукции |
|  | Основы технологического процесса отжига проволоки разного диаметра |
|  | Сортамент и свойства стали и сплавов, подлежащих термообработке |
|  | Структуру и свойства металла и сплавов до и после термообработки |
|  | Устройство и принцип работы шахтных термических печей |
|  | Технологию увязки проволоки в бунты |
|  | Бирочную систему, правила противопожарной охраны и внутреннего трудового распорядка |
|  | Номера телефонов аварийного вызова, производственную сигнализацию, применяемую в цехе |
|  | Перечень газоопасных мест в цехе, правила поведения при ликвидации аварии в газовом хозяйств при возникновении пожаров |
|  | Возможные неисправности обслуживаемых механизмов, оборудования и способы их устранения в соответствии со своей компетенцией |
|  | Правила технической эксплуатации оборудования, работы в газоопасной зоне, автоматики, аппаратуры основы слесарного дела |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий металлургической промышленности |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при обращении с взрывчатыми материалами и выполнении работ |
| Другие характеристики |  |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «Узметкомбинат» (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С. ____________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | СтПЦ АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |