ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ПРЕССОВЩИК ЛОМА И ОТХОДОВ МЕТАЛЛА

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

Раздел I. Общие сведения

| Подготовка лома и отходов черных металлов для использования в металлургическом производстве |  | С05.090 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Ведения технологического процесса переработки лома и отходов черных металлов с пульта управления прессов различной конструкции

Группа занятий по НСКЗ:

| 7221 | Кузнецы, кузнецы на молотах и кузнецы на прессах | 8122 | Литейщики, плавильщики и прокатчики, волочильщики и формовщики металла |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| А | Ведение процесса переработки лома и отходов черных металлов способом прессования | 3 | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций по переработке лома и отходов черных металлов способом прессования | А/01.2 | 3 |
|  |  |  | Переработка лома и отходов черных металлов способом прессования | А/02.2 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса переработки лома и отходов черных металлов способом прессования | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | прессовщик лома и отходов металла 2-го разряд прессовщик лома и отходов металла 3-го разряд |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ, СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по более низкому (предшествующему) разряду для получения более высокого разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) Наличие удостоверения стропальщика |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций по переработке лома и отходов черных металлов способом прессования | Код | А/01.2 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, технологического и подкранового оборудования, параметрах технологического режима и производственных заданий по прессованию лома черных металлов |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния средств связи, работоспособности технологического оборудования, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования для обеспечения безопасных условий труда на участке прессования лома черных металлов |
|  | Устранение неисправностей обслуживаемого оборудования в пределах своей компетенции на участке прессования лома черных металлов |
|  | Визуальный осмотр лома черных металлов, предназначенного к прессованию, на взрывобезопасность |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места на участке прессования лома черных металлов |
| Необходимые умения | Визуально и с использованием проверочных средств контролировать исправность средств связи, технологического оборудования участка прессования лома черных металлов |
|  | Устранять обнаруженные неисправности оборудования в пределах своей компетенции |
|  | Пользоваться подъемными сооружениями при выгрузке и загрузке лома черных металлов |
|  | Определять способ прессования поступившего негабаритного лома черных металлов на переработку |
|  | Производить визуальную предупредительную пиротехническую проверку лома черных металлов |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Вести агрегатный журнал и учетную документацию рабочего места участка прессования лома черных металлов |
| Необходимые знания | Устройство обслуживаемого оборудования |
|  | Основы процесса разделки лома и отходов черных металлов |
|  | Принципы работы и правила технической эксплуатации пресса и сигнальных устройств |
|  | Виды, группы, марки лома, физические свойства черных металлов |
|  | Классификация вторичных черных и цветных металлов и сплавов |
|  | Правила разгрузки и погрузки лома черных металлов |
|  | Распределение видов лома черных металлов по способам разделки |
|  | Технологические инструкции по переработке лома черных металлов способом прессования |
|  | Требования стандарта на лом черных металлов |
|  | Правила обращения с взрывоопасным ломом черных металлов |
|  | Слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок оборудования текущего характера |
|  | Правила пользования подъемным сооружением на участке прессования лома черных металлов |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Требования бирочной системы учета и нарядов-допусков участка прессования лома черных металлов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке прессования лома черных металлов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности участка прессования лома черных металлов |
|  | Программное обеспечение рабочего места на участке прессования лома черных металлов |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Переработка лома и отходов черных металлов способом прессования | Код | А/02.2 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Ведение технологического процесса переработки лома и отходов с пульта управления: включение и выключение механизмов, контроль за работой приборов на пульте управления, наблюдение за состоянием узлов крепления. |
| --- | --- |
|  | Контроль за объемом и качеством заваливаемого лома, за качеством готовой продукции. |
|  | Загрузка лома и отходов металла вручную или с помощью крана в пакетировочные пресса усилием от 100 тс до 630 тс. |
|  | Наблюдение за работой, обслуживание и содержание в исправном состоянии приборов, энергетических установок, пневмосистемы и гидросистемы, находящихся в машинном зале пакетировочных прессов. |
|  | Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, участие в его ремонте. |
| Необходимые умения | Пользоваться специализированным программным обеспечением рабочего места на участке прессования лома черных металлов |
|  | Контролировать отсутствие персонала не занятых в разделке негабаритного лома черных металлов из опасной зоны |
|  | Осуществлять включение светового табло и звуковой сигнализации, предупреждающей об опасности |
|  | Осуществлять подачу сигнала машинисту грузоподъемного устройства о начале или окончании процесса прессования |
|  | Производить выгрузку и транспортировку готовой продукции от мест переработки к местам складирования |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
| Необходимые знания | Устройство обслуживаемого оборудования |
|  | Основы процесса разделки лома и отходов черных металлов |
|  | Принципы работы и правила технической эксплуатации копров, сигнальных устройств |
|  | Способы разделки негабаритного лома черных металлов |
|  | Виды, группы, марки лома, физические свойства черных металлов |
|  | Классификация вторичных черных и цветных металлов и сплавов |
|  | Правила разгрузки и погрузки лома черных металлов |
|  | Технологические инструкции по переработке лома и отходов черных металлов способом прессования |
|  | Требования стандарта на лом черных металлов |
|  | Правила обращения с взрывоопасным ломом черных металлов |
|  | Слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок оборудования текущего характера на участке прессования негабаритного лома черных металлов |
|  | Правила пользования подъемным сооружением на участке копровой переработки лома черных металлов |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Требования бирочной системы учета и нарядов-допусков участка переработка лома черных металлов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке прессования лома черных металлов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности участка переработка лома черных металлов |
|  | Программное обеспечение рабочего места участка переработка лома черных металлов |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «Узметкомбинат» (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С. А. ______________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | Копровый цех АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |