ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СОРТИРОВЩИК-СДАТЧИК МЕТАЛЛА

(наименование профессионального стандарта)

| АО «УЗМЕТКОМБИНАТ» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

РазделI. Общие сведения

| Управление технологическим процессом горячей прокатки |  | С05.004 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код по Дескриптору НД |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Организация работ по приёмке, сортировке, складированию и сдаче готовой продукции по плавкам, маркам, профилям, размерам и заказам

Группа занятий по НСКЗ:

| 8122 | Операторы металлоплавильных установок | 8290 | Операторы-сборщики стационарного оборудования, не вошедшие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые Функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| А | Приемка, сортировка, складирования и сдача готовой продукции | 2 | Приемка, сортировка готовой продукции | A/01.2 | 2 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Приемка, сортировка, складирования и сдача готовой продукции | Код | А | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Сортировщик-сдатчик металла 1-3го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование (I – IX классы); Профессиональное от 1 до 3 месяцев обучение или стажировка на рабочем месте; Краткосрочное (до 3-х месяцев) обучение в центрах профессионального обучения безработных и незанятого населения, либо на сертифицированных профессиональных курсах; Профессиональное образование, полученное в Техническом училище (ТУ) до 2001 года. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет |
|  | Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) |
|  | Наличие удостоверения стропальщика |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

    - Трудовая функция

| Наименование | Приемка, сортировка готовой продукции | Код | А/01.2 | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Прием, сортировка, взвешивание, кантование и упаковка готовой продукции |
| --- | --- |
|  | Обеспечение качество выпускаемой продукции в соответствии с требованиями ГОСТов и ТУ |
|  | Ведение записи по выполняемой работе в журнале приемки-сдачи смены |
|  | Обеспечение правильный учет и точное оформление документов на металлопродукцию |
|  | Обеспечение сохранность металла, готовой продукции и товароматериальных ценностей на участке отделки и отгрузки |
|  | Складирование готовой продукции по маркам и сортам в соответствии с действующими стандартами и инструкциями |
|  | Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования |
|  | Производить проб металла |
| Необходимые умения | Правильно пользоваться нормативно-технической документацией |
|  | Методы укладки металла в штабеля |
|  | Принцип работы применяемых приспособлений и механизмов |
|  | Дефекты и способы их удаления |
|  | Подавать команды и условные знаки, сигналы машинисту крана |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять специальный инструмент и приспособления |
|  | Выявлять визуально неисправности в работе обслуживаемого оборудования |
|  | Оформлять приемо-сдаточную документацию на готовой продукции |
| Необходимые знания | Правила отбора проб и образцов |
|  | Сортамент и марки металла, и других изделий |
|  | Инструкции по сортировке и сдаче металла |
|  | Основы экономики |
|  | Требованиями ГОСТов и ТУ,ТИ |
|  | Виды поверхностных дефектов металла |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Правила отгрузки металла |
|  | Правила пользования подъемными сооружениями |
|  | Правила сортировки металла |
|  | Требования бирочной системы учета |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке |
|  | Правила и способы маркировки сортируемого материала |
|  | Правила взвешивания и устройство весов |
|  | Грузоподъемность кранов и приспособлений |
|  | Требования государственных стандартов, предъявляемые к чистоте поверхности металла, его порока |
|  | Правила клеймения различных сортов, марок и профилей металла |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО “Узметкомбинат” (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С.А. ________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | СПЦ-2 АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |