ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

# ПУЛЬТОВЩИК ЭЛЕКТРОПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

Раздел I. Общие сведения

| Выплавка стали в электропечах |  | С05.016 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Ведение энерготехнологического режима, техническое обслуживание электросталеплавильной печи

Группа занятий по НСКЗ:

| 8121,8122,8123 | Операторы металлоплавильных установок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Ведение энерготехнологического режима, техническое обслуживание электросталеплавильной печи и агрегата комплексной обработке стали | 3 | Подготовка рабочего места перед выплавкой и доводкой стали в электросталеплавильной печи и на агрегате комплексной обработки стали | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Ведение энерготехнологического режима во время выплавкой и доводкой стали в электросталеплавильной печи и на агрегате комплексной обработки стали. Фиксация контролируемых параметров. | A/02.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение энерготехнологического режима, техническое обслуживание электросталеплавильной печи и агрегата комплексной обработке стали | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Пультовщик электроплавильной печи и участка внепечной обработки стали 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по более низкому (предшествующему) разряду для получения более высокого разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством |
|  | Прохождение стажировки, обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; проверка знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
|  | Допуск по II группе по электробезопасности в установках напряжением до 1000 В |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

    - Трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочего места перед выплавкой и доводкой стали в электросталеплавильной печи и на агрегате комплексной обработки стали | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Посещение сменно встречного совещания, получение задания на производство работ |
| --- | --- |
|  | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, о параметрах энерготехнологического режима и неполадках в работе оборудования. |
|  | Проверка исправности освещения на пульту управления установкой. |
|  | Проверка работоспособности блокировок и средств связи. |
|  | Проверка и поддержание чистоты и порядка на пульту управления установкой |
|  | Ведение журнала учета электрического режима и учетной документации пультовщика электроплавильной печи и участка внепечной обработки стали |
| Необходимые умения | Управлять стойками электрододержателей с главного пульта управления. |
|  | Включение и выключение с пульта электропитания печного трансформатора на электропечи и агрегате комплексной обработке стали |
|  | Выявлять неисправности в работе эксплуатируемого оборудования |
|  | Проверять исправность и пользоваться средствами индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь |
| Необходимые знания | Утвержденый энерготехнологический режим |
|  | Сменное задание по выплавке и внепечной обработке |
|  | Способы, порядок проверки исправности блокировок механизмов электроплавильной печи и агрегата комплексной обработки стали, средств индивидуальной защиты, средств коллективной защиты, световой и звуковой сигнализации, средств связи |
|  | Требования бирочной системы |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для пультовщика электроплавильной печи и участка внепечной обработки стали |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

    - Трудовая функция

| Наименование | Ведение энерготехнологического режима во время выплавкой и доводкой стали в электросталеплавильной печи и на агрегате комплексной обработки стали | Код | А/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, о параметрах энерготехнологического режима и неполадках в работе оборудования. |
| --- | --- |
|  | Получение сменного задания и ознакомление с ним |
|  | Включение и вывод на заданный режим электродугового нагрева плавки |
|  | Проведение уборки на пульту управления установкой |
|  | Ведение журнала учета электрического режима и учетной документации пультовщика электроплавильной печи и участка внепечной обработки стали |
| Необходимые умения | Включение и выключение с пульта электропитания печного трансформатора на электропечи и агрегате комплексной обработке стали. |
|  | Управлять механизмами подъема и опускания электродов с главного пульта управления |
|  | Регулировать по команде сталевара напряжения и силы тока по ходу плавки |
|  | Наблюдать за показаниями контрольно – измерительных приборов и сигнальной аппаратуры |
|  | Ведение журнала учета электрического режима и учетной документации пультовщика электроплавильной печи и участка внепечной обработки стали |
| Необходимые знания | Сменное задание на производство работ |
|  | Инструкции по эксплуатации электрооборудования электропечи и агрегата комплексной обработки стали. |
|  | Утвержденый энерготехнологический режим для выплавки и обработке стали |
|  | Правила оказания доврачебной помощи при травмах, ожогах, поражении током, отравлении газом и ухудшении самочувствия |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для пультовщика электроплавильной печи и участка внепечной обработки стали |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации аварий на установке внепечной обработки |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «Узметкомбинат» (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С.А. ________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | Бюро организации труда и заработной платы ЭСПЦ АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |