ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

РАЗБИВЩИК ФЕРРОСПЛАВОВ

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

Раздел I. Общие сведения

| Ведение технологических процессов дробления и измельчение металлических руд |  | В03.002 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Разбивка и дробление ферросплавов до установленного размера

Группа занятий по НСКЗ:

| 8122 | Литейщики, плавильщики и прокатчики, волочильщики и формовщики металла | 8151 | Операторы дробильных установок, мельниц и смесителей |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| A | Техническое обслуживание оборудования для дробления и измельчения ферросплавов | 3 | Проведение технических осмотров дробильного и измельчительного оборудования | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение вспомогательных операций по техническому обслуживанию и ремонту дробильного и измельчительного оборудования | A/02.3 | 3 |
| B | Ведение технологических процессов дробления ферросплавов | 4 | Управление процессами крупного дробления ферросплавов | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Управление процессами среднего и мелкого дробления ферросплавов | B/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание оборудования для дробления и измельчения ферросплавов | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Разбивщик ферросплавов 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по более низкому (предшествующему) разряду для получения более высокого разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан |
|  | Прохождение стажировки, обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; проверка знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
|  | Наличие удостоверений: - стропальщика; - допуск не ниже II группы электрической безопасности при напряжении до 1000 В |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

    - Трудовая функция

| Наименование | Проведение технических осмотров дробильного и измельчительного оборудования | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о состоянии, неполадках в работе оборудования для дробления и измельчения ферросплавов и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений и исправности производственной связи, сигнализации, видеонаблюдения, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования и средств индивидуальной защиты в подразделениях дробления и измельчения ферросплавов |
|  | Проверка технического состояния механизмов и узлов щековых, конусных, молотковых, роторных, валковых и зубчатых дробилок |
|  | Проверка технического состояния механизмов и узлов барабанных мельниц и дезинтеграторов |
|  | Проверка технического состояния конструкций загрузочных бункеров, воронок, сборных коллекторов, механизмов и узлов пластинчатых и ленточных питателей, конвейеров, стационарных и инерционных грохотов, пневмо-, гидро классификаторов и циклонов |
|  | Проверка исправности систем жидкой и густой смазки механизмов и узлов дробильного и измельчительного оборудования |
|  | Контроль состояния систем аспирации, кондиционирования и вентиляции рабочих мест в отделениях дробления и измельчения ферросплавов |
|  | Очистка оборудования, уборка пыли и просыпи на рабочих местах отделений дробления и измельчения ферросплавов |
|  | Ведение агрегатных журналов и учетной документации на рабочих местах машинистов дробильных и измельчительных установок |
| Необходимые умения | Определять визуально и контрольными методами состояние ограждений, исправность средств связи, производственной сигнализации, блокировок, уровень освещенности, пожарной и электрической безопасности рабочих мест в соответствии с установленными нормами и правилами |
|  | Применять органолептический контроль при оценке исправности дробильного и измельчительного оборудования |
|  | Выявлять путем визуального осмотра нарушения в работе систем смазки, гидравлических и пневматических систем дробильного и измельчительного оборудования |
|  | Оценивать визуально и с помощью инструмента надежность крепления к фундаментам и опорным конструкциям корпусов машин, полноту затяжки ответственных болтовых соединений оборудования дробильных и измельчительных комплексов |
|  | Выявлять нарушения герметичности газоочистных установок, аспирационных систем, кожухов, укрытий дробильного и измельчительного оборудования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться специальным рабочим инструментом в аварийных условиях |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять специализированное программное обеспечение рабочих мест машинистов дробильных и измельчительных установок |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности, схема расположения, принципы действия, правила эксплуатации, технического обслуживания и ремонта дробилок, мельниц и вспомогательного оборудования крупного, среднего и мелкого дробления, крупного и тонкого измельчения ферросплавов |
|  | Требования инструкции, порядок и правила технического обслуживания дробильного и измельчительного оборудования |
|  | Назначение и правила проведения технического диагностирования при оценке технического состояния оборудования |
|  | Способы выявления и устранения неисправностей дробильного и измельчительного оборудования |
|  | Интенсивно изнашивающиеся и требующие проведения оперативных работ по их восстановлению или замене детали и узлы дробильно-измельчительного оборудования |
|  | Устройство, правила эксплуатации систем жидкой и консистентной смазки узлов и деталей дробильного и измельчительного оборудования |
|  | Требования к герметичности газоочистных установок, аспирационных систем, кожухов и укрытий дробильного и измельчительного оборудования |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в отделениях дробления и измельчения ферросплавов |
|  | Правила проверки исправности и применения средств индивидуальной защиты |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе в отделениях дробления и измельчения ферросплавов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в отделениях дробления и измельчения ферросплавов |
|  | Специализированное программное обеспечение рабочих мест машинистов дробильных и измельчительных установок |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций по техническому обслуживанию и ремонту дробильного и измельчительного оборудования | Код | А/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о состоянии и неполадках в работе оборудования подразделений дробления и измельчения ферросплавов и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Подготовка инструментов и приспособлений для выполнения производственных функций в подразделениях дробления и измельчения ферросплавов |
|  | Подготовка к ремонту технологического оборудования и систем регулирования процессов дробления и измельчения ферросплавов |
|  | Проведение вспомогательных операций по техническому обслуживанию и ремонту дробильного и измельчительного оборудования |
|  | Приемка после ремонта технологического оборудования и систем регулирования технологических процессов в подразделениях дробления и измельчения ферросплавов |
|  | Определение степени износа, деформации узлов и деталей дробильных и измельчительных машин, вспомогательного оборудования дробильных и измельчительных комплексов |
|  | Вызов дежурного и ремонтного персонала для устранения выявленных неисправностей в работе дробильного и измельчительного оборудования |
|  | Очистка оборудования, уборка пыли и просыпи на рабочих местах контроля и управления процессами дробления и измельчения ферросплавов |
|  | Ведение агрегатных журналов и учетной документации на рабочих местах машинистов дробильных и измельчительных машин |
| Необходимые умения | Применять средства и методы инструментально-приборной диагностики (щупы, штангенциркули, лупы, технические стетоскопы, эндоскопы, инфракрасные пирометры) для технического диагностирования дробильного и измельчительного оборудования |
|  | Оценивать методами технической диагностики наличие трещин, сколов, вмятин, следов коррозионного, абразивного, эрозийного и кавитационного износа на корпусах, узлах и деталях дробильных, измельчительных машин и вспомогательного оборудования |
|  | Выполнять несложные работы по замене изношенных футеровочных плит, дробящих молотков, роторных плит, бил, шаров, стержней, рудно-галечных ферросплавов дробильных и измельчительных машин |
|  | Применять слесарный инструмент и специальные устройства для затяжки основных и вспомогательных резьбовых соединений дробильных и измельчительных машин |
|  | Применять инструменты и устройства механической, пневматической и гидравлической очистки оборудования дробильных и измельчительных комплексов |
|  | Пользоваться специальным инструментом и приспособлениями для замены деталей и узлов дробильных машин и вспомогательного оборудования подразделений дробления и измельчения ферросплавов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться специальным рабочим инструментом в аварийных условиях |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять специализированное программное обеспечение рабочих мест машинистов дробильных и измельчительных установок |
| Необходимые знания | Система технического обслуживания и ремонта оборудования дробильных и измельчительных комплексов |
|  | Причины появления и способы устранения неисправностей дробильного и измельчительного оборудования |
|  | Правила проведения эксплуатационным (технологическим) персоналом технических осмотров и диагностирования дробильного и измельчительного оборудования |
|  | Назначение, устройство и правила применения инструментов и приспособлений для технического диагностирования оборудования дробильных и измельчительных комплексов |
|  | Правила пользования специальным инструментом и приспособлениями для регулирования, замены деталей, узлов и механизмов дробильных машин, инерционных грохотов, ленточных конвейеров и питателей |
|  | Правила пуска, остановки и эксплуатации оборудования дробильных и измельчительных комплексов |
|  | Виды смазочных ферросплавов и способы их доставки в узлы трения |
|  | Правила проверки исправности и применения средств индивидуальной защиты |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в подразделениях дробления и измельчения ферросплавов |
|  | Требования бирочной системы при выполнении ремонтных и профилактических работ в отделениях дробления ферросплавов |
|  | Требования охраны труда, промышленной и экологической безопасности в отделениях дробления и измельчения ферросплавов |
|  | Специализированное программное обеспечение рабочих мест машинистов дробильных и измельчительных установок |
| Другие характеристики | - |

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологических процессов дробления ферросплавов | Код | В | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Разбивщик ферросплавов 2-го разряда Разбивщик ферросплавов 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональный колледж или академический лицей на базе 11-летнего непрерывного цикла общего среднего образования. Техникум. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по более низкому (предшествующему) разряду для получения более высокого разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан |
|  | Прохождение стажировки, обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; проверка знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
|  | Наличие удостоверений: - стропальщика; - допуск не ниже II группы электрической безопасности при напряжении до 1000 В |
| Другие характеристики | Уровень тарифного разряда зависит от производительности оборудования и степени автоматизации технологического процесса Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

    - Трудовая функция

| Наименование | Управление процессами крупного дробления ферросплавов | Код | В/01.4 | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании, режиме работы оборудования крупного дробления ферросплавов, отклонениях от заданных технологических регламентов и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Контроль соблюдения параметров и показателей работы оборудования крупного дробления |
|  | Проверка исправности и функциональной надежности систем ручного и автоматического управления оборудованием для крупного дробления ферросплавов |
|  | Контроль запасов на складах и в загрузочных емкостях исходных крупногабаритных ферросплавов для крупного дробления в щековых и конусных дробилках |
|  | Контроль хода процесса выделения из исходных ферросплавов готовых классов крупности с помощью стационарных грохотов |
|  | Регулирование производительности подвижных и стационарных устройств равномерной подачи ферросплавов на дробление в соответствии с производительностью дробильных машин крупного дробления |
|  | Устранение заторов ферросплавов по ходу их движения путем удаления из потока ферросплавов нетранспортабельных, посторонних и недробимых предметов |
|  | Регулирование хода процессов крупного дробления ферросплавов в щековых и конусных дробилках |
|  | Регулирование степени дробления ферросплавов с помощью поршневых, пружинных и гидравлических устройств, броневых сегментов и деталей регулирования ширины выпускных щелей щековых и конусных дробилок |
| Необходимые умения | Вести сменный журнал и учетную документацию на рабочих местах машинистов дробильных и измельчительных установок |
|  | Определять путем визуальных наблюдений и по показаниям контрольно-измерительных приборов отклонения от заданных технологическими регламентами параметров и показателей работы оборудования крупного дробления |
|  | Оценивать визуально и по данным показаний уровнемеров наличие на складах, в загрузочных бункерах и воронках запасов исходных ферросплавов для крупного дробления |
|  | Применять специальные безопасные инструменты, грузоподъемные механизмы, стационарные металлоуловители для удаления из потоков исходных ферросплавов недробимых и посторонних предметов |
|  | Подбирать оптимальные режимы равномерной загрузки дробильных машин исходными материалами определенной крупности в соответствии с заданной производительностью дробилок |
|  | Визуально контролировать крупность готовых фракций, выделяемых из исходных ферросплавов на стационарных грохотах, и крупность готовых продуктов, выдаваемых машинами крупного дробления ферросплавов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться специальным рабочим инструментом в аварийных условиях |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять специализированное программное обеспечение рабочих мест машинистов дробильных и измельчительных установок |
| Необходимые знания | Устройство, правила эксплуатации, технические и технологические характеристики оборудования для крупного дробления ферросплавов |
|  | Технологические процессы крупного дробления и предварительного грохочения ферросплавов |
|  | Технологические и производственные инструкции по ведению процессов крупного дробления |
|  | Назначение операций дробления, степень и стадии дробления ферросплавов |
|  | Факторы, определяющие степень дробления ферросплавов и производительность дробильных машин |
|  | Главный технологический принцип дробления ферросплавов |
|  | Схемы циклов открытого и закрытого дробления ферросплавов |
|  | Способы контроля качества продуктов дробления и определения производительности дробильных машин |
|  | Схемы автоматического контроля и регулирования процессов крупного дробления ферросплавов в щековых и конусных дробилках |
|  | Электрические, ультразвуковые, радарные и радиоизотопные измерители уровня ферросплавов в загрузочных воронках и бункерах дробильных машин |
|  | Виды смазочных ферросплавов, системы и режимы смазки обслуживаемого оборудования |
|  | Схемы блокировки, сигнализации, правила пользования пусковой аппаратурой и средствами автоматизации и сигнализации |
|  | Методы обеспыливания атмосферного воздуха при дроблении и транспортировке сырья, средства герметизации обслуживаемого оборудования |
|  | Требования бирочной системы при выполнении ремонтных и профилактических работ в отделениях крупного дробления ферросплавов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в отделениях крупного дробления ферросплавов |
|  | Правила проверки исправности и применения средств индивидуальной защиты |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в отделениях крупного дробления ферросплавов |
|  | Специализированное программное обеспечение рабочих мест в отделениях крупного дробления ферросплавов |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Управление процессами среднего и мелкого дробления ферросплавов | Код | В/02.4 | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании, режиме работы дробилок среднего и мелкого дробления, общих отклонениях от заданных технологических регламентов и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности и функциональной надежности систем ручного и автоматического управления оборудованием для среднего и мелкого дробления ферросплавов |
|  | Проверка работоспособности аспирационных систем |
|  | Контроль параметров и показателей работы оборудования среднего и мелкого дробления ферросплавов |
|  | Определение запасов на складах и в загрузочных емкостях исходных ферросплавов для среднего и мелкого дробления |
|  | Регулирование хода процессов транспортировки, среднего и мелкого дробления, предварительного и контрольного грохочения ферросплавов |
|  | Регулирование производительности устройств равномерной подачи ферросплавов на дробление в соответствии с производительностью дробильных машин |
|  | Поддержание заданной степени дробления ферросплавов путем замены изношенных колосниковых решеток, специальных деталей и сегментов, поршневых, пружинных и гидравлических устройств регулирования ширины выпускных щелей дробильных машин |
|  | Ведение сменного журнала и учетной документации на рабочих местах машинистов дробильных и измельчительных установок |
| Необходимые умения | Определять путем визуальных наблюдений и по показаниям контрольно-измерительных приборов отклонения от заданных технологическим регламентом параметров и показателей работы оборудования среднего и мелкого дробления |
|  | Применять специальные устройства для измерения геометрических размеров контрольных выпускных щелей и отверстий дробильных машин и сеющих поверхностей инерционных грохотов |
|  | Оценивать визуально и по данным показаний уровнемеров наличие в загрузочных бункерах и воронках запасов исходных ферросплавов для среднего и мелкого дробления |
|  | Применять стационарные металлоуловители, специальные грузоподъемные механизмы, безопасный ручной инструмент для удаления из потоков исходных ферросплавов негабаритных и недробимых посторонних предметов |
|  | Подбирать оптимальные режимы загрузки дробильных машин исходными материалами для достижения заданной производительности дробилок и получения необходимой степени дробления ферросплавов |
|  | Определять визуально максимальную крупность готовых фракций среднего и мелкого дробления, поступающих в циклы крупного и тонкого измельчения |
|  | Пользоваться устройствами ручного или автоматического отбора проб исходного сырья и готовых продуктов дробления для определения их качества |
|  | Выявлять неисправности в работе систем автоматического контроля и регулирования хода процессов среднего и мелкого дробления ферросплавов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться специальным рабочим инструментом в аварийных условиях |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять специализированное программное обеспечение рабочих мест машинистов дробильных и измельчительных установок |
| Необходимые знания | Назначение, устройство, конструктивные особенности, правила эксплуатации, технические и технологические характеристики дробильных машин, механизмов регулирования ширины выпускных щелей и инерционных грохотов в открытых и замкнутых циклах среднего и мелкого дробления ферросплавов, транспортных (ленточных конвейеров) и аспирационных устройств |
|  | Технологические процессы крупного дробления и предварительного грохочения ферросплавов |
|  | Технологические и производственные инструкции по ведению процессов крупного дробления |
|  | Особенности технологических процессов среднего и мелкого дробления ферросплавов |
|  | Системы отбора проб ферросплавов для определения показателей их качества |
|  | Факторы, влияющие на производительность и степень дробления ферросплавов в дробилах среднего и мелкого дробления |
|  | Правила пуска и остановки линий среднего и мелкого дробления ферросплавов |
|  | Виды смазочных ферросплавов, системы и режимы смазки обслуживаемого оборудования |
|  | Схемы блокировки, сигнализации, правила пользования пусковой аппаратурой и средствами автоматизации и сигнализации |
|  | Методы обеспыливания при дроблении и транспортировке сырья, средства герметизации обслуживаемого оборудования |
|  | Требования бирочной системы при выполнении ремонтных и профилактических работ в отделениях среднего и мелкого дробления ферросплавов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в отделениях среднего и мелкого дробления ферросплавов |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Правила проверки исправности и применения средств индивидуальной защиты |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в отделениях среднего и мелкого дробления ферросплавов |
|  | Специализированное программное обеспечение рабочих мест машинистов дробильных и измельчительных установок |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «Узметкомбинат» (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С.А. ________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | Цех по производству ферросплавов АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |