ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

РЕЗЧИК  ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

РазделI. Общие сведения

| Резка горячего металла на станах горячей прокатки |  | С05.020 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Резка горячего металла на заданные размеры на станах горячей прокатки

Группа занятий по НСКЗ:

| 8122, 8123 | Операторы металлоплавильных установок | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые Функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| А | Ведение технологического процесса резки блюмов и квадратной заготовок на ножницах и пилах | 3 | Выполнение подготовительных операций для резки на ножницах и пилах блюмов и квадратной заготовок | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Управление технологическим процессом резки блюмов, квадратной и круглой заготовок на ножницах и пилах | А/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение финишных операций резки блюмов и квадратной заготовок на ножницах и пилах | А/03.3 | 3 |
| В | Ведение технологического процесса резки горячекатаного проката в горячем состоянии гильотинными ножницами, газовыми резаками | 3 | Выполнение подготовительных операций резки горячекатаного проката в горячем состоянии гильотинными ножницами, газовыми резаками | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Управление технологическим процессом резки горячекатаного проката в горячем состоянии гильотинными ножницами, газовыми резаками | В/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение финишных операций резки горячекатаного проката в горячем состоянии гильотинными ножницами, газовыми резаками | В/03.3 | 3 |
| С | Ведение технологического процесса резки проката в горячем состоянии на гильотинных ножницах на сортовых станах | 3 | Выполнение подготовительных операций резки в горячем состоянии проката на гильотинныхножницах после прокатки на сортовых станах | С/01.3 | 3 |
|  |  |  | Управление технологическим процессом резки в горячем состоянии проката на гильотинныхножницах на сортовых станах | С/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение финишных операций резки в горячем состоянии проката на гильотинных ножницах после прокатки на сортовых станах | С/03.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса резки блюмов и квадратной заготовок на ножницах и пилах | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Резчик горячего металла 3-го разряда Резчик горячего металла 4-го разряда Резчик горячего металла 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном Наличие удостоверений: - стропальщика и на право работы с грузоподъемными сооружениями |
| Другие характеристики | Присвоение квалификационного разряда осуществляет соответствующая комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных операций для резки на ножницах и пилах блюмов и квадратной заготовок | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования участка резки горячего проката и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния оборудования, инструмента и приспособлений, автоматики, блокировок, сигнализации, плитного настила и ограждений для обеспечения безопасных условий труда на рабочем месте резчика горячего проката |
|  | Проверка готовности к работе транспортных систем, состояния исполнительных и режущих механизмов, гидравлических систем |
|  | Проверка состояния ножей, дисков пил и их крепление |
|  | Смена ножей и пил |
|  | Проверка наличия и состояния тары под обрезь |
|  | Опробование механизмов резки на холостом ходу |
|  | Выставление линек и упоров для резки на заданный размер |
|  | Поддержание закрепленной территории, рабочего места и обслуживаемого оборудования в соответствии с требованиями охраны труда, экологической и пожарной безопасности на стане горячей прокатки |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места резчика горячего проката |
| Необходимые умения | Выявлять визуально или с использованием приборов отклонение параметров текущего состояния оборудования и устройств по резке горячего металла от установленных значений |
|  | Производить настройку режущего инструмента и приспособлений |
|  | Проверять состояние ножей, дисков пил и их крепление |
|  | Производить кантовку ножей и пил при их смене |
|  | Управлять подъемными сооружениями на участке резки горячего проката |
|  | Пользоваться мерительным инструментом |
|  | Устанавливать тару под обрезь согласно утвержденным требованиям |
|  | Проверять чистоту, освещение, пожарную безопасность, электробезопасность рабочих мест на соответствие установленным требованиям |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения и аварийным инструментом при аварийных ситуациях на стане горячей прокатки |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением рабочего места резчика горячего проката |
| Необходимые знания | Производственно-техническая, технологическая инструкции по резке на ножницах и пилах блюмов, квадратной заготовок |
|  | Устройство, принцип работы, правила наладки и технической эксплуатации обслуживаемого оборудования агрегата резки |
|  | Порядок проверки исправности оборудования, пусковых и контрольно-измерительных приборов |
|  | Очередность резки партии проката в соответствии с производственным заданием |
|  | Требования к качеству проката, поступающего на резку |
|  | Правила установки режущего инструмента и приспособлений |
|  | Правила смены (кантовка) ножей и пил |
|  | Правила эксплуатации подъемных сооружений на участке горячей резки проката |
|  | Требования бирочной системы для резчика горячего проката |
|  | Перечень блокировок, аварийной сигнализации ножниц и пил |
|  | Слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок оборудования текущего характера |
|  | Проверка наличия и комплектности аварийного инструмента, средств пожаротушения |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на стане горячей прокатки |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на стане горячей прокатки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на стане горячей прокатки |
|  | Программное обеспечение рабочего места резчика горячего проката |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим процессом резки блюмов, квадратной и круглой заготовок на ножницах и пилах | Код | А/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подача горячего металла от блюминга, заготовочного стана на ножницы и пилы для резки на блюмы, круглую и квадратную заготовку |
| --- | --- |
|  | Обрезка переднего и заднего концов горячего проката |
|  | Резка темплетов для проведения испытаний |
|  | Резка горячего проката на блюмы, слябы, круглую и квадратную заготовку на заданный размер |
|  | Клеймение готового проката |
|  | Сталкивание блюмов, слябов, круглой и квадратной заготовки в накопитель |
|  | Контроль подачи воды для охлаждения ножей и диска пил, поступления смазки во все узлы трения механизмов агрегата резки |
|  | Контроль качества реза горячекатаного проката |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места резчика горячего проката |
| Необходимые умения | Контролировать (визуально и с применением приборов) состояние оборудования |
|  | Управлять рольгангом для подачи горячего металла к ножницам и пилам |
|  | Отслеживать темп подачи горячего проката от блюминга на ножницы для резки на заданный размер |
|  | Управлять ножницами и пилой с пульта управления в ручном режиме |
|  | Регулировать подачу воды для охлаждения ножей и диска пил |
|  | Отслеживать поступление смазки во все узлы трения механизмов агрегата резки |
|  | Клеймить в торец готовый металл |
|  | Выявлять неисправности в обслуживаемом оборудовании |
|  | Производить настройку режущего инструмента |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением рабочего места резчика горячего проката |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы, порядок настройки и технической эксплуатации обслуживаемого оборудования агрегата резки стана горячей прокатки |
|  | Производственно-техническая, технологическая инструкции по резке блюмов, квадратной и круглой заготовки горячего проката на обслуживаемых агрегатах |
|  | Требования к качеству порезанного проката |
|  | Маркировка проката, сортамент и марки стали, поступающей на резку |
|  | Основы теории процесса резки горячего проката на ножницах и пилах |
|  | Величина обрезки концов раскатов в зависимости от марки стали и назначения проката |
|  | Рациональные способы резки раскатов разных сечений |
|  | Дефекты реза и поверхности раскатов |
|  | Правила эксплуатации подъемных сооружений |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на стане горячей прокатки |
|  | Перечень блокировок, аварийной сигнализации ножниц и пил |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на стане горячей прокатки |
|  | Требование охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на стане горячей прокатки |
|  | Программное обеспечение рабочего места резчика горячего проката |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнение финишных операций резки блюмов и квадратной заготовок на ножницах и пилах | Код | А/03.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Резка темплетов на образцы для проведения аттестационных испытаний порезанного проката |
| --- | --- |
|  | Клеймение, маркировка порезанных образцов |
|  | Упаковка и уборка порезанного проката |
|  | Транспортировка порезанного проката |
|  | Раздельное накопление отходов по группам и видам в специально предназначенные контейнеры и емкости |
|  | Уборка рабочего места, закрепленной территории и оборудования |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места резчика горячего проката |
| Необходимые умения | Отбирать пробы для проведения аттестационных испытаний готового проката |
|  | Проверять работоспособность весов для взвешивания проката |
|  | Пользоваться набором клейм для клеймения образцов и маркером для маркировки порезанного проката |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением рабочего места резчика горячего проката |
| Необходимые знания | Порядок отбора образцов для проведения аттестационных испытаний готового проката |
|  | Требования к качеству готовой металлопродукции |
|  | Требования по эксплуатации весов для взвешивания проката |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий стана горячей прокатки |
|  | Программное обеспечение рабочего места резчика горячего проката |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на стане горячей прокатки |
| Другие характеристики | - |

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса резки горячекатаного проката в горячем состоянии гильотинными ножницами, газовыми резаками | Код | В | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Резчик горячего металла 3-го разряда Резчик горячего металла 4-го разряда Резчик горячего металла 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, начальное профессиональное образование (среднее специальное, профессиональное образование). Профессиональная подготовка (курсы на базе образовательной организации по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) и практический опыт при наличии образования, не ниже общего среднего. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном Наличие удостоверений: - стропальщика и на право работы с грузоподъемными сооружениями |
| Другие характеристики | Присвоение квалификационного разряда осуществляет соответствующая комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных операций резки горячекатаного проката в горячем состоянии гильотинными ножницами, газовыми резаками | Код | В/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о графике прокатки и сортаменте прокатываемого металла, состоянии рабочего места резчика горячего проката, неполадках в работе обслуживаемого оборудования резки горячего проката и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Осмотр состояния оборудования, инструмента и приспособлений для производства работ, автоматики, блокировок, сигнализации, плитового настила и ограждений, аварийного инструмента для обеспечения безопасных условий труда на рабочем месте участка резки горячего проката |
|  | Проверка готовности к работе транспортных систем, состояния исполнительных и режущих механизмов, гидравлических систем |
|  | Осмотр состояния ножей и их крепление |
|  | Смена ножей |
|  | Проверка наличия и состояние тары под обрезь |
|  | Опробование механизмов на холостом ходу |
|  | Выставление линеек и упоров для резки на заданный размер |
|  | Поддержание закрепленной территории, рабочего места и обслуживаемого оборудования в соответствии с требованиями охраны труда, экологической и пожарной безопасности на стане горячей прокатки |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места резчика горячего проката |
| Необходимые умения | Выявлять отклонение параметров текущего состояния оборудования и устройств по резке в горячем состоянии толстолистового горячекатаного проката |
|  | Производить настройку режущего инструмента и приспособлений |
|  | Проверять пригодность к работе ножей и их крепление |
|  | Производить кантовку ножей при их смене |
|  | Управлять подъемными сооружениями в пределах профессиональной компетенции |
|  | Пользоваться мерительным инструментом |
|  | Устанавливать тару под обрезь согласно утвержденным требованиям |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения и аварийным инструментом при аварийных ситуациях на участке резки горячего проката |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места резчика горячего проката |
| Необходимые знания | Производственно-техническая, технологическая инструкции по резке на гильотинных ножницах горячекатаного металла в горячем состоянии |
|  | Устройство, принцип работы, правила наладки и технической эксплуатации обслуживаемого оборудования агрегата резки горячего проката |
|  | Порядок проверки исправности оборудования, пусковых и контрольно-измерительных приборов |
|  | Очередность резки партии металла в соответствии с производственным заданием |
|  | Требования к качеству металла, поступающего на резку |
|  | Правила настройки режущего инструмента и приспособлений |
|  | Правила смены (кантовка) ножей |
|  | Правила эксплуатации подъемных сооружений |
|  | Требования бирочной системы стана горячего проката |
|  | Перечень блокировок, аварийной сигнализации гильотинных ножниц стана горячего проката |
|  | Слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок оборудования текущего характера |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на стане горячего проката |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности стана горячей прокатки |
|  | Программное обеспечение рабочего места резчика горячего проката |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим процессом резки горячекатаного проката в горячем состоянии гильотинными ножницами, газовыми резаками | Код | В/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подача толстолистового горячекатаного проката к гильотинным ножницам продольной и поперечной резки |
| --- | --- |
|  | Проверка наладки гильотинных ножниц |
|  | Обрезка переднего и заднего концов горячего проката |
|  | Резка темплетов для проведения испытаний |
|  | Резка в горячем состоянии горячекатаного проката на заданные размеры по длине |
|  | Клеймение порезанного проката |
|  | Сталкивание листов в накопитель |
|  | Подача порезанных листов рольгангом к печи термообработки |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места резчика горячего проката |
| Необходимые умения | Выявлять отклонения текущих параметров технологического процесса и состояния оборудования от установленных значений |
|  | Контролировать (визуально и с применением приборов) состояние оборудования |
|  | Управлять рольгангом для подачи горячего металла к гильотинным ножницам |
|  | Отслеживать темп подачи горячего проката от стана к ножницам для резки |
|  | Управлять гильотинными ножницами с пульта управления |
|  | Обеспечивать заданное поступление технической воды для охлаждения ножей |
|  | Обеспечивать поступление смазки во все узлы трения механизмов агрегата резки |
|  | Производить отбор темплетов для проведения испытаний |
|  | Производить клеймение порезанного горячекатаного проката |
|  | Устранять неисправности в обслуживаемом оборудовании |
|  | Производить подналадку режущего инструмента |
|  | Производить рациональный раскрой полосы на мерные длины |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места резчика горячего проката |
| Необходимые знания | Производственно-техническая, технологическая инструкции по резке толстолистового проката в горячем состоянии |
|  | Устройство, принцип работы, правила наладки и технической эксплуатации обслуживаемого оборудования агрегата резки |
|  | Требования к качеству порезанного металла |
|  | Маркировка металла, сортамент и марки стали |
|  | Основы процесса резки горячего металла на гильотинных ножницах |
|  | Величина обрезки концов раскатов в зависимости от марки стали и назначения проката |
|  | Рациональные способы резки раскатов разных сечений |
|  | Виды и дефекты реза и поверхности раскатов |
|  | Правила эксплуатации подъемных сооружений |
|  | Требования бирочной системы стана горячего проката |
|  | Перечень блокировок, аварийной сигнализации гильотинных ножей |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на стане горячей прокатки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности стана горячей прокатки |
|  | Программное обеспечение рабочего места резчика горячего проката |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнение финишных операций резки горячекатаного проката в горячем состоянии гильотинными ножницами, газовыми резаками | Код | В/03.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Отбор проб для проведения аттестационных испытаний порезанного металла |
| --- | --- |
|  | Взвешивание, клеймение, маркировка порезанного металла |
|  | Упаковка порезанного металла |
|  | Раздельное накопление отходов (по группам и видам) в специально предназначенные контейнеры и емкости |
|  | Уборка рабочего места, закрепленной территории и оборудования |
|  | Профилактика обслуживаемого оборудования |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места резчика горячего проката |
| Необходимые умения | Отбирать пробы для проведения аттестационных испытаний готового металла |
|  | Проверять работоспособность весов для взвешивания металла |
|  | Пользоваться набором клейм для клеймения образцов и маркером для маркировки порезанного металла |
|  | Производить профилактику обслуживаемого оборудования |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением рабочего места резчика горячего проката |
| Необходимые знания | Порядок отбора проб для проведения аттестационных испытаний готового металла |
|  | Требования к качеству готовой металлопродукции |
|  | Правила пользования весами для взвешивания металла |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий стана горячей прокатки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на стане горячей прокатки |
|  | Программное обеспечение рабочего места резчика горячего проката |
| Другие характеристики | - |

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса резки проката в горячем состоянии на гильотинных ножницах на сортовых станах | Код | С | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Резчик горячего металла 3-го разряда Резчик горячего металла 4-го разряда Резчик горячего металла 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, начальное профессиональное образование (среднее специальное, профессиональное образование). Профессиональная подготовка (курсы на базе образовательной организации по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) и практический опыт при наличии образования, не ниже общего среднего. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном Наличие удостоверений: - стропальщика и на право работы с грузоподъемными сооружениями |
| Другие характеристики | Присвоение квалификационного разряда осуществляет соответствующая комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных операций резки в горячем состоянии проката на гильотинныхножницах после прокатки на сортовых станах | Код | С/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о графике прокатки и сортаменте прокатываемого металла, состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования резки горячего проката и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Осмотр состояния оборудования, инструмента и приспособлений для производства работ, автоматики, блокировок, сигнализации, плитового настила и ограждений для обеспечения безопасных условий труда на рабочем месте участка резки горячего проката |
|  | Осмотр состояния ножей и их крепление |
|  | Смена (кантовка) плоских и дисковых ножей |
|  | Проверка наличия и состояние тары под обрезь |
|  | Проверка готовности к работе транспортных систем |
|  | Опробование механизмов на холостом ходу |
|  | Выставление линеек и упоров для резки на заданный размер |
|  | Поддержание закрепленной территории, рабочего места и обслуживаемого оборудования в соответствии с требованиями охраны труда, экологической и пожарной безопасности на стане горячей прокатки |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места резчика горячего проката |
| Необходимые умения | Выявлять отклонение параметров текущего состояния оборудования и устройств по резке в горячем состоянии металла на непрерывных сортовых и листовых станах |
|  | Производить настройку режущего инструмента и приспособлений |
|  | Проверять пригодность к работе ножей и их крепление |
|  | Производить смену (кантовку) ножей |
|  | Управлять подъемными сооружениями в пределах профессиональной компетенции |
|  | Пользоваться мерительным инструментом |
|  | Устанавливать тару под обрезь согласно утвержденным требованиям |
|  | Пользоваться средствами пожаротушения и аварийным инструментом при аварийных ситуациях на стане горячей прокатки |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением рабочего места резчика горячего проката |
| Необходимые знания | Производственно-техническая, технологическая инструкции по резке на гильотинных ножницах |
|  | Устройство, принцип работы, правила наладки и технической эксплуатации обслуживаемого оборудования агрегатов резки горячего проката |
|  | Порядок проверки исправности оборудования, пусковых и контрольно-измерительных приборов |
|  | Очередность резки партии металла в соответствии с производственным заданием |
|  | Требования к качеству металла, поступающего на резку |
|  | Правила настройки режущего инструмента и приспособлений |
|  | Правила смены (кантовка) ножей |
|  | Правила эксплуатации подъемных сооружений |
|  | Требования бирочной системы стана горячей прокатки |
|  | Перечень блокировок, аварийной сигнализации стана горячей прокатки |
|  | Слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок оборудования текущего характера |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на стане горячей прокатки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности стана горячей прокатки |
|  | Программное обеспечение рабочего места резчика горячего проката |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим процессом резки в горячем состоянии проката на гильотинныхножницах на сортовых станах | Код | С/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подача сортового и листового металла в нагретом состоянии к гильотиннымножницам |
| --- | --- |
|  | Управление рольгангом для подачи горячего проката |
|  | Обрезка переднего и заднего концов горячего проката |
|  | Резка в горячем состоянии сортового металла на заданные размеры по длине |
|  | Контроль качества реза |
|  | Смена режущего инструмента |
|  | Обрезка кромок в горячем состоянии листового проката на заданные размеры по ширине |
|  | Подача шлепперами прутков сортового металла на холодильник |
|  | Подача сортового металла на моталки для смотки в бунт |
|  | Подача полосы проката рольгангом на моталки для смотки в рулон |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места резчика горячего проката |
| Необходимые умения | Выявлять отклонения текущих параметров технологического процесса и состояния оборудования от установленных значений |
|  | Контролировать (визуально и с применением приборов) состояние оборудования стана горячей прокатки |
|  | Соблюдать темп подачи горячего металла от клети стана на ножницы для резки заданного размера |
|  | Управлять ножницами с пульта управления в ручном режиме |
|  | Обеспечивать заданное поступление технической воды для охлаждения ножей |
|  | Обеспечивать поступление смазки во все узлы трения механизмов агрегата резки |
|  | Устранять неисправности в обслуживаемом оборудовании |
|  | Производить наладку(подналадку) режущего инструмента |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением рабочего места резчика горячего проката |
| Необходимые знания | Производственно-техническая, технологическая инструкции по резке металла в горячем состоянии |
|  | Устройство, принцип работы, правила наладки и технической эксплуатации обслуживаемого оборудования агрегата резки |
|  | Требования к качеству порезанного металла |
|  | Маркировка металла, сортамент и марки стали |
|  | Основы процесса резки горячего металла на ножницах |
|  | Величина обрезки концов раскатов в зависимости от марки стали и назначения проката |
|  | Рациональные способы резки раскатов разных сечений |
|  | Виды и дефекты реза и поверхности раскатов |
|  | Правила эксплуатации подъемных сооружений |
|  | Требования бирочной системы стана горячей прокатки |
|  | Слесарное дело в объеме, достаточном для самостоятельного устранения неполадок оборудования текущего характера |
|  | Перечень блокировок, аварийной сигнализации гильотинных ножей |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на стане горячей прокатки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности стана горячей прокатки |
|  | Программное обеспечение рабочего места резчика горячего проката |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнение финишных операций резки в горячем состоянии проката на гильотинных ножницах после прокатки на сортовых станах | Код | С/03.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Отбор проб для проведения аттестационных испытаний порезанного металла |
| --- | --- |
|  | Взвешивание, клеймение, маркировка порезанного металла |
|  | Упаковка порезанного металла |
|  | Транспортировка порезанного металла |
|  | Раздельное накопление отходов (по группам и видам) в специально предназначенные контейнеры и емкости |
|  | Уборка рабочего места, закрепленной территории и оборудования |
|  | Профилактика обслуживаемого оборудования |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места резчика горячего проката |
| Необходимые умения | Отбирать пробы для проведения аттестационных испытаний готового металла |
|  | Проверять работоспособность весов для взвешивания металла |
|  | Пользоваться набором клейм для клеймения образцов и маркером для маркировки порезанного проката |
|  | Производить профилактику обслуживаемого оборудования |
|  | Пользоваться специализированным программным обеспечением рабочего места резчика горячего металла |
| Необходимые знания | Порядок отбора проб для проведения аттестационных испытаний готового проката |
|  | Требования к качеству готовой металлопродукции |
|  | Правила пользования весами для взвешивания металла |
|  | Требования бирочной системы стана горячей прокатки |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на стане горячей прокатки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на стане горячей прокатки |
|  | Программное обеспечение рабочего места резчика горячего проката |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО “Узметкомбинат” (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С.А. ________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | СПЦ-2 АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |