ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СЛЕСАРЬ-ПРОВОДЧИК

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

Раздел I. Общие сведения

| Сборка-разборка, комплектование, наладка и перевалка клетей (валков) на прокатных станах, профилегибочных агрегатах и роликовых правильных машинах |  | С05.112 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Подготовка и замена вышедшей из строя или сработавшейся валковой арматуры рабочих клетей

Группа занятий по НСКЗ:

| 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков | 8123 | Операторы технологических процессов производства металла |
| --- | --- | --- | --- |
| 7233 | Слесари-механики и слесари-сборщики сельскохозяйственного и промышленного оборудования |  |  |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 33 | Ремонт и установка машин и оборудования |
| --- | --- |
| 33.1 | Ремонт готовых металлических изделий, машин и оборудования |
| 33.14 | Ремонт электрического оборудования |
| 33.14.0 | Ремонт электрического оборудования |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| А | Профилактическое обслуживание и ремонт валковой арматуры рабочих клетей | 3 | Слесарная обработка валковой арматуры рабочих клетей | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Профилактическое обслуживание валковой арматуры рабочих клетей | А/02.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса резки горячекатаного проката в ножницах горячей резки | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Слесарь-проводчик 3 разряда Слесарь – проводчик 4 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по более низкому (предшествующему) разряду для получения более высокого разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Прохождение стажировки, обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; проверка знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Наличие удостоверения стропальщика |
| Другие характеристики | Присвоение квалификационного разряда осуществляет соответствующая комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

3.1.1  Трудовая функция

| Наименование | Слесарная обработка валковой арматуры рабочих клетей | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию рабочего места |
| --- | --- |
|  | Анализ исходных данных (чертеж, схема, узел, механизм) |
|  | Диагностика технического состояния детали и узлы валковой арматуры |
|  | Подготовка, замена и наладка валковой арматуры рабочих клетей прокатных станов; непрерывных сортопрокатных и непрерывно-заготовочных станов; линейных сортопрокатных станов всех типов, прокатывающих более 20 профилеразмеров. |
|  | Сборка привалковой арматуры рабочих клетей |
|  | Подготовка, установка и участие в наладке арматуры при переходе на другой профиль. |
|  | Ремонт водяного охлаждения валков и наблюдение за его состоянием, наблюдение за смазкой шеек валков. |
|  | Обеспечение наличия установленного запаса валковой арматуры. |
|  | Подноска и уборка деталей и узлов валковой арматуры. |
|  | Участие в ремонтах стана. |
|  | Разборка привалковой арматуры рабочих клетей |
|  | Контроль качества выполненных работ |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря |
|  | Выполнять чтение технической документации общего и специализированного назначения |
|  | Определять техническое состояние простых узлов и механизмов |
|  | Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке |
|  | Производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической документацией |
|  | Производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической документацией |
|  | Выбирать слесарный инструмент и приспособления для сборки и разборки простых узлов и механизмов |
|  | Производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов |
|  | Изготавливать простые приспособления для разборки и сборки узлов и механизмов |
|  | Контролировать качество выполняемых слесарно-сборочных работ |
|  | Выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюдением требований охраны труда |
|  | Выбирать слесарный инструмент и приспособления для сборки и разборки простых узлов и механизмов |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места |
|  | Правила чтения чертежей и эскизов |
|  | Специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам |
|  | Методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов |
|  | Последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажньгх работ |
|  | Требования технической документации на простые узлы и механизмы |
|  | Виды и назначение ручного и механизированного инструмента |
|  | Методы и способы контроля качества разборки и сборки |
|  | Требования охраны труда при выполнении слесарно-сборочных работ |
| Другие характеристики |  |

3.1.2   Трудовая функция

| Наименование | Профилактическое обслуживание валковой арматуры рабочих клетей | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовительно-заключительные операции и операции по обслуживанию рабочего места |
| --- | --- |
|  | Проверка технического состояния валковой арматуры рабочих клетей в соответствии с техническим регламентом |
|  | Выполнение смазочных работ |
|  | Устранение технических неисправностей в соответствии с технической документацией |
|  | Контроль качества выполненных работ |
|  | Обеспечивать наличие установленного запаса валковой арматуры. |
|  | Участвовать в ремонтах стана. |
|  | Подготавливать, устанавливать и участвовать в наладке арматуры при переходе на другой профиль |
| Необходимые умения | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места слесаря |
|  | Читать техническую документацию общего и специализированного назначения |
|  | Выбирать слесарный инструмент и приспособления |
|  | Выполнять измерения контрольно-измерительными инструментами |
|  | Выполнять смазку, пополнение и замену смазки |
|  | Выполнять промывку деталей простых механизмов |
|  | Выполнять подтяжку крепежа деталей простых механизмов |
|  | Выполнять замену деталей простых механизмов |
|  | Контролировать качество выполняемых работ |
|  | Осуществлять профилактическое обслуживание простых механизмов с соблюдением требований охраны труда |
| Необходимые знания | Требования к планировке и оснащению рабочего места |
|  | Правила чтения чертежей деталей |
|  | Методы диагностики технического состояния простых механизмов |
|  | Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов |
|  | Устройство и работа регулируемого механизма |
|  | Основные технические данные и характеристики регулируемого механизма |
|  | Технологическая последовательность выполнения операций при регулировке простых механизмов |
|  | Способы регулировки в зависимости от технических данных и характеристик регулируемого механизма |
|  | Методы и способы контроля качества выполненной работы |
|  | Технологический процесс прокатки стали на обслуживаемых прокатных станах |
|  | Устройство и принцип работы клетей и оборудования прокатных станов |
|  | Марки стали, из которых изготавливаются валки и валковая арматура |
|  | Способы обработки валков |
|  | Требования государственных стандартов, представляемые к качеству валков |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО “Узметкомбинат” (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С.А. ______________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | Сортопрокатный цех №1 АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управление по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдела мотиваци и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |