ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СОРТИРОВЩИК-СБОРЩИК ЛОМА И ОТХОДОВ МЕТАЛЛА

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

Раздел I. Общие сведения

| Подготовка лома и отходов черных металлов для использования в металлургическом производстве |  | С05.090 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Подготовка лома и отходов черных металлов для использования в качестве металлической шихты в металлургических печах при выплавке стали, при изготовлении стальных отливок

Группа занятий по НСКЗ:

| 9321, 9322 | Неквалифицированные рабочие, занятые в обрабатывающей промышленности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| А | Сортировка лома и отходов черных металлов | 2 | Выполнения работ по сортировки лома и отходов черных металлов | А/01.2 | 2 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Сортировка лома и отходов черных металлов | Код | А | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Сортировщик-сборщик лома и отходов металла 1-го разряда Сортировщик-сборщик лома и отходов металла 2-го разряда Сортировщик-сборщик лома и отходов металла 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование (I – IX классы); Профессиональное от 1 до 3 месяцев обучение или стажировка на рабочем месте; Краткосрочное (до 3-х месяцев) обучение в центрах профессионального обучения безработных и незанятого населения, либо на сертифицированных профессиональных курсах; Профессиональное образование, полученное в Техническом училище (ТУ) до 2001 года. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по более низкому (предшествующему) разряду для получения более высокого разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) Наличие удостоверения стропальщика |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнения работ по сортировки лома и отходов черных металлов | Код | А/01.2 | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Сортировка лома и отходов черных металлов на участке определения засорённости |
| --- | --- |
|  | Погрузка лома и отходов черных металлов в транспортные средства |
|  | Выгрузка вагонов с ломом и отходами черных металлов на площадку для сортировки полипгрейферным и магнитным электромостовыми кранами |
|  | Распределение вторичных черных металлов по классам, категориям и видам |
|  | Распределение легированного лома |
|  | Извлечение из лома цветных металлов и нержавеющих сталей |
|  | Складирование лома и отходов черных и цветных металлов по видам, группам, маркам сплавов и сортам в соответствии с действующими стандартами и инструкциями |
|  | Извлечение взрывоопасных (закрытых емкостей) и неметаллических предметов (резиновых, деревянных, пластмассовых) |
|  | Отправка рассортированного лома и отходов черных металлов для дальнейшего использования и (или) переработки |
|  | Очистка транспортных средств от остатков мусора после выгрузки лома черных металлов |
|  | Погрузка мусора и шлака в контейнеры и вагоны |
| Необходимые умения | Подавать команды и условные знаки, сигналы машинисту крана |
|  | Выявлять в углеродистом стальном ломе и отходах наличие легированного стального лома и отходов и лома и отходов чугуна, цветных металлов и сплавов |
|  | Выявлять в легированном ломе и отходах наличие углеродистых лома и отходов и лома и отходов цветных металлов и сплавов |
|  | Производить отбор проб лома для проведения химического анализа |
|  | Управлять механизмами очистки вагонов от остатков мусора после выгрузки лома и отходов черных металлов |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
| Необходимые знания | Нормативно-техническая документация на вторичные черные металлы |
|  | Инструкции по сортировке лома и отходов черных металлов |
|  | Методы определения засоренности |
|  | Отличительные внешние признаки наиболее распространенных деталей из черных и цветных металлов |
|  | Характеристика взрывоопасных предметов и правила обращения с ними |
|  | Правила по предупреждению взрывов при транспортировке |
|  | Правила отбора проб лома и отходов черных металлов |
|  | Правила загрузки лома и отходов в транспортные средства |
|  | Основы слесарного дела в объеме, необходимом для самостоятельного устранения неполадок в обслуживаемом оборудовании |
|  | Правила пользования подъемными сооружениями |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Требования бирочной системы учета и нарядов-допусков участка сортировки лома черных металлов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке сортировки лома черных металлов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке сортировки лома черных металлов |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «Узметкомбинат» (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С. ___________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | Копровый цех АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |