ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

УБОРЩИК ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

РазделI. Общие сведения

| Производство проката на станах горячей прокатки |  | С05.002 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Технологическое сопровождение и контроль производства металлопроката

Группа занятий по НСКЗ:

| 9321,9322 | Неквалифицированные рабочие, занятые в обрабатывающей промышленности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые Функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| А | Выполнение вспомогательных работ при ведении технологического процесса производства на станах горячей прокатки | 2 | Наблюдение за правильным перемещением проката на рольгангах, шлепперах и охладительных устройствах | А/01.2 | 2 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных работ при ведении технологического процесса производства на станах горячей прокатки | Код | А | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Уборщик горячего металла 1-го разряда Уборщик горячего металла 2-го разряда Уборщик горячего металла 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование (I – IX классы); Профессиональное от 1 до 3 месяцев обучение или стажировка на рабочем месте; Краткосрочное (до 3-х месяцев) обучение в центрах профессионального обучения безработных и незанятого населения, либо на сертифицированных профессиональных курсах; Профессиональное образование, полученное в Техническом училище (ТУ) до 2001 года. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан Прохождение обучения, стажировки, инструктажа по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности Прохождение противопожарного инструктажа, пожарно-технического минимума и проверка знаний требований пожарной безопасности. Наличие удостоверений: -на право работы с грузоподъемными сооружениями (стропальщика) и газорезчика |
| Другие характеристики | Присвоение квалификационного разряда осуществляет соответствующая комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

    - Трудовая функция

| Наименование | Наблюдение за правильным перемещением проката на рольгангах, шлепперах и охладительных устройствах | Код | А/01.2 | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии оборудования, имевших место в течение смены неисправностях и мерах, принятых по их устранению |
| --- | --- |
|  | Получение (передача) информации о характеристиках технологического процесса, о неполадках в работе оборудования стана горячей прокатки и причинах получения несоответствующей продукции и брака |
|  | Проверка состояния оборудования, сменного инструмента, ограждений, работоспособности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования |
|  | Выполнение вспомогательных операций при текущих ремонтах стана |
|  | Выполнение вспомогательных операций по разборке и сборке клетей, перевалке и настройке валков, установке и креплении проводок, смене инструмента деформации |
|  | Выполнение вспомогательных операций при настройке стана и привалковой арматуры согласно схемам прокатки, таблицам калибровки после профилактики, смены профилеразмера или аварийной перевалки |
|  | Выполнение профилактических работ и вспомогательных работ при ремонте обслуживаемого стана |
|  | Производить уборку рабочего места, убрать, переместить и погрузить концы горячего металла |
|  | Производить отгрузку металла из карманов согласно технологической инструкции |
|  | Выполнять газорезательные работы |
| Необходимые умения | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации оборудования прокатного стана |
|  | Схемы расположения механизмов и оборудования |
|  | Правила настройки, наладки и технической эксплуатации обслуживаемого оборудования |
|  | Требования основных положений бирочной системы |
|  | Пользоваться специальными механизмами, приспособлениями и инструментами |
|  | Управлять подъемными сооружениями. |
|  | Определять исправность средств индивидуальной защиты. |
|  | Оценивать состояние рабочего места на соответствие санитарным нормам и правилам. |
|  | Виды измерительных приборов, приспособлений и средств измерений |
|  | Виды и причины возникновения дефектов металла при прокатке |
|  | Определять исправность оборудования, сменного инструмента, плитового настила, ограждений, средств связи, блокировок, сигнализации. |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для вальцовщика стана горячей прокатки |
| Необходимые знания | Навыки основных технологических операций по сборке клетей и настройке стана |
|  | Основы теории прокатки и деформации металла, калибровка валков |
|  | Основы технологического процесса производства горячекатаного проката |
|  | Подавать команды машинисту крана. |
|  | Марки и сортамент прокатываемого металла и систему клеймения и маркировки металла |
|  | Устройство и принцип работы холодильника, рольгангов и других обслуживаемых механизмов |
|  | Основы слесарного дела |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО “Узметкомбинат” (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С.А. ________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | СПЦ-2 АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |