ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

УБОРЩИК ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

РазделI. Общие сведения

| Производство проката на станах горячей прокатки |  | С05.002 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Очистка желоба от окалины в подвале гидросмыва

Группа занятий по НСКЗ:

| 9321,9322 | Неквалифицированные рабочие, занятые в обрабатывающей промышленности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые Функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| А | Уборка отходов металлургического производства уборка окалины при остановке прокатки металла | 2 | Уборка вручную окалины из тоннелей под прокатными станами, подъемными столами, рольгангами и на прочих местах ее скопления. Выгрузка и погрузка окалины. | А/01.2 | 2 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Уборка отходов металлургического производства уборка окалины при остановке прокатки металла | Код | А | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Уборщик отходов металлургического производства 1-го разряда Уборщик отходов металлургического производства 2-го разряда Уборщик отходов металлургического производства 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Общее среднее образование (I – IX классы); Профессиональное от 1 до 3 месяцев обучение или стажировка на рабочем месте; Краткосрочное (до 3-х месяцев) обучение в центрах профессионального обучения безработных и незанятого населения, либо на сертифицированных профессиональных курсах; Профессиональное образование, полученное в Техническом училище (ТУ) до 2001 года. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан Прохождение обучения, стажировки, инструктажа по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности Прохождение противопожарного инструктажа, пожарно-технического минимума и проверка знаний требований пожарной безопасности. Наличие удостоверений: -на право работы с грузоподъемными сооружениями (стропальщика); -газорезка |
| Другие характеристики | Присвоение квалификационного разряда осуществляет соответствующая комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

    - Трудовая функция

| Наименование | Уборка вручную окалины из тоннелей под прокатными станами, подъемными столами, рольгангами и на прочих местах ее скопления. Выгрузка и погрузка окалины. | Код | А/01.2 | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Своевременно явиться на сменно-встречное собрание в исправной спецодежде и получить задание на смену и ознакомиться с планом работы на смену |
| --- | --- |
|  | Проверить наличие и состояние грузозахватных приспособлений, исправность тары и инструмента |
|  | Проверить чистоту рабочего места |
|  | Доложить непосредственному руководителю о проделанной работе, обо всех замечаниях за смену |
|  | Производить удаление окалины из отстойников, тоннелей, подъемных столов, приемников |
|  | Производить кантовку коробок окалины на грузовую машину и в вагоны |
|  | Следить за исправностью и сохранностью инструмента и приспособлений |
|  | Содержать в чистоте рабочее место и закрепленное за ним оборудование |
| Необходимые умения | Устройство и принцип работы передаточных тележек |
|  | Вид и свойства окалины |
|  | Устройство и принцип работы грейфера и других грузозахватных приспособлений |
|  | Расположение тоннелей и других мест скопления окалины |
|  | Схему подачи воды для смыва окалины |
|  | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации грузоподъемных механизмов |
|  | Устройство газопроводов, пылеуловителей, колошника и его оборудования |
| Необходимые знания | Вид и свойства окалины |
|  | Расположение тоннелей и других мест скопления окалины |
|  | Схему подачи воды для смыва окалины |
|  | Требования к отгружаемой окалине |
|  | Методы безопасной работы в условиях значительной загазованности, в трудных условиях |
|  | Правила стропальщика при управлении грузоподъемными механизмами по очистке приямков и погрузке окалины в вагоны, контейнеры и автомашины |
|  | Слесарное дело |
|  | Правила безопасности в замкнутых пространствах |
|  | Управление процессами работы грузоподъемными механизмами при очистке приямков |
|  | Правила транспортировки, складирования и погрузки окалины и шлака в автомашины, железнодорожные вагоны и контейнеры |
|  | Нормы, правила и инструкции по охране труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО “Узметкомбинат” (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С.А. _____________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | СПЦ-2 АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |