ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ШИХТОВАР

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

Раздел I. Общие сведения

| Управление загрузкой доменной печи шихтовыми материалами |  | С05.006 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Ведение процесса получения расплава при производстве минеральной ваты из минерального сырья

Группа занятий по НСКЗ:

| 8151 | Операторы по обработке химического и нефтехимического сырья | 8212 | Операторы машин по обработке металла иминерального сырья |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
| --- | --- |
| 23.9 | Производство абразивных изделий и прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие категории |
| 23.99 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие категории |
| 23.99.0 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие категории |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| А | Управление процессом плавления, регулирование температуры при выработке минеральной ваты по приборам автоматического регулирования. | 3 | Ведение процесса получения расплава при производстве минеральной ваты из минерального сырья | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Наблюдение за показанием контрольно-измерительных приборов, охлаждением печи, уровнем расплава, его равномерным поступлением на узел волокнообразования, температурой и вязкостью расплава, обдувом. | А/02.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса получения расплава при производстве минеральной ваты из минерального сырья | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Шихтовар 3-разряда Шихтовар 4-разряда Шихтовар 5-разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 6 месяцев по более низкому (предшествующему) разряду для получения более высокого разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Прохождение стажировки, обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; проверка знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и т.д. |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

    - Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса получения расплава при производстве минеральной ваты из минерального сырья | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определяет, применяет и хранит рабочую одежду и средства индивидуальной защиты в соответствие с действующими требованиями и спецификой выполняемых работ |
| --- | --- |
|  | Получает сменное задание от сменного мастера |
|  | Применяет и хранит рабочую одежду и средства индивидуальной защиты в соответствие с действующими требованиями и спецификой выполняемых работ |
|  | Устанавливает заданный электрический режим работы печи |
|  | Устанавливает задачу по количеству подаваемой шихты в печь |
|  | Контролирует температуру воды для охлаждения печи на входе и выходе в мониторе компьютера |
|  | Производить замер уровня расплава со щупом температуры в печи |
|  | Производить замер температуры в печи термопарой |
|  | Производить наращивание графитированных электродов на тельфере |
|  | Вскрывает отверстие лётки расплава с помощью перфоратора для начала производства |
|  | Контролирует уровень расплава и температуру в печи |
|  | Производить отбор пробы расплава для определения модуля кислотности (Мк) |
|  | Заполняет журнал приёма сдачи смены и журнал учёта электродов |
|  | Управляет работой оборудования в автоматическом режиме или переводит управление в ручной режим |
|  | Заносит данные на компьютер в систему 1С |
|  | Соблюдает правила техники безопасности и пожарной безопасности |
|  | Производить уборку территории вокруг печи в течении смены |
|  | Получает сменное задание от сменного мастера |
|  | Применяет и хранит рабочую одежду и средства индивидуальной защиты в соответствие с действующими требованиями и спецификой выполняемых работ |
| Необходимые умения | Рассчитывать химический состав шихтовых материалов: базальта, известняка и шлака |
|  | Корректировать количество шихтовых материалов в пределах модуля кислотности Мк=1,9÷2,4 |
|  | Соблюдать электрические режимы печи (дрейф, холостой, рабочий) |
|  | Изменять режимы работы печи |
|  | Правильно пользоваться контрольно – измерительными приборами. |
|  | Рассчитывать расход графитированных электродов |
|  | Загружать шихтой печь |
|  | Устанавливать заданный электрический режим работы печи |
|  | Заполнять журнал приёма сдачи смены и журнал учёта электродов |
|  | Производить отбор пробы расплава для определения модуля кислотности (Мк) |
|  | Наращивать графитированные электроды на тельфере |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Использовать все виды инструментов и приспособлений, применяемых при очистке печей, |
|  | Составлять письменные заключения о техническом и противопожарном состоянии печей, промышленных печей, газоходов, дымоходов и системы производственной вентиляции |
| Необходимые знания | Технологию производства минераловатных изделий режимы и технологические параметры плавильного агрегата (рабочий и холостой режимы, вывод с дрейфа и после ремонта, остановка печи) |
|  | Способы регулирования качества расплава |
|  | Порядок загрузки шихты в печь |
|  | Правила пользования контрольно-измерительными приборами |
|  | Устройство печи, копра и ковша |
|  | Порядок управления ковшом и копром |
|  | Порядок подготовки к работе лотков и леток |
|  | Правила эксплуатации электрохозяйства |
|  | Устройство печей различных конструкций и правила их эксплуатации |
|  | Порядок загрузки шихты в печь |
|  | Состав применяемой шихты и свойства её компонентов |
|  | Свойства расплава и требования предъявляемые к нему |
|  | Способы регулирования качества расплава |
|  | Систему сигнализации и блокировки |
|  | Перечень газоопасных мест в цехе, правила поведения при ликвидации аварии в газовом хозяйстве при возникновении пожаров |
|  | Нормы, правила и инструкции по охране труда, технике безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Номера телефонов аварийного вызова, производственную сигнализацию, применяемую в цехе |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Наблюдение за показанием контрольно-измерительных приборов, охлаждением печи, уровнем расплава, его равномерным поступлением на узел волокнообразования, температурой и вязкостью расплава, обдувом. | Код | А/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получает сменное задание от сменного мастера |
| --- | --- |
|  | Применяет и хранит рабочую одежду и средства индивидуальной защиты в соответствие с действующими требованиями и спецификой выполняемых работ |
|  | Устанавливает заданный электрический режим работы печи |
|  | Устанавливает задачу по количеству подаваемой шихты в печь |
|  | Контролирует температуру воды для охлаждения печи на входе и выходе в мониторе компьютера |
|  | Производит замер уровня расплава со щупом температуры в печи |
|  | Производит замер температуры в печи термопарой |
|  | Производит наращивание графитированных электродов на тельфере |
|  | Вскрывает отверстие лётки расплава с помощью перфоратора для начала производства |
|  | Контролирует уровень расплава и температуру в печи |
|  | Производит отбор пробы расплава для определения модуля кислотности (Мк) |
|  | Заполняет журнал приёма сдачи смены и журнал учёта электродов |
|  | Соблюдает правила техники безопасности и пожарной безопасности |
|  | Производит уборку территории вокруг печи в течении смены |
|  | Получает сменное задание от сменного мастера |
|  | Применяет и хранит рабочую одежду и средства индивидуальной защиты в соответствие с действующими требованиями и спецификой выполняемых работ |
|  | Устанавливает заданный электрический режим работы печи |
|  | Устанавливает задачу по количеству подаваемой шихты в печь |
|  | Контролирует температуру воды для охлаждения печи на входе и выходе в мониторе компьютера |
|  | Производит замер уровня расплава со щупом температуры в печи |
|  | Производит замер температуры в печи термопарой |
|  | Производит наращивание графитированных электродов на тельфере |
|  | Вскрывает отверстие лётки расплава с помощью перфоратора для начала производства |
|  | Контролирует уровень расплава и температуру в печи |
| Необходимые умения | Корректировать количество шихтовых материалов в пределах модуля кислотности Мк=1,9÷2,4 |
|  | Соблюдать электрические режимы печи (дрейф, холостой, рабочий) |
|  | Изменять режимы работы печи |
|  | Правильно пользоваться контрольно – измерительными приборами. |
|  | Рассчитывать расход графитированных электродов |
|  | Загружать шихтой печь |
|  | Устанавливать заданный электрический режим работы печи |
|  | Заполнять журнал приёма сдачи смены и журнал учёта электродов |
|  | Производить отбор пробы расплава для определения модуля кислотности (Мк) |
|  | Наращивать графитированные электроды на тельфере |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Составлять письменные заключения о техническом и противопожарном состоянии печей, промышленных печей, газоходов, дымоходов и системы производственной вентиляции |
| Необходимые знания | Правила пользования контрольно-измерительными приборами |
|  | Правила эксплуатации электрохозяйства |
|  | Способы регулирования качества расплава |
|  | Систему сигнализации и блокировки |
|  | Способы регулирования качества расплава |
|  | Порядок загрузки шихты в печь |
|  | Нормы, правила и инструкции по охране труда, технике безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Номера телефонов аварийного вызова, производственную сигнализацию, применяемую в цехе |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «УМК» (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «УМК» Вьюненко С.А. ____________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | Цех по производству теплоизоляционных материалов АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Управление по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотиваци и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Производственное управление АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |