ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ПРАВИЛЬЩИК ПРОКАТА И ТРУБ

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

РазделI. Общие сведения

| Правка проката и труб |  | С05.054 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Получения проката и труб требуемых параметров

Группа занятий по НСКЗ:

| 8121, 8122 | Операторы металлоплавильных установок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые Функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| А | Ведение технологического процесса правки металлопроката, труб и заготовок на правильных агрегатах | 3 | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций процесса правки металлопроката, труб и заготовок на правильных агрегатах | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Управление технологическим процессом процесса правки металлопроката, труб и заготовок на правильных агрегатах | А/02.3 | 3 |
| В | Ведение технологического процесса правки металлопроката и труб на растяжных правильных машинах | 3 | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций процесса правки металлопроката и труб на растяжных правильных машинах | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Управление технологическим процессом правки металлопроката и труб на растяжных правильных машинах | В/02.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса правки металлопроката, труб и заготовок на правильных агрегатах | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Правильщик проката и труб 2-го разряда Правильщик проката и труб 3-го разряда Правильщик проката и труб 4-го разряда Правильщик проката и труб 5-го разряд |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан Прохождение обучения, стажировки, инструктажа по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности Прохождение противопожарного инструктажа, пожарно-технического минимума и проверка знаний требований пожарной безопасности. Наличие удостоверения стропальщика Наличие I группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Присвоение квалификационного разряда осуществляет соответствующая комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций процесса правки металлопроката, труб и заготовок на правильных агрегатах | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приеме-сдаче смены о сменном производственном задании по правке металлопроката, труб и заготовок на правильных агрегатах, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений, средств коллективной и индивидуальной защиты, исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования подразделения правки металлопроката, труб и заготовок |
|  | Проверка заготовки на соответствие требованиям нормативно-технической документации |
|  | Подготовка к работе технологического инструмента, приспособлений и оснастки, необходимых для выполнения сменного задания по правке металлопроката, труб и заготовок на правильных агрегатах |
|  | Проверка работоспособности обслуживаемого оборудования по правке металлопроката, труб и заготовок, приборов, механизмов и приспособлений |
|  | Устранение выявленных неисправностей в работе обслуживаемого оборудования самостоятельно и совместно с ремонтными службами |
|  | Нанесение смазочных материалов в соответствии с технологическими требованиями |
|  | Проведение замены (перевалка) калибра валков совместно с ремонтным персоналом |
|  | Транспортировка заготовки к месту выполнения работ по правке металлопроката, труб и заготовок |
|  | Обеспечивать качество правки металла, проходящего через правильную машину согласно ГОСТа и ТУ. |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации подразделения правки металлопроката, труб и заготовок |
| Необходимые умения | Выявлять визуально и (или) инструментально неисправность ограждений, средств связи, производственной сигнализации, блокировок, средств коллективной и индивидуальной защиты, аварийного инструмента, противопожарного оборудования подразделения правки металлопроката, труб и заготовок |
|  | Выявлять визуально и (или) инструментально несоответствие параметров поступающей заготовки требованиям нормативно-технической документации |
|  | Проверять комплектность технологического инструмента, приспособлений и оснастки, необходимых для правки металлопроката, труб и заготовок |
|  | Выявлять визуально и с использованием средств контроля неисправности используемого технологического инструмента и оборудования подразделения правки металлопроката, труб и заготовок |
|  | Запускать правильное оборудование по правке металлопроката, труб и заготовок в холостом режиме для проверки его работоспособности |
|  | Применять контрольно-измерительные приборы, слесарный инструмент и вспомогательные устройства при устранении неисправностей и техническом обслуживании оборудования по правке проката и труб, приборов, механизмов и приспособлений |
|  | Настраивать оборудование правильных агрегатов по правке металлопроката, труб и заготовок |
|  | Устранять неисправности в работе оборудования по правке металлопроката, труб и заготовок самостоятельно и совместно с ремонтными службами |
|  | Пользоваться средствами измерения при проверке исходной заготовки на соответствие предъявляемым требованиям |
|  | Пользоваться условными знаками и радиосвязью для подачи команд машинисту крана |
|  | Выполнять работы по замене (перевалке) калибра валков самостоятельно и с ремонтными службами |
|  | Выявлять и устранять причины возникновения несоответствующей продукции |
|  | Управлять средствами механизации при передаче заготовки на следующий передел |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при правке металлопроката, труб и заготовок |
|  | Применять программное обеспечение на рабочем месте правильщика проката и труб |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования, приборов и механизмов, средств связи, производственной сигнализации, блокировок, средств коллективной и индивидуальной защиты, аварийного инструмента, противопожарного оборудования |
|  | Производственно-технологические инструкции по правке металлопроката, труб и заготовок на правильных агрегатах |
|  | Требования нормативно-технической документации на поставку металлопроката, труб и заготовок |
|  | Основы процесса правки металлопроката, труб и заготовок |
|  | Правила пользования средствами измерения металлопроката, труб и заготовок |
|  | Производственно-технологические инструкции по ремонту и технологическому обслуживанию оборудования правильных агрегатов |
|  | Назначение и правила перевалки калибров, замены валков, основного и вспомогательного инструмента |
|  | Виды смазочных материалов, системы и режим смазки обслуживаемого оборудования |
|  | Слесарное дело применительно к выполняемым работам на участке правки металлопроката, труб и заготовок |
|  | Условные знаки и правила пользования радиосвязью для подачи команд машинисту крана |
|  | Схемы строповки и правила перемещения грузов на участке металлопроката, труб и заготовок |
|  | Правила работы с химическими моющими средствами при обслуживании правильного оборудования |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков процесса правки металлопроката, труб и заготовок |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии на участке правки проката и труб |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при выполнении работ на участке правки металлопроката, труб и заготовок |
|  | Принцип работы правильной машины |
|  | Типы правильных машин, процессов. |
|  | Технологию правки различных профилей. |
|  | Виды брака проката, их причины и способы устранения. |
|  | Положение о бирочной системе. |
|  | Сортамент и марки металла, подлежащего правке. |
|  | Устройство, техническую характеристику, правила технической эксплуатации правильной машины, рольгангов, передаточного шлеппера к ножницам холодной резки. |
|  | При правке металла, не соответствующего требованиям ГОСТа и ТУ принимать меры к устранению брака. |
|  | Обеспечивать правильную эксплуатацию всех роликов, заслонки и других механизмов на правильной машине. |
|  | Программное обеспечение рабочего места правильщика проката и труб |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим процессом процесса правки металлопроката, труб и заготовок направильных агрегатах | Код | А/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Настройка правильных агрегатов и вспомогательных механизмов для правки металлопроката, труб и заготовок в соответствие с технологическими требованиями |
| --- | --- |
|  | Управление работой вспомогательных механизмов и агрегатов перед правильной машиной и после операции правки |
|  | Контроль состояния технологического инструмента, приспособлений и оснастки, необходимых для выполнения работ по правке металлопроката, труб и заготовок на правильных агрегатах |
|  | Контроль температурных параметров при правке металлопроката, труб и заготовок после прессования и термообработки |
|  | Контроль работы систем гидравлики (уровень масла, давления), количества подачи смазки на вращающие механизмы |
|  | Контроль нагрузок на металлопрокат, трубу и заготовку во входной и выходной обойме правильной машины при правке металлопроката, труб и заготовок |
|  | Контроль качества поверхности, прямолинейности, геометрических параметров металлопроката, труб и заготовок после правки |
|  | Внесение изменений в настройки правильных агрегатов и вспомогательных механизмов для правки металлопроката, труб и заготовок |
|  | Выполнение операций клеймения и маркировки готовой продукции |
|  | Передача обработанной заготовки на следующий передел |
|  | Определение причин несоответствия и способов устранения нарушений режимов правки металлопроката, труб и заготовок |
|  | Устранение мелких неисправностей закрепленного оборудования на участке правки металлопроката, труб и заготовок |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации правильщика проката и труб |
| Необходимые умения | Осуществлять пуск и остановку правильного агрегата |
|  | Производить настройку правильных агрегатов и вспомогательныхмеханизмов для правки металлопроката, труб и заготовок в соответствие с технологическими требованиями |
|  | Управлять оборудованием правильных агрегатов и вспомогательных механизмов для правки металлопроката, труб и заготовок при холостом и рабочем режимах |
|  | Применять средства измерения при контроле качества поверхности, прямолинейности, геометрических параметров металлопроката, труб и заготовок |
|  | Выявлять и устранять причины возникновения несоответствующей продукции |
|  | Выполнение операций клеймения и маркировки готовой продукции |
|  | Выявлять и устранять неисправность элементов управления оборудованием на участке правки металлопроката, труб и заготовок |
|  | Управлять средствами механизации при передаче заготовки на следующий передел |
|  | Пользоваться условными знаками и радиосвязью для подачи команд машинисту крана |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места правильщика проката и труб |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, принцип действия и правила эксплуатации основного и вспомогательного обслуживаемого оборудования по правке металлопроката, труб и заготовок, приборов и механизмов, средств связи, производственной сигнализации, блокировок, средств коллективной и индивидуальной защиты, аварийного инструмента, противопожарного оборудования |
|  | Производственно-технологические инструкции по правке металлопроката, труб и заготовок на правильных агрегатах |
|  | Основы обработки металлов давлением |
|  | Перечень возможных дефектов металлопроката, труб, заготовок и методы их устранения |
|  | Перечень возможных отклонений технологического процесса или качества производимой продукции от заданных требований и действий по их устранению при правке металлопроката, труб и заготовок |
|  | Правила замены используемых при работе сменного инструмента и приспособлений |
|  | Порядок проведения работ по наладке и настройке оборудования |
|  | Перечень возможных неисправностей оборудования при правке металлопроката, труб и заготовок во время работы, причины и способы их устранения |
|  | Требования нормативно-технической документации на выпускаемую продукцию |
|  | Система идентификации и прослеживаемости выпускаемой продукции на участке правки проката и труб |
|  | Основы слесарного дела применительно к выполняемым работам на участке правки проката и труб |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке правки металлопроката, труб и заготовок |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии на участке правки металлопроката, труб и заготовок |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при правке металлопроката, труб и заготовок на участке правки проката и труб |
|  | Программное обеспечение рабочего места правильщика проката и труб |
| Другие характеристики |  |

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса правки металлопроката и труб на растяжных правильных машинах | Код | В | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Правильщик проката и труб 3-го разряд Правильщик проката и труб 4-го разряда Правильщик проката и труб5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, начальное профессиональное образование (среднее специальное, профессиональное образование). Профессиональная подготовка (курсы на базе образовательной организации по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) и практический опыт при наличии образования, не ниже общего среднего. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан Прохождение обучения, стажировки, инструктажа по охране труда и проверки знаний требований охраны труда Прохождение подготовки и аттестации в области промышленной безопасности Прохождение противопожарного инструктажа, пожарно-технического минимума и проверка знаний требований пожарной безопасности. Наличие удостоверения стропальщика Наличие I группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ и вспомогательных операций процесса правки металлопроката и труб на растяжных правильных машинах | Код | В/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о графике прокатки и сортаменте прокатываемого металла, состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования резки горячего проката и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Осмотр состояния оборудования, инструмента и приспособлений для производства работ, автоматики, блокировок, сигнализации, плитового настила и ограждений для обеспечения безопасных условий труда на рабочем месте участка резки горячего проката |
|  | Проверка состояния ограждений, средств коллективной ииндивидуальной защиты, исправности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования подразделения правки металлопроката и труб на растяжных правильных машинах |
|  | Проверка заготовки, поступающей на растяжные правильные машины, на соответствие требованиям нормативно-технической документации |
|  | Подготовка к работе технологического инструмента, приспособлений и оснастки, необходимых для выполнения сменного задания по правке металлопроката и труб на растяжных правильных машинах |
|  | Проверка работоспособности и состояния обслуживаемого оборудования по правке металлопроката и труб на растяжных правильных машинах, приборов, механизмов и приспособлений |
|  | Устранение выявленных неисправностей в работе обслуживаемого оборудования самостоятельно и совместно с ремонтными службами |
|  | Транспортировка металлопроката и труб на приемное устройство растяжных правильных машин |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации подразделения правки металлопроката и труб на растяжных правильных машинах |
| Необходимые умения | Выявлять визуально и (или) инструментально неисправность ограждений, средств связи, производственной сигнализации, блокировок, средств коллективной и индивидуальной защиты, аварийного инструмента, противопожарного оборудования подразделения правки металлопроката и труб |
|  | Выявлять визуально и (или) инструментально несоответствие параметров поступающей заготовки требованиям нормативно технической документации |
|  | Проверять комплектность технологического инструмента, приспособлений и оснастки, необходимых для правки металлопроката и труб |
|  | Запускать правильное оборудование по правке металлопроката и труб в холостом режиме для проверки его работоспособности |
|  | Выявлять визуально и с использованием средств контроля неисправности используемого технологического инструмента и оборудования подразделения правки металлопроката и труб |
|  | Применять контрольно-измерительные приборы, слесарный инструмент и вспомогательные устройства при устранении неисправностей и техническом обслуживании оборудования по правке металлопроката и труб, приборов, механизмов и приспособлений |
|  | Настраивать оборудование правки металлопроката и труб на растяжных правильных машинах |
|  | Устранять неисправности в работе обслуживаемого оборудования по правке металлопроката и труб самостоятельно и совместно с ремонтными службами |
|  | Пользоваться средствами измерения при проверке исходной заготовки на соответствие предъявляемым требованиям |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, средств пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом при правке металлопроката и труб применять программное обеспечение на рабочем месте правильщика проката и труб |
|  | Применять программное обеспечение на рабочем месте правильщика проката и труб |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, принцип действия и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования по правке металлопроката и труб на растяжных правильных машинах, приборов и механизмов, средств связи, производственной сигнализации, блокировок, средств коллективной и индивидуальной защиты, аварийного инструмента, противопожарного оборудования |
|  | Производственно-технические инструкции по правке металлопроката и труб на растяжной правильной машине |
|  | Основы процесса правки металлопроката и труб на растяжной правильной машине |
|  | Требования государственных стандартов и технических условий на поставку металлопроката и труб |
|  | Правила пользования средствами измерений металлопроката и труб на растяжной правильной машине |
|  | Производственно-технологические инструкции по ремонту и технологическому обслуживанию оборудования растяжных правильных машин |
|  | Слесарное дело применительно к выполняемым работам по правке металлопроката и труб на растяжной правильной машине |
|  | Условные знаки и правила пользования радиосвязью для подачи команд машинисту крана |
|  | Схемы строповки и правила перемещения грузов на участке правки металлопроката и труб на растяжной правильной машине |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе правильщиком металлопроката и труб на растяжной правильной машине |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии на участке правки металлопроката и труб на растяжной правильной машине |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при выполнении работ на участке правки металлопроката и труб на растяжной правильной машине |
|  | Программное обеспечение рабочего места правильщика проката и труб |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим процессом правки металлопроката и труб на растяжных правильных машинах | Код | В/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Настройка направляющих задающего и принимающего устройства(транспортеры) на заданный размер по ширине и длине листа, ширине профиля, диаметра металлопроката и труб на растяжной правильной машине |
| --- | --- |
|  | Первичная настройка зазора зажимных устройств растяжной правильной машины на величину толщины торцов металлопроката и труб |
|  | Управление работой вспомогательных механизмов растяжной правильной машины |
|  | Пробная правка заготовки (лист, труба, профиль, пруток) растяжением до величины предела текучести металла |
|  | Замер с помощью средств измерения на поверочной плите величины неплоскостности листового металлопроката и труб |
|  | Выявление несоответствия режима правки металлопроката и труб |
|  | Окончательная настройка растяжной правильной машины для ведения технологического процесса правки металлопроката и труб |
|  | Контроль качества поверхности, прямолинейности, геометрических параметров металлопроката и труб |
|  | Устранение мелких неисправностей в работе оборудования растяжной правильной машины |
|  | Передача подъемным сооружением выправленного металлопроката и труб на последующий передел |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места правильщика металлопроката и труб |
| Необходимые умения | Осуществлять пуск, остановку, производить настройку растяжной правильной машины и вспомогательных механизмов |
|  | Выявлять причины неисправности элементов управления оборудованием растяжной правильной машины и нарушений технологического процесса правки растяжением |
|  | Выявлять визуально и инструментально поверхностные дефекты металлопроката и труб |
|  | Вносить изменения в настройки многовалковой правильной машины исходя из характеристик металла, конфигурации проката профиля, кривизны, марки стали |
|  | Пользоваться средствами измерения для контроля параметров правки металлопроката и труб на соответствие требованиям нормативнотехнической документации |
|  | Устранять причины возникновения несоответствия качества поверхности, прямолинейности, геометрических параметров металлопроката и труб после правки |
|  | Пользоваться условными знаками и радиосвязью для подачи команд машинисту крана |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением на рабочем месте правильщика металлопроката и труб на растяжной правильной машине |
| Необходимые знания | Устройство, назначение, принцип действия и правила эксплуатации основного и вспомогательного обслуживаемого оборудования растяжной правильной машины, приборов и механизмов, средств связи, производственной сигнализации, блокировок, средств коллективной и индивидуальной защиты, аварийного инструмента, противопожарного оборудования |
|  | Производственно-технические инструкции по правке металлопроката и труб на растяжной правильной машине |
|  | Требования государственных стандартов и технических условий к выпускаемой продукции |
|  | Правила эксплуатации растяжной правильной машины |
|  | Порядок проведения работ по наладке и настройке растяжной правильной машины |
|  | Марки стали и цветных металлов листового проката, труб, профилей, прутков, подлежащих правке |
|  | Свойства, степень допустимой деформации и изменения структуры металла при правке |
|  | Назначение контрольно-измерительного инструмента и правила пользования им при работе на растяжной правильной машине |
|  | Перечень возможных отклонений технологического процесса или качества производимой продукции от заданных требований и корректирующих и предупреждающих действий по их устранению при правке металлопроката и труб на растяжной правильной машине |
|  | Перечень возможных неисправностей оборудования при правке листового проката, труб, профилей на растяжной правильной машине, причины и способы их устранения |
|  | Правила пользования подъемными сооружениями, схемы строповки грузов |
|  | Основы слесарного дела применительно к выполняемым работам на участке правки металлопроката и труб на растяжной правильной машине |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке правки металлопроката и труб нарастяжной правильной машине |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке правки металлопроката и труб на растяжной правильной машине |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке правки металлопроката и труб на растяжной правильной машине |
|  | Программное обеспечение рабочего места правильщика металлопроката и труб |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО “Узметкомбинат” (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С.А. ___________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | СПЦ-2 АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |